# Bi3.15Nd0.85Ti3O12铁电薄膜成分纵深分布及掺杂改性研究

### 论文摘要

上世纪90年代以后,随着微电子技术和计算机工业迅速的发展,具有高存储密度和存取速度、抗辐射、非挥发等特点的铁电薄膜存储器受到了人们的广泛关注。锆钛酸铅（PZT）系铁电材料具有一系列良好的性能,如较大的剩余极化值、较低的热处理温度等,是目前铁电存储器所用的主要材料。然而,PZT薄膜存在一些致命的缺点,如在金属电极上抗疲劳性能差,含有毒元素Pb等。在越来越重视环境保护的时代,寻求新的无铅铁电材料来取代PZT变得尤为重要。Bi3.15Nd0.85Ti3O12（BNT）铁电薄膜由于不含铅、结晶温度较低、剩余极化较大、抗疲劳性能好,被认为是最有希望取代PZT材料而应用于非挥发性铁电存储器的铁电薄膜材料。本文通过实验制备了BNT无铅铁电薄膜,详细研究了BNT薄膜组分沿薄膜纵深的分布及其化学态,同时研究了B位Zr掺杂对BNT薄膜性能的影响。具体如下:首先采用化学溶液沉积法（CSD）在Pt（111）/Ti/SiO2/Si（100）基片上制备了BNT无铅铁电薄膜,并借助X射线衍射仪、原子力显微镜、X射线光电子能谱仪和铁电分析仪分别测试和分析了薄膜的成分、形貌、元素的纵向分布及化学态和电学性能。分析结果表明,所制的薄膜为铋层状钙钛矿结构多晶BNT薄膜,表面致密、无裂纹、无孔洞。BNT薄膜组分沿纵向分布明显不均匀,主要形成三个区域,即表面层、中间层和界面层。其中,在薄膜表面有大量铋元素积聚,而且薄膜表面层的成分主要是以金属氧化物的形式存在;铁电薄膜与Pt下电极之间形成厚度大约为50nm的界面层,这主要是由于BNT薄膜与Pt下电极相互热扩散造成的,同时在扩散的过程中,有少量Pt的化合物生成;薄膜中间层元素分布比较均匀。另外,采用CSD法在Pt（111）/Ti/SiO2/Si（100）基片上制备了Zr离子掺杂的BNT (Bi3.15Nd0.85Ti3-xZrxO12, BNTZx)铁电薄膜,并研究了Zr离子掺杂浓度x对薄膜的微观结构、铁电性能、I-V特性和居里温度的影响。研究结果表明:少量的Zr离子掺杂基本没有影响BNT薄膜的铋层状钙钛矿晶体结构;BNTZ薄膜的颗粒直径大约为150-250nm;随着Zr离子掺杂浓度的增加,薄膜表面粗糙度和剩余极化分别减小和增大,而当掺杂浓度增加到一定量时,薄膜表面粗糙度和剩余极化又分别增大和减小,掺杂量x为0.1时,薄膜具有最平整光滑的表面和最大的剩余极化强度（2Pr为52.7μC/cm2）;薄膜漏电流随着Zr掺杂浓度的增加而明显减小,当掺杂量x为0.2时,在高电压区域（高于3 V）,BNTZ0.2薄膜的漏电流相对BNT薄膜的漏电流低四个数量级;B位Zr离子掺杂几乎没有改变BNT薄膜的居里温度,薄膜居里温度约为450℃。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 铁电体的发展历程

- 1.2 铁电薄膜概述

- 1.2.1 铁电薄膜简介

- 1.2.2 铁电薄膜材料

- 1.2.3 铁电薄膜制备技术

- 1.3 铁电存储器简介

- 1.3.1 铁电存储器的基本结构形式

- 1.3.2 铁电存储器现状

- 1.4 本文的选题依据和主要研究内容

- 1.4.1 选题依据

- 1.4.2 主要研究内容

- 第二章 BNT 铁电薄膜的制备和测试

- 2.1 引言

- 2.2 CSD 法制备薄膜的基本原理与所用设备

- 2.2.1 Sol-Gel、MOD 和CSD 薄膜制备方法简介

- 2.2.2 CSD 法制备薄膜的基本原理

- 2.2.3 CSD 法制备薄膜所用设备

- 2.3 实验材料

- 2.3.1 基片的选取和处理

- 2.3.2 化学药品和试剂

- 2.4 BNT 铁电薄膜的制备工艺过程

- 2.4.1 前驱体溶液的配制

- 2.4.2 薄膜制备的工艺流程

- 2.5 薄膜的测试与分析

- 2.5.1 微观结构

- 2.5.2 电学性能

- 第三章 BNT 铁电薄膜组分纵向分布及化学态

- 3.1 引言

- 3.2 薄膜物相分析

- 3.3 BNT 薄膜的表面形貌

- 3.4 BNT 薄膜的铁电性能

- 3.5 BNT 薄膜的元素纵向分布

- 3.6 BNT 薄膜表层元素分布及化学态

- 3.7 BNT/Pt 界面层元素分布及化学态

- 3.8 本章小结

- 第四章 Zr 离子掺杂对BNT 铁电薄膜性能的影响

- 4.1 引言

- x 薄膜的制备'>4.2 BNTZx薄膜的制备

- x 薄膜的微观结构'>4.3 BNTZx薄膜的微观结构

- x 薄膜的铁电性能'>4.4 BNTZx薄膜的铁电性能

- x 薄膜的I-V 特性'>4.5 BNTZx 薄膜的I-V 特性

- x 薄膜的居里温度'>4.6 BNTZx薄膜的居里温度

- 4.7 本章小结

- 第五章 工作总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间公开发表的论文

### 相关论文文献

- [1].柔性无机铁电薄膜的制备及其应用[J]. 物理学报 2020(21)

- [2].多场耦合下铁电薄膜非线性行为的畴变模型[J]. 真空科学与技术学报 2018(04)

- [3].硅基反铁电薄膜微悬臂梁力学仿真分析[J]. 测试技术学报 2010(05)

- [4].有机铁电薄膜的研究进展[J]. 材料导报 2010(21)

- [5].金属有机化学气相沉积制备铁电薄膜材料研究进展[J]. 真空 2008(06)

- [6].脉冲激光沉积制备铁电薄膜材料研究进展[J]. 激光杂志 2008(04)

- [7].外延铁电薄膜相变温度的尺寸效应[J]. 物理学报 2010(09)

- [8].锆钛酸钡钙铁电薄膜的制备及性能研究[J]. 贵州科学 2017(02)

- [9].温度梯度铁电薄膜中的量子起伏效应研究[J]. 沈阳化工大学学报 2013(02)

- [10].温度梯度铁电薄膜的极化偏移特性研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2012(03)

- [11].组分梯度铁电薄膜的研究进展[J]. 功能材料 2012(20)

- [12].梯度铁电薄膜性质研究[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [13].铁电薄膜光生伏特效应的研究与应用进展[J]. 应用化工 2018(04)

- [14].铁电薄膜材料的物理特性及其应用[J]. 物理教师 2012(08)

- [15].自由边界条件下的温度梯度铁电薄膜的极化性质研究[J]. 沈阳化工大学学报 2010(03)

- [16].晶粒间交互作用对铁电薄膜畴结构和翻转性能的影响[J]. 湘潭大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [17].开路和短路电学边界外延铁电薄膜的畴结构及铁电性能[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [18].最新书讯[J]. 电子元件与材料 2010(03)

- [19].组成对锆钛酸铅铁电薄膜电性能影响的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(07)

- [20].单畴外延铁电薄膜的相结构与稳定性[J]. 固体力学学报 2012(03)

- [21].高储能密度铁电薄膜电容器研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2019(04)

- [22].最新书讯[J]. 电子元件与材料 2010(07)

- [23].钛表面外延生长弛豫铁电薄膜水热工艺研究[J]. 科技风 2009(12)

- [24].稀土掺杂钛酸铋系铁电薄膜的制备及研究进展[J]. 黑龙江科学 2014(09)

- [25].单晶PMnN-PZT铁电薄膜制备与表征[J]. 功能材料 2012(11)

- [26].两步法快速退火对PSTT5铁电薄膜性能的影响[J]. 压电与声光 2009(05)

- [27].PZT铁电薄膜底电极制备工艺的研究[J]. 分析测试技术与仪器 2010(02)

- [28].Bi_2VO_(5.5)铁电薄膜的制备及电学性质研究[J]. 红外与毫米波学报 2010(04)

- [29].PZT铁电薄膜的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S1)

- [30].Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜的制备及研究进展[J]. 电工材料 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22f0ac2ec78c600e68d438a0.html