# 大跨空间结构模态参数的温度敏感性与应变预警方法研究

### 论文摘要

结构健康监测技术作为一种有效而重要的工具用来识别结构的损伤、评估结构的整体性与安全性及判断结构的剩余服务寿命,模态参数识别和损伤识别技术是结构健康监测研究的核心内容,但是环境因素影响模态参数的准确性和损伤指标的判断有效性;同时,结构健康监测系统很少用于大跨空间结构,再加上其与一般结构在静力和动力特性方面有着很大的差异,因此研究大跨空间结构模态参数的温度敏感性规律及其安全预警技术具有重要的实际意义。基于此,本文开展如下的研究。从理论分析的角度研究温度对结构模态参数的影响机理。首先得出温度通过改变材料的弹性模量,结构的几何尺寸和结构的内力状态三种方式来影响结构的模态参数;然后以三跨连续梁为说明对象在考虑边界约束改变和不改变两种情况下对该理论进行说明,研究这三种方式对结构模态参数的影响规律,以及每种方式在结构模态参数变化中的影响程度。从数值计算的角度分析大跨空间结构模态参数随温度的变化规律。以国家游泳中心为说明对象,首先基于其有限元模型分析此大跨空间结构的动力特性;然后在结构受整体温度分布的作用下,分别研究温度导致材料弹性模量和结构内力的变化对模态参数的影响规律和影响程度;最后考虑两种局部温度分布工况来研究结构模态参数对局部温度的敏感性规律。从试验研究的角度研究国家游泳中心的模态参数对温度的敏感性规律。首先基于健康监测系统的实测信息,分析结构所受环境荷载的特点与规律;然后分别用FDD和NExT+ERA两种模态参数识别算法进行结构模态参数的辨识;最后分别研究频率的时变规律及其对温度的敏感性规律,以及结构阻尼和振型与温度的变化规律,以此验证数值研究中的结论。提出基于Johnson变换的统计过程控制来进行大跨空间结构的安全预警。以国家游泳中心为例,首先介绍该方法的原理;然后通过模拟不同程度的损伤和突发外激励来验证该预警方法的有效性;最后基于实测应变对该方法的有效性进行试验验证,同时给出该方法的局限性以及需要进一步研究的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 结构健康监测技术的发展概况

- 1.2.1 基于环境激励模态参数识别技术

- 1.2.2 结构损伤识别技术

- 1.2.3 模态参数的温度敏感性研究

- 1.3 本文研究的内容

- 第2章 温度对结构模态参数的影响原理

- 2.1 引言

- 2.2 理论说明

- 2.3 算例验证

- 2.3.1 工况I

- 2.3.2 工况II

- 2.4 本章小结

- 第3章 结构模态参数温度敏感性数值研究

- 3.1 引言

- 3.2 实际工程介绍

- 3.3 有限元模型介绍

- 3.3.1 模型信息

- 3.3.2 模态信息

- 3.4 数值研究

- 3.4.1 整体温度分布

- 3.4.2 局部温度分布

- 3.5 本章小结

- 第4章 结构模态参数温度敏感性试验研究

- 4.1 引言

- 4.2 传感器子系统简介

- 4.2.1 加速度传感器

- 4.2.2 光纤光栅传感器

- 4.3 数字滤波与频谱分析

- 4.3.1 数字滤波

- 4.3.2 频谱分析

- 4.4 模态参数识别

- 4.4.1 FDD 法

- 4.4.2 NExT＋ERA 法

- 4.4.3 模态参数辨识流程

- 4.4.4 模态参数识别结果

- 4.5 模态参数温度敏感性分析

- 4.5.1 环境因素与振动响应水平

- 4.5.2 模态频率的变化

- 4.5.3 模态阻尼的变化

- 4.5.4 模态振型的变化

- 4.6 本章小结

- 第5章 大跨空间结构应变预警方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 基于Johnson 变换的统计过程控制

- 5.3 数值验证

- 5.4 实际验证

- 5.4.1 实际分析介绍

- 5.4.2 温度影响剔除

- 5.4.3 统计过程控制

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].快速独立分量分析法识别结构模态参数研究[J]. 动力学与控制学报 2016(04)

- [2].桥梁结构模态参数自动化识别算法及其应用[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [3].运行激励下结构模态参数测试方法及其实现[J]. 电子测量与仪器学报 2016(04)

- [4].温度对混凝土箱梁结构模态参数的影响[J]. 世界科技研究与发展 2011(05)

- [5].环境因素对大型结构模态参数的影响[J]. 森林工程 2009(05)

- [6].基于稳定图的随机子空间识别结构模态参数[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2009(04)

- [7].预应力结构模态参数数值模拟与试验差异分析[J]. 常州工学院学报 2018(06)

- [8].基于谱系聚类分析的桥梁结构模态参数自动化识别方法研究[J]. 振动与冲击 2017(11)

- [9].基于加权最小二乘的结构模态参数与损伤识别[J]. 水利学报 2020(01)

- [10].基于两阶段稳定图的随机子空间识别结构模态参数[J]. 地震工程与工程振动 2008(03)

- [11].基于时域分析的结构模态参数两步识别法[J]. 北京水务 2009(03)

- [12].利用声压信号基于HHT方法识别结构模态参数[J]. 船舶力学 2016(08)

- [13].桥梁结构模态参数的时频域识别[J]. 桥梁建设 2015(02)

- [14].基于监测数据的隔震结构模态参数异变分析[J]. 振动.测试与诊断 2018(03)

- [15].基于结构水下冲击响应识别结构模态参数[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [16].QPSO算法识别环境激励下结构模态参数[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2013(04)

- [17].一种自动识别结构模态参数的随机子空间方法[J]. 振动工程学报 2017(04)

- [18].线性时变结构模态参数时域辨识方法的研究进展[J]. 机械工程学报 2018(23)

- [19].基于振动台试验的时域结构模态参数识别法对比研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [20].量子粒子群结合小波变换识别结构模态参数[J]. 振动与冲击 2014(23)

- [21].HHT方法在结构模态参数时域识别中的应用[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2008(04)

- [22].两种识别结构模态参数时域法的对比研究[J]. 世界地震工程 2018(03)

- [23].建筑结构模态参数测试的若干问题[J]. 天津建设科技 2013(03)

- [24].水电站厂房结构模态参数的遗传识别方法[J]. 天津大学学报 2009(01)

- [25].基于AEEMD和改进DATA-SSI算法的桥梁结构模态参数自动化识别[J]. 土木工程学报 2017(07)

- [26].结合离线知识的时变结构模态参数在线辨识[J]. 航空学报 2019(08)

- [27].运用改进帝国竞争算法识别结构模态参数[J]. 噪声与振动控制 2017(02)

- [28].薄膜天线结构模态参数的在轨辨识[J]. 振动与冲击 2018(06)

- [29].环境激励下结构模态参数的识别方法[J]. 建材世界 2009(03)

- [30].椭球凸集参数域结构模态参数时域辨识仿真[J]. 计算机仿真 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22f98d6b178ff88773f2d7f6.html