# 煤沥青流变性能的评价和分析

### 论文摘要

对比分析了NDJ-79型、NDJ-99型和NDJ-31型3种粘度计构造、性能和测试方法之间的差异,NDJ-31型粘度计能很准确地测量煤沥青粘度随温度的变化趋势,从而对煤沥青的流变性能进行有效的表征。采用NDJ-31型粘度计测定煤沥青粘度时,需对恒温槽中导热油的温度和煤沥青实际温度进行标定。综合评价表明改质沥青性能优于中温沥青,通过对中温沥青和改质沥青粘度测定,研究了两类煤沥青高温流变性能的差异,指出改质沥青较高的粘度给实际生产应用带来一系列问题,根据改质沥青粘度随温度的变化规律,确定了几类改质沥青粘结剂工业应用的工艺温度参数。系统研究了硬脂酸、油酸和石蜡对改质沥青的改性作用,分析了硬脂酸、油酸和石蜡的用量对改质沥青粘度的影响,并找出了改性沥青流变性能变化规律。分析比较了硬脂酸、油酸和石蜡对改质沥青改性效果的差异,指出了采用三种添加剂所制改性沥青的工艺温度参数。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 综述

- 1.1 流体的特性及其表征

- 1.1.1 流体的基本概念

- 1.1.2 流体流变性能特征

- 1.1.3 流体流变性能的测试方法

- 1.2 煤沥青的流变性能

- 1.3 炭材料生产中煤沥青流变性能的调节

- 1.3.1 煤沥青流变性能在炭材料实际生产中的意义

- 1.3.2 混捏过程中煤沥青流变性能的调节

- 1.3.3 成型过程中煤沥青流变性能的调节

- 1.3.4 焙烧过程中煤沥青流变性能的调节

- 1.3.5 浸渍过程中煤沥青流变性能的调节

- 1.4 煤沥青流变性能的研究进展

- 1.5 课题的立题依据和研究内容

- 第二章 试验方案与方法

- 2.1 试验方案

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 试样

- 2.2.2 煤沥青改性处理

- 2.2.3 煤沥青粘度的测定

- 2.2.4 煤沥青的分析测试

- 第三章 煤沥青流变性能表征方法分析

- 3.1 煤沥青流变性能表征方法评价

- 3.1.1 采用粘度指标可准确地表征煤沥青的流变性能

- 3.1.2 煤沥青粘度测试特点

- 3.2 煤沥青粘度测试方法的比较

- 3.2.1 NDJ-79 型旋转式粘度计

- 3.2.2 NDJ-99 型旋转式粘度计

- 3.2.3 NDJ-31 型高温粘度计

- 3.2.4 煤沥青粘度测试用三种类型粘度计的评价

- 3.3 煤沥青粘度测量时温度的标定

- 3.4 煤沥青粘度测量结果分析

- 3.5 小结

- 第四章 煤沥青流变性能研究

- 4.1 中温沥青和改质沥青基本性能分析

- 4.2 粘结剂中温沥青和改质沥青流变性能比较研究

- 4.3 三类中温沥青流变性能对比分析

- 4.3.1 三类中温沥青的性能指标

- 4.3.2 三类中温沥青粘度变化趋势

- 4.4 三类改质沥青粘度变化趋势

- 4.5 小结

- 第五章 改善煤沥青流变性能的研究

- 5.1 改善煤沥青粘结剂流变性能的必要性

- 5.2 硬脂酸改性沥青流变性能的研究

- 5.3 油酸改性沥青流变性能的研究

- 5.4 石蜡改性沥青流变性能的研究

- 5.5 添加剂对煤沥青流变性能的改性原理分析

- 5.6 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 刘锐剑同学在攻读硕士研究生期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].提高改质沥青质量技术研究[J]. 四川冶金 2019(06)

- [2].改质沥青工艺的选择[J]. 燃料与化工 2019(04)

- [3].无中间相中温改质沥青的开发[J]. 燃料与化工 2016(05)

- [4].适用于连续减压法生产改质沥青的感应加热炉电源设计[J]. 化学工程与装备 2015(12)

- [5].改质沥青液下泵改造[J]. 机械管理开发 2012(04)

- [6].改质沥青存在的质量问题及对策[J]. 燃料与化工 2019(05)

- [7].改质沥青工艺改造[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [8].控制液体沥青稳定流动的措施[J]. 四川冶金 2017(01)

- [9].改质沥青生产工艺的改进[J]. 燃料与化工 2010(05)

- [10].改善改质沥青反应釜结焦的措施[J]. 燃料与化工 2008(06)

- [11].煤沥青及煤焦油改质沥青综述[J]. 广州化工 2010(05)

- [12].沥青系列产品的开发与研究[J]. 燃料与化工 2016(04)

- [13].改质沥青输送泵的改进[J]. 设备管理与维修 2011(10)

- [14].改质沥青生产工艺的改进[J]. 科技情报开发与经济 2010(11)

- [15].改质沥青低温造粒生产控制[J]. 燃料与化工 2019(02)

- [16].高温自动控制电伴热技术的应用[J]. 燃料与化工 2009(05)

- [17].一种改质沥青换热器[J]. 燃料与化工 2018(06)

- [18].改质沥青灰分超标原因及控制措施[J]. 酒钢科技 2013(03)

- [19].改质沥青生产的探讨[J]. 燃料与化工 2008(02)

- [20].解决改质沥青装置生产过程中系统冒烟的问题[J]. 山西焦煤科技 2009(09)

- [21].改质沥青质量的影响因素及改进措施[J]. 燃料与化工 2013(01)

- [22].改质沥青反应釜结渣异常原因分析与优化[J]. 燃料与化工 2019(03)

- [23].配煤用沥青生产工艺优化[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2013(01)

- [24].油浆改质沥青与其SBS改性沥青性质关联研究[J]. 石油炼制与化工 2019(03)

- [25].3釜串联连续式改质沥青的生产探讨[J]. 科技情报开发与经济 2011(29)

- [26].无腐蚀低钠沥青的工业化试验[J]. 内蒙古石油化工 2019(06)

- [27].改质沥青生产工艺的开发与应用[J]. 山东化工 2011(08)

- [28].改质沥青液下泵存在的问题及改进措施[J]. 煤化工 2011(04)

- [29].采用改质沥青与中温沥青生产石墨电极对比[J]. 炭素技术 2011(04)

- [30].提高沥青中喹啉不溶物含量的研究[J]. 燃料与化工 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/23156f173d5bd966b2de23e1.html