# 多铁性铁酸铋材料及性能研究

### 论文摘要

多铁性材料是一种因为结构参数有序而导致铁电性（反铁电性）、铁磁性（反铁磁性）、铁弹性同时存在的多功能材料。铁酸铋（BiFeO3）作为一种典型的单相多铁性材料，其功能特性的耦合赋予了它特殊的使用性能，可望广泛应用于滤波器、传感器与执行器、存储器及非线性光学器件，成为当前的研究热点。本论文以BiFeO3（BFO）为主要研究对象，采用低温自蔓延燃烧“软化学”工艺制备结构稳定的BiFeO3纳米多晶粉体。在深入分析BiFeO3纳米粉体和陶瓷的改性机理的基础上，同时采用电化学阴极沉积法制备含BiFeO3相的薄膜，对材料和工艺问题作了创新性和探索性研究。我们试图探讨新的制备方法，制备出纯净单相的BiFeO3，使深入研究BiFeO3中的磁电相关性成为可能。主要有以下方面的内容：1．详细研究了用低温自蔓延燃烧工艺获得BiFeO3纳米粉体，对制备过程中的各主要影响因素进行了研究，系统的介电性能的影响及其改性机理。利用低温自蔓延燃烧“软化学”工艺制备结构稳定的BiFeO3纳米多晶粉体。研究了不同的制备工艺条件下纳米粉体的性能，利用X射线衍射（XRD），扫描电镜（SEM）和透射电镜（TEM）对粉体结构、性能进行了分析使纳米粉体制备工艺得到一定改善。2．研究了低温燃烧法结合快速烧结制备多铁性BiFeO3陶瓷。利用RTA快速退火技术对BiFeO3进行Ba掺杂改性，得到了最佳磁滞回线、电滞回线和最佳掺杂比．对于Bi1-xBaxFeO3体系，当x=0．1、0．2时，属于菱形钙钛矿结构。钡引起Fe3+-O-Fe3+和Fe4+-O-Fe3+的键角改变，使这个体系具有铁磁性。3．采用电化学阴极沉积法，在硝酸盐水溶液中，制备了ITO基片上生长含铁酸铋相的薄膜。探讨了薄膜生长机理，研究了不同工艺条件对薄膜成分、物相的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 多铁性材料的铁性及典型应用

- 1.2 多铁性材料研究趋势

- 3'>1.3 单相多铁性材料BiFeO3

- 3的铁性特征'>1.4 BiFeO3的铁性特征

- 3研究现状'>1.5 BiFeO3研究现状

- 1.6 本论文的选题和研究内容

- 3纳米粉体的研究'>第二章 低温燃烧合成BiFeO3纳米粉体的研究

- 2.1 引言

- 2.2 低温燃烧合成法

- 2.2.1 低温燃烧合成法的概念

- 2.2.2 低温燃烧合成的基本原理

- 2.2.3 低温燃烧合成法的分类和优点

- 2.2.4 低温燃烧合成法的影响因素

- 2.3 低温燃烧合成试验

- 2.3.1 试验药品及常用设备

- 2.3.2 试验过程

- 2.3.3 主要表征技术

- 2.4 试验结果和讨论

- 2.4.1 经典固相反应的启示

- 2.4.2 低温燃烧合成试验分析

- 3物化性能分析'>2.4.3 BiFeO3物化性能分析

- 2.5 小结

- 3陶瓷Ba离子掺杂取代研究'>第三章 BiFeO3陶瓷Ba离子掺杂取代研究

- 3.1 引言

- 3.2 掺杂的分类及其微观机制

- 3.3 实验方法

- 3.4 结果和讨论

- 3.5 小结

- 3薄膜的研究'>第四章 电化学法沉积BiFeO3薄膜的研究

- 4.1 引言

- 4.1.1 电化学沉积原理介绍

- 4.1.2 电化学阴极还原极沉积法

- 4.1.3 主要实验试剂与设备

- 4.1.4 电化学沉积系统

- 4.2 实验步骤

- 4.2.1 清洗基片

- 4.2.2 薄膜制备的工艺流程

- 3薄膜生长机理分析'>4.2.3 BiFeO3薄膜生长机理分析

- 4.2.4 循环伏安（CV）分析

- 4.3 结果和讨论

- 3薄膜的影响'>4.3.1 沉积工艺条件对BiFeO3薄膜的影响

- 4.3.1.1 电解液浓度对薄膜沉积的影响

- 4.3.1.2 沉积电位对薄膜沉积的影响

- 4.3.1.3 电解液酸度对薄膜沉积的影响

- 4.3.1.4 沉积方式对薄膜沉积的影响

- 4.3.1.5 其他因素的影响

- 3薄膜物相结构的研究'>4.4 BiFeO3薄膜物相结构的研究

- 3薄膜表面形貌的研究'>4.4.1 BiFeO3薄膜表面形貌的研究

- 3薄膜微区成分分析'>4.4.2 BiFeO3薄膜微区成分分析

- 4.5 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 主要实验结果

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].未来5年全球氧化镁纳米粉体需求量将大幅增长[J]. 中国粉体工业 2013(03)

- [2].纳米粉体处理设备[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [3].陶瓷可饱和吸收体用Co:MgAl_2O_4纳米粉体的制备[J]. 陶瓷学报 2019(06)

- [4].纳米粉体连续高压分散装置的特性研究[J]. 机械科学与技术 2020(08)

- [5].Sm:LuAG纳米粉体的制备及光谱性能研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [6].催化反应制备碳化硅纳米粉体的密度泛函理论计算及实验研究[J]. 高等学校化学学报 2017(09)

- [7].掺钕钇铝石榴石纳米粉体的合成与表征[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [8].介质环境对铜丝电爆炸制备纳米粉体的影响[J]. 物理学报 2015(07)

- [9].以半胱氨酸和锌粉为前驱物大量制备硫化锌纳米粉体[J]. 上饶师范学院学报 2015(03)

- [10].Y_2O_3:Eu~(3+)纳米粉体的制备及其性能研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [11].降温型聚氨酯/纳米粉煤灰注浆材料的降温机理分析[J]. 煤炭学报 2019(S1)

- [12].金属纳米粉体钝化设备和工艺研发[J]. 中国科技信息 2019(Z1)

- [13].溶胶-沉淀一步法合成钛酸锶纳米粉体[J]. 安徽化工 2017(02)

- [14].二硫化钨纳米粉体作为锂基润滑脂添加剂的摩擦学研究[J]. 摩擦学学报 2015(06)

- [15].纳米粉在镁碳砖生产工艺中的应用[J]. 耐火材料 2014(06)

- [16].共沉淀法制备Tm:YbSAG纳米粉体及其发光性能[J]. 硅酸盐学报 2015(08)

- [17].煅烧铟锡氢氧化物和氯化钠混合粉末制备铟锡氧化物纳米粉体[J]. 中国科技论文 2013(12)

- [18].球形Fe2O3纳米粉体的制备及对聚乙烯的增强作用[J]. 科技致富向导 2010(14)

- [19].碳化铈水解氧化法制备CeO_2纳米粉[J]. 无机材料学报 2012(05)

- [20].微波等离子体技术在纳米粉体中的应用[J]. 山东化工 2012(05)

- [21].纳米粉体在聚烯烃改性中的研究进展[J]. 上海塑料 2012(02)

- [22].纳米粉体团聚解决方法及分散技术的研究[J]. 机电产品开发与创新 2012(05)

- [23].纳米粉体表面改性研究现状[J]. 稀土 2011(01)

- [24].纳米粉体表面改性的必要性和应用前景[J]. 船电技术 2011(03)

- [25].陈化过程中湿度、温度及时间对Nd:YAG纳米粉体的影响[J]. 无机材料学报 2011(12)

- [26].尖晶石纳米粉体的微晶结构与吸光特性[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [27].新型溶胶-凝胶法制备铌酸锂钠钾纳米粉体[J]. 郑州大学学报(工学版) 2009(01)

- [28].纳米粉体分散技术的研究进展[J]. 现代商贸工业 2009(02)

- [29].N掺杂介孔TiO_2纳米粉体的制备[J]. 化工新型材料 2009(04)

- [30].纳米粉体的溶胶-凝胶法制备技术[J]. 上海有色金属 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/23506dbb4db118e1da1d2bdf.html