# 对建筑电气中供配电线路设计的探讨董良

枣阳市宜源建筑有限责任公司

【摘要】近几年，伴随国民经济的不断发展，人们生活水平日益提升，对于电能资源的需求也随之增大，因此，人们对于供配电线路的安全运行十分重视。再整个电力系统中，供配电线路是其重要的组成部分，只有供配电线路安全、稳定的运行才能保证电网正常供电，同时也才能保证用户安全用电。一旦供配电线路发生故障，就会给人们的日常生活造成不必要的麻烦。由此可见，做好供配电线路的设计极其关键。对此，本文首先介绍了建筑电气供配电线路设计的原则，然后分析了供配电线路的设计要点，从而加强人们对建筑电气供配电线路设计的认识，进一步推动我国建筑电气的不断发展。

【关键词】建筑电气；供配电线路；设计

1、建筑电气供配电线路设计原则

1.1、充分满足建筑物的使用功能

建筑物的电气设计最终目的是为了满足人们对于消费品的使用功能。一般考虑到的使用功能有：照明的亮度、显色指数；运输通道的畅通，色温、空调温度的舒适度等，也包括一些特殊的工艺要求。这些大大小小的所有的要求都需要在建筑电气设计时得到充分的考虑，设计成果要充分的保证这些功能能够得到满足。并且随着生活水平的提高，人们用电量会有所提升这一点要做出一定的预测，电气的设计要留有一定超额设计。不能够过于紧凑，以防出现用电高峰期或者突然的超负荷工作。

1.2与建筑物的功能相匹配

在进行建筑电气供配电线路的设计时，建筑施工单位应该保证所设计的供配电线路能够满足建筑物的使用功能，主要注意以下几个问题：第一，满足建筑物的照明需求：第二，与建筑物的外观审美要求相符合；第三，尽可能的满足建筑物室内相关电器设备对于电能的需求。

1.3、充分考虑经济条件和节能环保

在当今世界，节能环保是社会发展的主要趋势，所以在建筑电气设计时需要充分的考虑节能问题，以节能环保为设计理念和主要的原则。但是在节能设计的同时也应该考虑到经济性。在节能设计和经济效益之间一定要找到一个平衡点，来达到最好的节能效果和经济效益，避免一边倒的情形发生。比如一些电气设计对于建筑功能的发挥没有多大益处，那么这些电能的损耗就是无用的，所以设计时要采取合适的方法来避免这些不必要的损耗。这也使得建筑电气的设计更加符合使用者的要求和更好的发挥建筑本身的功能。

2、配电线路设计的基本内容

配电线路的设计过程中每个步骤都会对设计的质量产生直接的影响，因此必须认真做好每个设计环节，这样才能够做出高质量的配电线路设计，也是提高配电线路设计质量的重要保证。

在进行配电线路设计前，要对线路经过的每个地段以及导面截面等进行了解，同时做好预先的准备工作。

在配电线路设计方案选择前，要对线路中的地形进行勘测计算，同时绘制出相应的路径图，保证设计的合理性。

对于设计过程中的杆塔选择，要参照当地的实际气候环境情况、以及截面导面等基本条件来进行选择，并且要注重当地的地质地形环境的影响。

配电线路设计中的材料选用也要制定出相应的材料清单，并且对设备材料的费用实施有效的管理，保证设备材料成本能够按照编制的预算来进行，在设计过程中还要与财务部门及时的进行沟通。

设计方案的选择要保证经济合理性，可以设计出几种不同的设计方案，再按照具体要求来选择最佳的方案，这样也有效的确保了设计方案的科学性、合理性。

3、如何不断优化供配电线路设计工作

3.1、配电线路的无功优化

配电线路的无功优化是配电线路设计中必须要重点注意的内容之一。由于配电线路中的用户多，在进行电力传输的过程中，线路也会相对复杂，线路的分布也会较为散乱，这样所产生的线路损耗就会相应增加，对于供电设备的使用也有着直接的影响，并且不利于经济效益的提高。这解决这种问题最好的办法就是采用无功优化的模式来对真空开关盒微机控制进行平衡，这也是目前配电线路设计中不可忽视的重要部分。

3.2、线路路径的选择与优化

在配电线路路径的选择上，要尽量缩短路径的距离长度，避开过多的拐弯和转角，优化路径。同时，要精简路径的数量，若是主干道配电线路路径，则选择里道路两侧较近为最佳；为了维护城市环境和自然生态，线路路径的选择要尽量避开城市绿化带、自然景观及农作物种植区；线路路径严禁接近易燃易爆的工业区。

3.3、配电线路线杆位置的测定

配电线路线杆位置的测定是在确定最优、最安全的路径之后，其主要利用线杆或经纬仪来进行线杆具体位置的测量，对低压配电线路进行降压和校对。

3.4、准确计算电力负荷

电力负荷是供电设计的依据参数，电负荷计算方法的选取，在方案设计阶段可采用单位指标法，在初步设计阶段和施工图设计阶段，可采用需要系数法，以便达到节约能源和有色金属的目的。

3.5、合理选择供电电压

同等情况下，电压越高，损耗越小。通常情况下，民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380V。但为了达到节能目的，一些大型或特大型的民用建筑的空调主机可以选择10（6）kV的制冷设备。3.明确线路路径，减小导线长度变配电室及配电箱应尽量靠近负荷中心，以缩短线路供电距离，减少线路损失。由于低压线路的供电半径一般都在二百五十米，所以当建筑物每层面积不少于一千平方米时，至少要设置两个变配电所，这样便能减少干线的长度。在高层建筑中，为避免产生“支线沿着干线倒送电能”的现象，低压配电室一定要靠近强电竖井，让线路尽可能走直线，以减少线路长度。

3.6、建筑照明回路设计与问题

建筑电气进行照明回路设计时，要重点考虑厨房与卫生间的回路设计，由于这两个地方较为潮湿，因此其回路设计要与其它的回路设计进行区别，最常规的做法是分开设置，并且要配接地线，这也能有效保证后期的安全使用。另外，现代住宅卫生间设计中人们更愿意采用浴霸一类的高功率供热照明器（1~3wk）进行取暖，在这种情况下就要考虑单独回路装置的设计。

4、结束语

总而言之，电气与我们的生活息息相关，在现代建筑工程配电系统设计中，不仅要充分考虑供配电系统的安全稳定，从根源上杜绝故障的出现，也要考虑电气设备与现代建筑结构相结合的装饰效果，这对建筑电气的设计者和施工者，提出了更高的要求。

参考文献：

[1]张能聪.对建筑电气中供配电线路设计的探讨[J].通讯世界，2013，11:99-101.

[2]刘爱平.对建筑电气中供配电线路设计的探讨[J].广东科技，2007，10:115-117.

[3]丘艳.建筑电气中供配电线路的设计方法[J].科技创新与应用，2015，27:263.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/236fe77b5d90efb0c879f340.html