# 梁柱外伸端板螺栓连接中若干问题研究

### 论文摘要

梁柱外伸端板连接在钢框架结构中应用广泛。为简化构造,西方国家大多不设端板加劲肋和柱腹板加劲肋,我国则大量设置加劲肋。因此,尽管对无加劲外伸端板连接国外已有较多的研究,但对加劲外伸端板连接国外研究较少,而我国的研究尚处在起步阶段。本文应用三重非线性有限单元法对端板加劲肋的设计、端板加劲肋及节点域柱腹板加劲肋对节点性能的影响、螺栓撬力分布、螺栓撬力系数和节点初始转动刚度等进行了深入的研究,并对采用不同形状和厚度加劲肋的T形件连接节点进行了试验研究,最后还给出了工字钢梁和矩形管柱端板连接节点的设计建议。 端板加劲肋为节点提供了第2种向外侧螺栓传递拉力的路径,但目前对加劲肋的设计没有具体规定,轻钢结构中常取等边三角形,厚度取与梁腹板同厚。本文基于端板外伸加劲肋的传力及翼缘内外侧螺栓拉力均衡的考虑提出了加劲肋形状和厚度的设计公式;对本文方法设计的端板加劲肋和工程中常用其他尺寸的端板加劲肋对节点性能的影响进行了有限元分析,并应用T形件与端板受拉区的相似性,对加劲肋T形件连接进行了试验研究。研究表明本文方法设计的端板加劲肋能够很好地满足CECS102:2002中所要求的加劲肋应起到使端板外伸部分由一边固支板变为两相邻边固支板的作用,而目前轻钢工程中常用的加劲肋起不到对端板的有效支承作用。 外伸端板连接中螺栓会因撬力作用提早发生破坏,目前还没有可靠的理论和简化公式来描述撬力的分布或计算撬力的大小。本文采用有限元法研究了外伸端板连接中受拉区螺栓拉力、连接面接触压应力、螺栓撬力和撬力系数的变化规律,得出了梁受拉翼缘内外侧螺栓拉力的比例和螺栓撬力的分布区域,提出了T形件连接中、无加劲和加劲端板连接中螺栓撬力系数的计算公式。 节点转动刚度对钢框架的刚度及变形均具有重要影响,由节点变形引起的框架侧向刚度的降低,会提高自振周期和框架对二阶效应的敏感性。本文将外伸端板连接节点区分成几个部分,并将各部分板件分别等效成不同的Timoshenko梁段,考虑了剪切变形的影响,给出了各部分板

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 钢框架节点连接的分类

- 1.3 端板连接的特点

- 1.3.1 特点

- 1.3.2 端板的组成和节点形式

- 1.4 端板连接节点的研究

- 1.4.1 端板研究

- 1.4.2 柱的研究

- 1.4.3 螺栓研究

- 1.4.4 柱腹板加劲及柱翼缘加强方法

- 1.4.5 端板加劲

- 1.5 试验研究

- 1.6 塑性铰线理论研究

- 1.7 有限元研究

- 1.8 节点初始转动刚度研究

- 1.9 接触问题的研究

- 1.9.1 接触方法介绍

- 1.9.2 有限元ANSYS中的接触问题

- 1.10 目前研究存在的不足和本文的研究内容

- 1.10.1 目前研究存在的不足

- 1.10.2 本文的研究内容

- 第二章 外伸端板加劲肋设计及加劲肋作用研究

- 2.1 引言

- 2.2 端板外伸加劲肋研究

- 2.2.1 端板厚度的研究

- 2.2.2 端板加劲肋角度的确定

- 2.2.3 端板加劲肋厚度的确定

- 2.3 计算结果比较

- 2.3.1 模型尺寸和分析方法介绍

- 2.3.2 弯矩—转角曲线的比较

- 2.4 分析方法验证

- 2.5 端板加劲肋对节点性能的影响

- 2.5.1 L系列的分析

- 2.5.2 Y系列的分析

- 2.5.3 S系列模型的分析

- 2.5.4 S与L系列的进一步比较

- 2.6 结论

- 第三章 加劲T形件连接静力试验及有限元研究

- 3.1 引言

- 3.2 材性试验

- 3.3 T形件连接单向加载试验

- 3.3.1 试件尺寸

- 3.3.2 试件设计说明

- 3.3.3 试验方案

- 3.3.4 数据的测量

- 3.3.5 试验结果

- 3.3.6 试验结果的分析

- 3.4 试验现象描述

- 3.4.1 A系列试件描述

- 3.4.2 B系列试件描述

- 3.4.3 C系列试件描述

- 3.5 T形连接件的有限元分析

- 3.6 结论

- 第四章 外伸端板连接中螺栓撬力及连接刚度研究

- 4.1 引言

- 4.2 螺栓拉力研究

- 4.2.1 模型介绍

- 4.2.2 螺栓拉力分析

- 4.2.3 撬力研究

- 4.3 节点初始转动刚度研究

- 4.3.1 各组件初始刚度的计算

- 4.3.2 各部分刚度的组合

- 4.3.3 计算结果比较

- 4.4 结论

- 第五章 螺栓端板连接中柱翼缘和腹板加强方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 柱翼缘加强板研究

- 5.2.1 柱翼缘加强板的设计

- 5.2.2 模型尺寸和分析方法介绍

- 5.2.3 结果分析

- 5.3 柱腹板加劲肋分析

- 5.3.1 Morris加劲肋的设计

- 5.3.2 结果分析

- 5.4 结论

- 第六章 矩形管柱和H形钢梁端板连接分析

- 6.1 引言

- 6.2 分析方法介绍

- 6.3 计算结果

- 6.4 结果分析

- 6.5 槽钢厚度的确定

- 6.6 节点区柱顶加强方法研究

- 6.7 结论

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 致谢

- 个人简历、 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].全高强钢端板节点火灾后性能试验[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [2].端板连接节点中端板强度计算[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [3].行业标准《先张法预应力混凝土管桩用端板》修订编制简介[J]. 混凝土与水泥制品 2013(08)

- [4].变截面门式刚架端板平放试验分析[J]. 建筑技术开发 2010(08)

- [5].电机铁芯绝缘端板简易成行法的研究[J]. 微电机 2011(07)

- [6].混凝土搅拌主机端板组工艺改进研究[J]. 装备制造技术 2018(08)

- [7].门式刚架端板连接节点承载性能的有限元分析[J]. 黑龙江科技大学学报 2014(02)

- [8].外端板加强式节点抗震性能试验研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [9].地效机翼气动特性及端板效应数值研究[J]. 空气动力学学报 2017(05)

- [10].半刚性端板节点在循环荷载作用下的非线性有限元分析[J]. 四川建筑科学研究 2011(06)

- [11].从对特殊试件的分析看端板变形缺陷的处理[J]. 山东建筑大学学报 2009(04)

- [12].高强钢梁柱外伸式端板节点常温与火灾后性能参数分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [13].方钢管混凝土柱穿芯螺栓端板节点性能的非线性有限元分析[J]. 建筑技术开发 2012(01)

- [14].钢框架端板节点力学性能的数值模拟探讨[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

- [15].波传播法求解低频激励下水中加端板圆柱壳的振动[J]. 振动工程学报 2014(06)

- [16].半刚性钢管混凝土框架端板节点试验研究及数值模拟[J]. 建筑结构学报 2009(S2)

- [17].高速客车车体端板复合材料层合结构的力学性能数值模拟[J]. 大连交通大学学报 2008(05)

- [18].高压电机定转子端板冲制工艺及其模具的改进[J]. 电机技术 2008(05)

- [19].方钢管混凝土柱穿芯螺栓—端板节点抗震性能试验研究[J]. 建筑科学 2008(09)

- [20].高品质锂电池铝端板开发设计及运用[J]. 福建冶金 2019(05)

- [21].端板生产过程中的质量控制[J]. 金属加工(热加工) 2013(23)

- [22].钢框架梁柱外伸式端板螺栓连接抗震性能分析[J]. 山西建筑 2008(06)

- [23].大型火力发电厂梁柱端板节点反复加载试验研究[J]. 工业建筑 2015(11)

- [24].高温下半刚性端板连接节点的数值分析[J]. 浙江建筑 2014(01)

- [25].铝合金箱体端板成形工艺设计及模具设计[J]. 热加工工艺 2010(03)

- [26].外伸端板节点有限元分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [27].梁柱端板螺栓连接的研究[J]. 广东建材 2008(03)

- [28].新型钢结构梁柱端板加强型节点有限元分析[J]. 低温建筑技术 2018(05)

- [29].基于正交试验的联翼端板参数优化[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [30].一种端板拼接钢梁节点受力性能分析[J]. 国防交通工程与技术 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/236ffffe39227b1cac48cbb7.html