# 机车转向架构架疲劳寿命预测

### 论文摘要

长期以来,构架作为铁道机车车辆系统的关键部件,其结构强度和疲劳寿命得到了广泛的关注。构架结构静强度在设计阶段可以通过计算,并结合相关理论进行评估从而得到保证。构架在动应力作用下的疲劳强度评估一般只有在其制造完成后,通过相应的疲劳测试试验来进行。如果测试结果表明构架的疲劳强度不满足设计和服务年限的要求,那么该构架就只得进行改进或重新设计。这显然与尽可能地缩短产品开发周期、最大限度地降低产品研制成本的现代化工业设计理念不符合。本文结合国内外疲劳研究最新成果,通过机车多体系统动力学仿真、有限元法和疲劳寿命预测等多领域综合分析,以期实现设计阶段机车转向架构架的疲劳寿命评估。首先根据机车实际的结构参数,利用动力学仿真软件SIMPACK建立整车动力学模型,通过对机车典型运行工况下的动力学性能仿真,计算得出用于构架疲劳寿命分析的载荷时间历程;然后根据机车转向架构架的实际结构尺寸,利用三维制图软件SolidWorks建立详细的构架实体模型,并利用该软件与ANSYS之间的接口实现构架的有限元分析,包括静态应力分析、准静态应力分析和模态分析;最后确定母材和焊缝的S-N曲线,结合作用于构架上的载荷时间历程和有限元准静态应力分析结果,选择合适的疲劳寿命预测方法,采用相关疲劳寿命分析软件nSoft对构架进行疲劳寿命分析,得出构架结构最薄弱的结构部位,并对其进行详细的寿命分析。这种基于虚拟样机技术的疲劳寿命分析方法,在构架结构设计阶段就能预测动应力分布状态,从而为构架结构的优化设计提供理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文的研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第2章 疲劳设计相关理论背景

- 2.1 疲劳概述

- 2.2 疲劳寿命分析方法

- 2.2.1 名义应力法

- 2.2.2 应变寿命法

- 2.2.3 应力场强法

- 2.2.4 影响疲劳寿命的因素

- 2.3 雨流计数法

- 2.4 疲劳累积损伤理论

- 2.4.1 疲劳累积损伤

- 2.4.2 Miner修正

- 2.5 结构寿命评估的应力分析

- 2.5.1 准静态应力法

- 2.5.2 瞬态动力学分析法

- 2.5.3 谐响应分析法

- 2.5.4 随机振动应力分析法

- 2.6 结构寿命预测

- 2.7 本文构架疲劳寿命预测流程

- 2.8 本章小结

- 第3章 机车多体动力学建模与仿真

- 3.1 多体动力学基本原理

- 3.2 SIMPACK多体动力学建模

- 3.3 机车多体动力学建模

- 3.4 机车动力学仿真工况

- 3.4.1 线路设置

- 3.4.2 线路不平顺

- 3.5 机车动力学仿真结果

- 3.6 本章小结

- 第4章 转向架构架有限元分析

- 4.1 有限元分析软件ANSYS简介

- 4.2 构架实体模型

- 4.3 构架静强度分析与试验验证

- 4.3.1 构架有限元模型

- 4.3.2 构架静态应力分析

- 4.3.3 构架静强度试验验证

- 4.4 构架准静态应力分析

- 4.5 构架结构模态分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 构架结构疲劳寿命预测

- 5.1 nSoft软件简介

- 5.1.1 nSoft软件的基本功能

- 5.1.2 nSoft软件的数据接口

- 5.1.3 nSoft软件的主要特点

- 5.2 构架结构整体疲劳分析

- 5.2.1 材料特性

- 5.2.2 载荷时间历程的输入

- 5.2.3 有限元应力结果输入

- 5.3 构架整体疲劳寿命分析

- 5.4 一系垂向减振器座疲劳寿命仿真

- 5.4.1 一系垂向减振器座有限元模型

- 5.4.2 一系垂向减振器座疲劳分析

- 5.5 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文及所参加的科研实践

### 相关论文文献

- [1].混凝土泵分配阀驱动轴疲劳寿命预测[J]. 建筑机械 2020(01)

- [2].游乐飞碟驱动半轴的疲劳寿命预测与试验研究[J]. 机械设计与制造 2020(03)

- [3].基于疲劳驱动力能量损伤参数修正的非线性疲劳寿命预测[J]. 中国铁道科学 2020(02)

- [4].连续管疲劳寿命预测软件开发及应用[J]. 石油机械 2020(02)

- [5].起重机用钢丝绳有限元分析及疲劳寿命预测[J]. 起重运输机械 2020(01)

- [6].煤矿钻探用钻杆疲劳寿命预测研究[J]. 煤炭科学技术 2020(06)

- [7].基于加工工艺的车架疲劳寿命预测研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(08)

- [8].基于非线性累积损伤理论与冲击模型的疲劳寿命预测[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [9].发动机连杆结构损伤疲劳寿命预测研究[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [10].车辆铸钢件疲劳寿命预测方法对比分析[J]. 大连交通大学学报 2015(02)

- [11].钻杆疲劳寿命预测技术的研究现状与展望[J]. 材料导报 2015(11)

- [12].液压支架疲劳寿命预测技术应用研究[J]. 煤炭科学技术 2019(S2)

- [13].基于焊缝疲劳寿命预测的某轿车后桥改进设计[J]. 汽车技术 2010(05)

- [14].基于几何相似性的复杂结构疲劳寿命预测[J]. 机械设计 2010(10)

- [15].多轴变幅载荷下基于载荷支配模式的缺口件疲劳寿命预测方法[J]. 压力容器 2020(04)

- [16].重型卡车以及工程车变速器疲劳寿命预测平台设计开发[J]. 机械管理开发 2012(06)

- [17].便携式人工神经网络及其在砼疲劳寿命预测中的应用[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [18].中小运量跨座式单轨车体疲劳寿命预测[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [19].基于对数正态分布的多部位疲劳结构的疲劳寿命预测方法[J]. 航空学报 2017(02)

- [20].椭圆接触弹流润滑下滚动轴承疲劳寿命预测方法（英文）[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2017(01)

- [21].灰色模型在疲劳寿命预测中的应用[J]. 机械制造与自动化 2015(03)

- [22].油气管道疲劳寿命预测[J]. 石油工业技术监督 2008(08)

- [23].缝合复合材料层合板疲劳寿命预测[J]. 失效分析与预防 2008(04)

- [24].变幅载荷作用下缺口试件的疲劳寿命预测方法[J]. 机械强度 2016(06)

- [25].2.5维机织复合材料疲劳寿命预测[J]. 玻璃纤维 2015(05)

- [26].2.5维机织复合材料疲劳寿命预测方法[J]. 航空动力学报 2014(09)

- [27].灰色模型在不确定性疲劳寿命预测中的研究[J]. 中国机械工程 2010(09)

- [28].油气管道疲劳寿命预测[J]. 石油化工腐蚀与防护 2008(05)

- [29].金属材料变幅腐蚀疲劳寿命预测方法研究现状[J]. 云南化工 2020(04)

- [30].基于NcodeDesignlife的高铁牵引电机轴承疲劳寿命预测[J]. 热加工工艺 2018(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/237a455088e62ed2ed2b87f2.html