# 基于被动红外感知技术的目标跟踪系统研究与实现

### 论文摘要

目标跟踪是无线传感器网络的重要应用之一,主要用于战场侦察、军事训练、交通管理、物流跟踪等领域。无线传感器网络目标跟踪系统按照侦测手段分类,可以分为主动跟踪系统和被动跟踪系统。在主动跟踪系统中,被跟踪目标往往需要向传感器节点主动发出导引信号,具有较大的局限性;而被动跟踪系统中,因为被跟踪目标不需要主动发出导引信号,因此具有较好的适应性,应用更加灵活广泛。本文主要基于被动红外感知技术研究目标跟踪系统的设计与实现,包括目标跟踪的建模、以及红外感知节点的实现、设计并实现了无线传感器接入无线Mesh网的网关等。首先,根据红外传感器检测红外辐射基本原理和菲涅尔透镜,建立了被动红外传感器网络跟踪移动目标的几何学模型,并在此基础上提出了一种被动红外跟踪方法PITM,该方法利用被动红外传感器网络可获得被跟踪目标的位置和速度。仿真实验表明,当传感器节点探测距离大于12米且传感器网络的节点密度为16个节点/1000m2时,PITM方法的定位误差在0.2m以内。其次,针对被动红外跟踪的实际需求,利用现有MICAz传感器平台提供的标准接口,设计并实现了一种被动无线红外传感器节点PIRMote。通过实际测量,PIRMote节点能够检测运动的人和车辆,检测距离为12米。最后,讨论了被动红外传感器网络目标跟踪系统的设计与实现,提出了系统的整体框架,研究了系统与其他无线网络的互连,设计并实现了接入无线Mesh网络的网关节点,为无线传感器网络提供了灵活方便的接入方式。

### 论文目录

- 表目录

- 图目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 无线传感器网络（WSN）

- 1.1.1 WSN 的研究意义

- 1.1.2 WSN 的节点结构

- 1.1.3 WSN 的网络结构

- 1.1.4 WSN 的应用领域

- 1.2 目标跟踪系统

- 1.2.1 目标跟踪特点和研究问题

- 1.2.2 跟踪系统应用及分类

- 1.3 本文工作

- 1.4 本文组织结构

- 第二章 基于被动红外传感技术的目标跟踪技术

- 2.1 引言

- 2.2 热释电红外传感器

- 2.2.1 红外辐射

- 2.2.2 热释电红外传感器

- 2.3 被动红外目标跟踪

- 2.3.1 双元模型

- 2.3.2 Quad 模型

- 2.3.3 滤波自适应

- 2.4 现有研究分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 被动红外目标跟踪方法PITM

- 3.1 引言

- 3.2 PITM 基本检测模型

- 3.3 PITM 跟踪算法

- 3.4 实验仿真

- 3.4.1 环境设定

- 3.4.2 实验结果分析

- 3.4.3 实验结论

- 3.5 本章小结

- 第四章 红外感知节点（PIRMOTE）的设计与实现

- 4.1 引言

- 4.2 PIRMOTE 体系结构

- 4.3 MICAZ 节点

- 4.3.1 MICAz 应用

- 4.3.2 处理器ATmega128L

- 4.3.3 无线通信模块CC2420

- 4.3.4 标准接口51-pin

- 4.4 红外控制电路

- 4.4.1 红外信号处理电路设计

- 4.4.2 数模转换原理

- 4.5 节点操作系统

- 4.5.1 操作系统设计思想

- 4.5.2 系统组件

- 4.5.3 红外采样组件

- 4.6 本章小节

- 第五章 系统级的设计与实现

- 5.1 引言

- 5.2 无线MESH 网络

- 5.3 无线感知网络的设计

- 5.3.1 系统应用目标

- 5.3.2 目标的分类和定位

- 5.3.3 视频节点设计

- 5.3.4 感知网络的簇型结构

- 5.4 网关节点的功能设计

- 5.4.1 无线Mesh 网络结构

- 5.4.2 Mesh 网关节点设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/238d3a489ec7ab3cb40d90d7.html