# 光伏与柴油发电并网控制系统设计

### 论文摘要

柴油发电机常作为应急备用电源,为重大节日等大型活动、会议、医院、通讯等提供电力保障。柴油发电机其从启动到发电有一定间隔时间,加上存在噪音污染大的缺点,无法适应用户日益追求供电连续的新形势。随着太阳能等新能源的发展与规模化应用,人们越来越重视新能源的开发利用。为此,本文结合实际需要,综合光伏发电和柴油发电的优点,研究并设计了一种以“绿色、高效、方便、可靠”为主要特色的光伏与柴油发电机并网控制装置,在紧急情况下提供充足稳定的电力保障。论文研究光伏与柴油发电并网控制装置,涉及系统结构、技术关键和研究方法。对于系统硬件构成,文中详细描述和分析了蓄电池、逆变器、整流器等元件的原理、性能以及硬件设计。控制系统采用西门子S7-300系列PLC作为主控制器,西门子TP177A作触摸屏,使用STEP7和WinCC Flexible设计人机操作界面;控制系统的应急运行模块是确保在应急供电情况,自动完成由蓄电池供电到柴油机供电的切换过程,具有相应的报警、保护功能;备用运行模块用于保证充满蓄电池和新能源并网发电。经过仿真测试与实验,结果表明,论文设计的并网装置能够满足用户对供电可靠性和电能质量的需求,利于提高供电设备的运行经济性,提供新能源并网接口,具有重要的工程实用价值与现实意义;同时,控制系统操作界面简单明了,便于操作人员直观管理和控制该系统。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 背景

- 1.2 太阳能

- 1.3 风能

- 1.4 应急电源

- 1.5 论文的研究目的、内容及现状

- 第二章 并网装置的系统结构

- 2.1 系统基本结构

- 2.2 技术关键与技术参数

- 2.3 并网逆变器

- 2.4 PWM 整流器

- 2.5 光伏控制器

- 第三章 控制系统

- 3.1 控制要求与研究方法

- 3.2 控制系统的硬件

- 3.2.1 采样电路

- 3.2.2 可编程序控制器（PLC）

- 3.2.3 触摸式面板

- 3.3 控制系统的软件

- 3.3.1 STEP7 编程软件

- 3.3.2 WINCC FLEXIBLE

- 3.4 控制系统设计

- 3.4.1 系统设计

- 3.4.2 系统监控界面

- 3.4.3 逆变器的控制方案

- 3.4.4 PWM 整流器的控制策略

- 3.4.5 蓄电池充电控制

- 第四章 系统仿真与测试

- 4.1 逆变器的仿真

- 4.2 PWM 整流器的仿真

- 4.3 谐波及无功的检测和控制算法

- 4.4 系统测试结果

- 第五章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读学位期间发表的论文

- 附件

### 相关论文文献

- [1].光伏发电技术应用研究[J]. 赤子(下旬) 2016(05)

- [2].我国分布式光伏发电现状探究[J]. 科技风 2018(08)

- [3].基于光伏发电的多能互补发电体系探索[J]. 科技创新导报 2019(11)

- [4].对光伏发电的现状及发展研究[J]. 数码设计 2017(10)

- [5].光伏发电发展趋势分析[J]. 现代物业(中旬刊) 2018(01)

- [6].光伏发电的优势及应用[J]. 山东工业技术 2013(04)

- [7].光伏发电站自动喷水灭火系统设计方案探讨[J]. 数码世界 2017(10)

- [8].基于光伏发电应用技术专业中高职衔接技能标准体系探讨[J]. 智富时代 2017(12)

- [9].光伏发电——经济发展的新宠[J]. 才智 2010(19)

- [10].关于光伏食用菌的思考[J]. 中国食用菌 2017(05)

- [11].分布式光伏大规模并网的影响分析及对策[J]. 电子制作 2014(23)

- [12].水光互补发电运行策略研究[J]. 山东电力技术 2016(04)

- [13].风光复合发电的初探[J]. 上海电力 2008(02)

- [14].光伏发电接入配电网的影响分析[J]. 科技视界 2016(08)

- [15].太阳能光伏发电技术在绿色建筑中的应用分析[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [16].提高光伏发电电能质量的探讨[J]. 山西科技 2015(05)

- [17].光伏发电三位一体创新平台的构建与实践教学[J]. 科教文汇(上旬刊) 2014(09)

- [18].论光伏发电天气指数保险的可行性[J]. 保险职业学院学报 2017(06)

- [19].光伏发电对电力企业的影响[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(06)

- [20].大学校园太阳能光伏发电的实践及构想[J]. 陕西建筑 2009(09)

- [21].分布式光伏发电项目扶贫探析[J]. 低碳世界 2019(08)

- [22].6kW住宅光伏发电项目智能设计[J]. 智能建筑与智慧城市 2018(10)

- [23].民用屋顶光伏发电并网技术探讨[J]. 电子世界 2017(22)

- [24].太阳能光伏发电技术现状及改进措施[J]. 农村电气化 2019(01)

- [25].我国发展光伏发电存在的问题面临的形势及建议[J]. 中国高新区 2018(06)

- [26].浅析大规模光伏发电对电力系统的影响[J]. 科技与创新 2015(14)

- [27].浙江省居民家庭光伏发电的必要性及发展策略研究[J]. 能源工程 2014(03)

- [28].光伏发电预测方法研究[J]. 西藏科技 2019(08)

- [29].浅析光伏发电技术在水处理中的应用[J]. 山西科技 2018(02)

- [30].光伏并网逆变器控制策略综述[J]. 自动化与仪器仪表 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/239d8e2a24d6fe86e327fc05.html