# 试析桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用

程功舜

安徽三建工程有限公司230001

摘要：随着社会的发展，建筑事业也在高速的发展之中，建筑对施工技术的要求也越来越高。针对这种形式，选择合理的施工技术，可以有效的保证施工质量和施工的进度。本文主要对桩基础技术的施工条件、桩基础施工中存在的问题、建筑施工中常见的桩基础施工工艺和桩基础施工中需要注意的问题进行介绍。希望在建筑施工中，管理人员能够选择合理的施工方案，有效的完成建筑施工。

关键词：桩基础技术；建筑工程；实际应用

前言：建筑施工选择合理的方案可以有效的保证建筑施工的质量，同时可以有效的保证施工进度的顺利完成。但是在目前的施工建设中，有一部分施工单位因为制定施工计划时未全面的考虑影响因素，导致在基础施工中出现质量的问题，导致延误了工程的进度，并且不能有效的保证工程的质量。因此了解桩基础技术在建筑施工的应用是十分重要的。

一、桩基础技术的施工条件

桩基础技术的施工条件必须选在地基平稳或者在软土层的环境之中，地基的环境不能出现不均匀的沉降，否则会影响到桩基础的施工。另外，因为软土层的地质条件特殊，容易发生地质的沉降，因此，在地质较为偏软的地区也会采用桩基础技术进行施工，可以有效的避免地质发生沉降造成的危害。

例如在进行重载的建筑物建设时，可以考虑采用桩基础施工的方案进行加工，以便防止由于地质沉降而造成的危害。综上所述，桩基础施工技术的选择首要考虑的是地质的因素，需要相关人员在选择施工方案时，要进行合理的地质勘查，精心的进行设计，要充分考虑到全部的影响因素，以便建筑施工能够合理有效的进行[1]。

二、桩基础施工中存在的问题

（一）桩基顶部出现问题

在建筑施工的工程中，在浇筑混凝土时，难以对混凝土的厚度进行精确掌握，如果浇灌的混凝土不足时，混凝土中就会带有夹泥，从而影响混凝土的质量，另外，在完成混凝土的浇灌进行预埋时，会干扰到混凝土的质量，同时，使用大功率的风镐进行桩头的拆除时，也可能导致混凝土的质量发生变化。

（二）桩基中部出现问题

在进行混凝土的浇灌时，可能因为勘测地质不理想，导致桩基局部发生坍塌，另外，导管的气密性较差也会导致桩基出现问题，如果导管的气密性较差，在导管伸入到泥浆时，就会导致导管受压不平衡，从而影响混凝土的质量，严重时甚至引起端庄的危险。

（三）单桩的施工不符合要求

在建筑施工中，往往因为单桩不符合设计的要求而导致质量事件的发生，例如在施工过程中，桩体的沉入深度没有达到要求；桩体达到深度要求但是顶端没有进入持力层和桩倾斜过大等问题，都会导致单桩的承载不符合设计中的要求，以至于造成质量的问题。

（四）桩位倾斜和断桩

在桩基础的施工中，可能会因为测量的差异而导致桩身倾斜，严重时可能会导致断桩，另外，在施工过程中，桩的质量较低；桩的起吊引起的偏差；沉桩时障碍物的阻碍等都会导致桩的质量出现问题，最终会导致出现断桩的危险，危及人们的生命财产安全。

（五）桩身出现倾斜

在建筑施工的过程中，桩身可能会因为多种原因而发生倾斜，对桩基的质量造成影响，进而影响建筑施工的进度甚至危及人们的生命安全。在施工中，桩身偏离了中心；桩体的质量不符合要求，导致沉桩时发生变形；错误的打桩次序；放线测量的失误和桩基安装的角度不合理等因素，都将导致桩体出现倾斜的现象，从而影响到建筑施工的进度，严重时，甚至危及人身的生命安全[2]。

三、建筑施工中常见的桩基础施工工艺

（一）空桩的挖掘技术

空桩的挖掘一般采用人力或者机械挖掘，在进行人力的挖掘时，挖掘到一米的深度左右，需要进行混凝土护壁的浇灌，另外在深度达到所需的要求时，要进行必要的扩孔，以便让孔的直径达到设计所需的要求。最后需要施工人员在护壁之内安装钢筋笼，同时进行混凝土的浇灌。挖空桩的时候，直径应该在一米以上，因为桩的直径在1.2米以上，挖掘的深度应该在15米左右，桩身的长度也需要限制在三十米之内。

（二）钻孔灌注桩技术

在进行钻孔时，需要清理土壤，清除孔底的残渣，然后在孔里放置钢筋笼，最后进行混凝土的浇灌。孔径在0.6米或者0.65米的钻孔桩，一般用回转机进行开孔，桩的长度一般在10M到30M之间，

（三）沉管灌注桩技术

通常采用震动冲击或者锤击的方式进行沉管打孔，这种技术的设备需求简单，成本较低，速度较快，但是其存在很大的缺点，比较容易断桩，或者造成混凝土离析等问题。锤击沉管的桩尖直径一般在0.3米到0.5米之间，桩的长度一般在20米左右，可以较好的打入到硬土层中。

（四）静力压桩技术

静力压桩技术施工产生的噪声比较小，对施工地区周围的民众生活影响比较小，因此，静力压桩技术比较适合在人群居住较密集的地方使用，另外，静力压桩技术是将预定好的桩逐节的打入土质中，产生的震动较小，而且可以较少的使用混凝土，还可以减少对环境的污染，因此，在见着施工中使用静力压桩技术，可以较好的节省工程造价成本，还可以有效的保护环境。

（五）震动沉桩技术

静力压桩技术比较适合人群居住的环境使用。而在野外或者人群稀少的环境中，一般采用震动沉桩的技术来进行施工，震动沉桩一般是利用桩本身具有的重量以及振动器所产生的震动来进行沉桩，因为震动沉桩的技术简单，比较具有实用的价值，因此，在建筑施工中常常采用震动沉桩的技术来进行沉桩。虽然震动沉桩简单实用，可以对多种土壤的施工都具有良好的效果，但是其噪声比较大，对环境也具有一定的污染。

四、桩基础施工中需要注意的问题

（一）对质量问题的处理

在多种因素的影响下，桩基础偶尔会发生质量问题，当质量问题发生时，如果相关人员处理的不及时妥当，就会导致后期的建筑中出现质量问题，严重影响到工期，甚至危及到人的生命安全，因此，在遇到质量问题时，相关人员要及时有效的进行处理，以免造成不必要的隐患。

在对质量问题进行处理时，相关人员应改明确处理事故的目的，要及时对事故发生的原因进行调查，并对整个工期的材料和进度进行了解，以便能够有效的找出质量问题的症结，并有效的对问题进行处理，处理问题的时候，相关人员一定要保障安全性，同时要保障工期能够顺利完成，只有相关人员考虑到多方面的因素，才能对质量问题进行有效的解决。

（二）材料的选择

随着经济和技术的发展，我国的建筑行业也在飞快的发展之中，建筑行业的材料也在不断的发展和进步中，针对这种形式，在建筑施工的桩基础施工中，必须选择合适的材料，才能保证建筑的质量，进而保证建筑工期的顺利实施。

在桩基础的材料选择中，选择的骨料必须在4厘米以下，坍落度必须保持在5厘米到7厘米之间，混凝土的选择强度必须在C15以上，如果是在导管进行灌注混凝土的情况下，强度等级必须保持在C20以上，骨料的选择最大不能超过5厘米的直径，坍落度的选择也要保持在16到20厘米之间。在混凝土灌溉的情况下，如果桩的直径计算符合设计和施工的要求，可以不配备抗压的钢筋，至于连接用的钢筋，可以根据实际情况来确定尺寸。对于桩的轴心受压情况，主筋的配筋率一定要大于0.2%，在主筋会发生变化的前提下，配筋率一定要保持在0.4%以上，如果地基以上都是软土层的情况下，选择主筋的长度必须要超过软土层的深度，以便达到结构的稳定，保证建筑工程稳定的进行[3]。

结语：在建筑施工中，合理的运用桩基础技术可以有效的保证建筑工程的施工质量和工期进度。希望通过本文对桩基础技术的选择和应用介绍，可以为建筑单位带来启示，帮助其在建筑施工中，能够合理的运用桩基础技术来保证工程的质量和工期的进度。

参考文献：

[1]魏宇.浅谈钻孔灌注桩基础施工中的技术管理和质量控制[J].科技展望，2014，09（08）：78-79.

[2]陈建华，奚卫文.建筑施工中钻孔灌注桩技术的应用分析[J].科技展望，2014，07（11）：107-108.

[3]叶兰洲，姚晓荣.论桩基础的施工方法及特点[J].四川水泥，2014，11（02）：105-106.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/23a5825f476bcb0960541a67.html