# Sn-58Bi复合钎料的制备及性能研究

### 论文摘要

随着人类环保意识的增加、相关法律的出台以及在市场需求的推动作用下,电子封装的无铅化成为目前研究的热点。Sn-Bi钎料作为最有可能代替Sn-Pb的四种无铅钎料之一,熔点低、润湿性好,但是由于其脆性大因此限制了其在无铅钎料行业中的应用。本文研究讨论了硼酸铝晶须、La2O3、Cu元素对Sn-58Bi无铅钎料的熔点、组织的影响,探讨了多次重熔和时效过程中复合钎料的组织演变、界面IMC厚度生长规律,并对多次重熔过程中IMCs晶粒形貌变化进行了分析,然后通过纳米压痕技术测试复合钎料的硬度变化,最后通过BGA焊点剪切测试评价复合钎料BGA焊点的可靠性。研究结果表明:少量增强体的加入对钎料的熔点影响很小。硼酸铝晶须的添加可以细化钎料组织,抑制粗大富Sn相的生成;多次重熔过程中,硼酸铝晶须增强Sn-58Bi复合钎料中生成空心多边形、空心长条形和六边形空心棱柱的Cu6Sn5金属间化合物,分布在晶界抑制晶界迁移晶粒长大;此外,硼酸铝晶须的加入还可以抑制时效过程中组织粗化。La2O3能够抑制大块富Bi相的偏析生成,使组织均匀,且能抑制多次重熔后界面IMC晶粒粒径的粗化,添加0.1% La2O3的抑制效果优于硼酸铝晶须。微米Cu和纳米Cu的加入均可以使钎料获得均匀细小的精炼结构,同时抑制钎料合金随时效进行的粗化,且纳米Cu细化效果更优;1%的纳米Cu和微米Cu也可以在一定程度上抑制IMC晶粒粗化。三种复合钎料中,硼酸铝晶须对Sn-58Bi性能影响最大。纳米压痕测试结果证明适量的硼酸铝晶须可以提高钎料的硬度,而BGA焊点剪切测试结果表明:与Sn-58Bi/Cu焊点相比,添加1.2%的硼酸铝晶须后的复合钎料BGA焊点能够承受更大的剪切力,且在多次重熔过程中承受的剪切力比较稳定;同时,硼酸铝晶须的加入还可以提升高温时效后焊点的剪切强度。对断面显微组织进行观察表明,硼酸铝晶须可以负荷传递、裂纹桥联、裂纹偏转、界面解离以及拔出效应提高焊点的可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究目的

- 1.2 无铅复合钎料的发展现状

- 1.2.1 复合方法

- 1.2.2 早期Sn-Pb 基复合钎料的发展

- 1.2.3 无铅复合钎料的研究进展

- 1.2.4 新型无铅钎料

- 1.2.5 复合钎料的可靠性

- 1.3 Sn-Bi 钎料的研究进展

- 1.3.1 合金元素对界面反应和组织结构的影响

- 1.3.2 Sn-Bi 钎料的钎焊可靠性

- 1.4 课题主要研究内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验设备和方法

- 2.2.1 复合焊膏的制备

- 2.2.2 重熔时效试验

- 2.2.3 焊点剪切测试

- 2.2.4 纳米压痕测试

- 2.2.5 DSC 测试

- 2.2.6 显微组织分析

- 第3章 不同增强体对钎料微观组织的影响

- 3.1 引言

- 3.2 增强体的选择

- 3.3 增强体对Sn-58Bi 钎料微观组织的影响

- 3.3.1 硼酸铝晶须对钎料微观组织的影响

- 2O3 对钎料微观组织的影响'>3.3.2 La2O3对钎料微观组织的影响

- 3.3.3 Cu 元素对钎料微观组织的影响

- 3.4 重熔过程中复合钎料微观组织演变

- 3.4.1 多次重熔后硼酸铝晶须复合钎料钎料组织演变

- 2O3 复合钎料钎料组织演变'>3.4.2 多次重熔后La2O3复合钎料钎料组织演变

- 3.5 高温时效过程中复合钎料微观组织演变

- 3.6 本章小结

- 第4章 重熔时效过程中IMCS 演变

- 4.1 引言

- 4.2 重熔条件下IMC 生长规律

- 4.3 重熔过程中IMCs 晶粒的形貌分析

- 4.4 时效过程中IMCs 的生长规律

- 4.5 本章小结

- 第5章 复合钎料钎焊性及力学性能评价

- 5.1 复合钎料熔点分析

- 5.2 复合钎料硬度

- 5.3 复合钎料BGA 焊点剪切性能评价

- 5.4 复合钎料BGA 焊点剪切断裂模式分析

- 5.4.1 重熔焊点断裂模式分析

- 5.4.2 时效焊点断裂模式分析

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].微量硅元素对铜磷锡粉状钎料性能的影响[J]. 焊接 2019(10)

- [2].BNi73CrSiB-40Ni-S粉状及片状钎料工艺性能研究[J]. 汽轮机技术 2018(02)

- [3].银元素对含银钎料性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(11)

- [4].焊接专利[J]. 焊接 2013(12)

- [5].轧制工艺对银钎料流铺性的影响[J]. 材料科学与工艺 2015(01)

- [6].复合钎料的研究进展[J]. 河北科技大学学报 2015(04)

- [7].锂霞石复合玻璃钎料连接碳化硅陶瓷接头的应力缓释机理[J]. 硅酸盐学报 2020(03)

- [8].基于熵模型镀锡银钎料钎焊性能的定量表征[J]. 焊接学报 2020(01)

- [9].基于邦迪管低银钎料的研究[J]. 家电科技 2017(08)

- [10].电迁移对石墨颗粒增强复合钎料接头组织的影响[J]. 热加工工艺 2016(07)

- [11].AgCuSn-Ag-AgCuSn复合钎料的组织及性能[J]. 焊接 2016(03)

- [12].采用复合钎料的铝合金中温真空钎焊技术[J]. 焊接 2009(04)

- [13].含镓和铟的无镉银基中温钎料性能研究[J]. 焊接 2011(09)

- [14].电真空钎料的应用与发展[J]. 山东工业技术 2013(13)

- [15].硫对银钎料及钎焊性能的影响[J]. 焊接学报 2013(01)

- [16].非晶钎料钎焊接头形成过程研究(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2013(04)

- [17].钎料系选择对低压电器电触头性能的影响[J]. 低压电器 2011(06)

- [18].低蒸气压中温钎料研究进展[J]. 铸造技术 2011(10)

- [19].银基粉末钎料粘接挥发性能的工艺试验和研究[J]. 舰船防化 2011(06)

- [20].新型锌基复合钎料的制备及性能[J]. 焊接技术 2010(01)

- [21].金首饰用无镉K金钎料的研究与发展[J]. 贵金属 2010(01)

- [22].合金元素对6063铝合金阶梯焊中温钎料性能的影响[J]. 焊接学报 2009(08)

- [23].6063铝合金阶梯焊中温钎料腐蚀性能[J]. 焊接学报 2009(10)

- [24].低熔点铝基复合钎料的制备及其性能研究[J]. 电焊机 2009(11)

- [25].提高力学性能的无铅复合钎料[J]. 现代制造 2009(03)

- [26].中温无镉钎料的研究进展[J]. 焊接技术 2008(06)

- [27].BNi52MnCoNbSiFeB合金钎料粉末的制备与性能研究[J]. 广东化工 2020(18)

- [28].高温钎料焊膏研究进展[J]. 贵金属 2020(S1)

- [29].铜磷基非晶钎料的钎焊性能研究[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [30].Ni-Mn-Si-Cu-B-Ce钎料钎焊性能的研究[J]. 热加工工艺 2016(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/23eda622c8550ce55f99301d.html