# 液晶器件用红外偏光片的机理研究

### 论文摘要

目前大量生产并广泛应用的偏光片是美国人兰德(Edwin H. Land)于1940年发明的。偏光片初期应用在了汽车玻璃上以减少会车时对面车灯的强光对司机眼睛的影响,后来逐渐应用在遮光太阳镜、摄影用偏振滤光片。当前,偏光片最大的用途是在液晶显示器上的应用。在其他液晶器件中,偏光片也发挥了很重要的作用。在红外液晶器件领域,红外偏光片同样是非常关键的组成部分。现有的红外偏光片包括棱镜偏光片、金属线栅偏光片等。但是它们价格昂贵、质量大,易碎。而普通塑料偏光片低廉的价格、易裁剪、柔韧度高、轻薄的特点为研制类似的可以偏振红外光的塑料偏振片提供了方向。本文介绍了曹镛的塑料红外偏光片的制备方法及检测结果工作。1994年曹镛研究了塑性红外偏光片的制备、特征和应用。这种红外偏光片是由具有导电能力的聚苯胺与普通的本体聚合物混合而成。结果表明,像聚丙烯腈这样已经定向排列的质子化的聚苯胺混合物,其在2.5μm到25μm的波长范围内表现出来的偏光效率可以与商品化的金属线栅偏光片相媲美。该偏光片基本结构类似于H型偏光片,在从近红外到远红外这样宽的波谱范围内表现出很高的二向色性。如果贴上TAC膜及压敏胶,便可以贴附在液晶盒上使用了。因为它们柔韧、坚固、质轻、平整和相对低廉的价格,这些薄膜很适合用于制作有效率的红外偏光片。本文进一步深入研究了现有可见光偏光片的偏光机理,从原子物理学及光谱学角度解释了塑性红外偏光片的偏红外光机理。综合现有掺杂态聚苯胺的制备过程,结合实验室现有设备,论证试制简易红外偏光片的可行性。具有一定的创新性意义和应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1-1 液晶红外电光器件研究

- 1-2 塑料红外偏光片研究进展

- 1-3 本文工作

- 第二章 红外偏光片工作原理

- 2-1 可见光偏光片结构与工作原理

- 2-1-1 可见光偏光片基本结构

- 2-1-2 可见光偏光片基本原理

- 2-2 红外偏光片工作原理与结构

- 2-2-1 晶体偏光片

- 2-2-1-1 晶体偏光片工作原理

- 2-2-1-2 晶体偏光片结构

- 2-2-2 金属线栅偏光片

- 第三章 塑料红外偏光片结构与工作原理

- 3-1 塑料红外偏光片结构

- 3-2 塑料红外偏光片的偏光机理

- 3-2-1 PANI-CSA 的红外光谱分析

- 3-2-2 PANI-DBSA 的红外光谱分析

- 第四章 塑料红外偏光片制作工艺

- 4-1 原料、设备

- 4-2 工艺

- 4-3 检验

- 4-4 塑料红外偏光片试制可行性分析

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].大尺寸偏光片贴附设备的结构设计[J]. 电子质量 2020(06)

- [2].有关TFT-LCD用偏光片探析[J]. 电子技术与软件工程 2016(10)

- [3].石光片羽[J]. 中华奇石 2020(06)

- [4].石光片羽[J]. 中华奇石 2020(08)

- [5].石光片羽[J]. 中华奇石 2020(07)

- [6].吉光片裘[J]. 美术界 2020(10)

- [7].关于TFT-LCD中一种偏光片相关不良的研究[J]. 液晶与显示 2013(06)

- [8].X光片(上)[J]. 英语大王 2010(01)

- [9].X光片(下)[J]. 英语大王 2010(01)

- [10].干拉法制备散射偏光片实验研究[J]. 液晶与显示 2017(06)

- [11].偏光片产值超百亿 进口替换空间巨大[J]. 股市动态分析 2017(24)

- [12].液晶显示偏光片温度特性分析[J]. 电光与控制 2016(03)

- [13].一种偏光片用接着剂耐干温性能的快速检测方法[J]. 广东化工 2016(05)

- [14].粉煤光片的制作及技术优化[J]. 煤炭与化工 2015(05)

- [15].给动物拍张X光片[J]. 小哥白尼(野生动物) 2019(09)

- [16].神奇的偏光片[J]. 现代物理知识 2014(03)

- [17].偏光片可靠性试验方法研究[J]. 现代显示 2013(Z1)

- [18].TFT-LCD用偏光片的研究与进展[J]. 合成技术及应用 2013(03)

- [19].偏光片知识讲座 第一讲 偏光片的发明和应用[J]. 现代显示 2012(02)

- [20].偏光片知识讲座 第四讲 偏光片的结构和制造[J]. 现代显示 2012(05)

- [21].偏光片知识讲座 第五讲 偏光片的性能和检验[J]. 现代显示 2012(06)

- [22].偏光片知识讲座 第六讲 偏光片制造业的发展和现状[J]. 现代显示 2012(07)

- [23].液晶显示器用偏光片技术及市场分析[J]. 中国新技术新产品 2012(15)

- [24].偏光片周边精密加工关键技术研究[J]. 电子工艺技术 2011(03)

- [25].偏光片除泡工艺[J]. 电子工艺技术 2010(04)

- [26].浅谈TFT-LCD产品用偏光片技术与发展趋势[J]. 现代显示 2010(09)

- [27].TFT-LCD偏光片加工工艺与设备探索[J]. 电子工艺技术 2008(04)

- [28].偏光片周边的镜面磨削工艺[J]. 电子工艺技术 2008(05)

- [29].巧用废旧X光片制作科室备用药品避光盖[J]. 齐鲁护理杂志 2016(16)

- [30].时光片羽(组诗)[J]. 四川文学 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/240a5217aa7220f8b921d58f.html