# 胜坨油田二区沙二3～4小层砂体内部建筑结构模型研究

### 论文摘要

应用Miall建筑结构分析法研究胜坨油田二区沙二段34小层砂体内部建筑结构:根据取心井岩心观察识别出12种岩相类型;通过岩心观察,连井剖面对比和测井曲线识别,采用层次分析的思路定义了6级界面;在岩相识别和界面划分的基础上划分出8种结构要素:河道滞留沉积(CHL)、河道充填(CH)、纵向砂坝(LB)、横向砂坝(TB)、落淤层(FS)、越岸细粒沉积(OF)、决口扇(CS)和洪泛平原细粒(FF);建立了34砂体建筑结构平面和剖面组合模式:平面以河道充填(CH)和砂坝(CB)为主,剖面上可分为3个层次:下部为河道滞留沉积(CHL);中部为河道充填(CH)和砂坝(CB)沉积;上部为越岸细粒沉积(OF)。确定了34小层砂体为细粒砂质辫状河沉积模式。建立了34砂体流动单元模型,划分出了E、M、P等三种流动单元类型。将两种模型对比研究得出建筑结构和流动单元具有很好的对应关系,二者都是按照沉积体内部水动力条件变化所划分出来的储集体,具有相似储集条件的流动单元和建筑结构单元具有相同的平面和空间分布范围。同时研究了在建筑结构模型控制下砂体内部剩余油的分布规律:储集物性较差的建筑结构的大部分区域有剩余油分布,储集性能较好的建筑结构单元的边缘部位和不同类型建筑结构单元的交界部位也有剩余油分布。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第1章 前言

- 1.1 论文选题的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要研究的内容及解决的关键问题

- 1.4 研究的方法和技术路线

- 1.5 主要研究成果及创新点

- 第2章 工区简介

- 2.1 研究区概况

- 2.2 研究区沉积特征

- 2.3 研究区储层特征

- 第3章 河流相砂体建筑结构模型

- 3.1 Miall 的建筑结构分析法

- 3.2 河流相砂体内部建筑结构模型研究

- 3.3 建筑结构剖面类型

- 3.4 建筑结构平面和剖面组合模式

- 第4章 河流相模式的判定

- 4.1 辫状河和曲流河特征

- 4.2 辫状河流沉积相标志

- 4.3 细粒砂质辫状河沉积模式

- 第5章 砂体内部建筑结构和流动单元模型对比

- 5.1 流动单元与建筑结构

- 5.2 实例分析

- 5.3 建筑结构模型和流动单元模型对比分析

- 5.4 结论

- 第6章 建筑结构与剩余油分布

- 6.1 建筑结构控制下剩余油的分布

- 6.2 结论

- 第7章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历及在学期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].贴堵配套技术在胜坨油田的研究与应用[J]. 内江科技 2016(03)

- [2].胜坨油田提高固井质量技术研究[J]. 内江科技 2012(01)

- [3].胜坨油田稠油催化降粘技术研究[J]. 精细石油化工进展 2010(01)

- [4].特高含水期胜坨油田提高水驱开发效果的途径及对策[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2010(08)

- [5].胜坨油田稠油催化降粘技术研究[J]. 精细石油化工进展 2010(03)

- [6].调剖技术在胜坨油田的应用分析[J]. 内江科技 2012(05)

- [7].地质数据的再认识在胜坨油田的勘探开发等配套技术研究中的开发与应用[J]. 中国高新技术企业 2011(10)

- [8].胜坨油田水平井现状调查及治理对策[J]. 内江科技 2009(01)

- [9].胜坨油田聚合物驱配套地面注入系统优化研究[J]. 内江科技 2011(03)

- [10].胜坨油田特高含水期井网调整做法[J]. 内江科技 2009(11)

- [11].胜坨油田单元目标管理体系的创建[J]. 胜利油田职工大学学报 2008(05)

- [12].胜坨油田A井区注聚特征分析[J]. 石油化工应用 2018(10)

- [13].胜坨油田举升工艺优选及经济效益评价[J]. 内江科技 2011(02)

- [14].胜坨油田特高含水期影响采收率的因素及针对性措施[J]. 内蒙古石油化工 2009(11)

- [15].胜坨油田特高含水期影响采收率的因素及针对性措施[J]. 内蒙古石油化工 2008(12)

- [16].胜坨油田首次成功应用可取式挤灰桥塞新工艺[J]. 石油钻探技术 2008(03)

- [17].胜坨油田特高含水期堵水技术[J]. 油气田地面工程 2009(04)

- [18].胜坨油田机械采油方式的选择方法探讨[J]. 油气田地面工程 2009(04)

- [19].胜坨油田分层注水配套新技术[J]. 科技信息(科学教研) 2008(21)

- [20].胜坨油田油藏经营价值管理模式探索[J]. 中国总会计师 2014(02)

- [21].胜坨油田坨30断块开发调整对策探讨[J]. 内江科技 2018(02)

- [22].泡沫水泥浆体系的研究及在胜坨油田的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(S1)

- [23].胜坨油田注水井浅层套漏封窜剂的研制[J]. 内江科技 2013(09)

- [24].胜坨油田污水过滤系统技术优化[J]. 电子世界 2013(09)

- [25].胜坨油田污水水质对聚丙烯酰胺凝胶堵剂成胶的影响[J]. 精细石油化工进展 2011(03)

- [26].剩余油饱和度测井在胜坨油田特高含水期的应用[J]. 西部探矿工程 2009(05)

- [27].胜坨油田二区东二段砂岩油藏地质特征研究[J]. 内蒙古石油化工 2009(08)

- [28].胜坨油田地面集输系统优化调整[J]. 石油石化节能 2018(01)

- [29].胜坨油田沉砂底筛堵的改进研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(35)

- [30].科技档案信息资源的合理运用——利用档案信息资源搞好胜坨油田注水井分层综合技术配套[J]. 才智 2012(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2416cdd3c7e8bcdf53b067ba.html