# 基于LabVIEW的工业控制实验教学系统研究与开发

### 论文摘要

实验是高校工科教育中不可缺少的一部分，高校的不断扩招和传统的实验设备功能单一固定、价格昂贵的特点，导致了实验教学的不足。虚拟实验是将计算机技术和虚拟仪器相结合，给用户提供一个逼真的虚拟环境，来完成各种各样的实验。与传统实验设备相比，网络虚拟实验平台成本更低，可扩展性更强。因此，在实验教学和研究领域中，有相当大的应用前景，是目前研究的重点。本课题主要完成了以下几个方面的工作：首先，立足于高校工科实验教学的现状，从理论与实践、研究与应用等方面，分析了对实验设备和实验环境进行改进的必要性。介绍了虚拟仪器的功能及特点，讨论了虚拟仪器技术在实验教学中应用的相关问题；然后，从需求分析出发，通过对几种编程语言的比较，分析了图形化编程语言LabVIEW作为开发工具的优势，以其开发周期短、无需编程基础和可扩展性强等特点，决定了建立虚拟实验系统的可行性，从而确定了虚拟实验系统的整体结构，完成了虚拟实验平台的开发；以“THSA-1型过控综合自动化控制系统实验平台”为原型，通过理论建模的方法建立了液位控制和温度控制的数学模型，选择相对成熟且控制效果较好的PID控制作为控制方式，结合模糊控制，设计了三个典型的工业控制虚拟实验，包括温度控制，液位控制以及温度和液位的解耦控制；最后，把LabVIEW和Access相结合完成了实验系统管理模块的设计，可进行用户信息和实验信息的管理。通过分析和比较C/S模式和B/S模式的优缺点，选择更加安全、更加灵活的B/S组网模式对虚拟实验系统进行了网络化，使实验不受时间和地点的限制。本课题选择LabVIEW作为软件开发平台。充分利用了其编程简单、开发时间短、模块化的优点，设计的虚拟实验系统性能更加灵活，升级和维护更加容易，实用性更好，同时减少了实验设备的维护和维修费用。经过实验证明了该虚拟实验系统的有效性。同时，该系统充分利用了网络资源，减少了硬件的投入，提高了实验的安全性，对于改进教学手段和提高实验质量具有重大的现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 虚拟实验室简介

- 1.2 虚拟实验室国内外研究现状

- 1.3 本课题的目的和意义

- 1.4 本课题的重点内容

- 2 虚拟实验系统的整体结构

- 2.1 整体设计思路

- 2.1.1 具备的功能

- 2.1.3 各种软件的比较

- 2.2 系统方案的制定

- 2.2.1 系统整体结构

- 2.2.2 虚拟实验系统的模块

- 3 虚拟实验系统的网络化

- 3.1 数据采集与通信方式的选择

- 3.1.1 远程数据采集的实现

- 3.1.2 B/S 和 C/S 模式

- 3.2 数据库的设计

- 3.2.1 用户注册模块的设计

- 3.2.2 登陆模块的设计

- 3.2.3 管理模块的设计

- 3.2.4 Access 数据库的设计

- 3.3 虚拟仪器整体结构的设计

- 4 信号的采集

- 4.1 数据采样的基本原理

- 4.1.1 评价标准

- 4.1.2 信号调理

- 4.1.3 函数的 I/O 功能

- 4.1.4 显示方式

- 4.2 实验系统的设置

- 4.2.1 硬件结构

- 4.2.2 实验室结构

- 5 基于 LabVIEW 的控制系统仿真实现

- 5.1 工业控制系统建模

- 5.1.1 单容水箱液位控制系统建模

- 5.1.2 双容水箱液位控制系统建模

- 5.1.3 锅炉内胆温度控制系统建模

- 5.2 控制方法

- 5.2.1 各种控制方式

- 5.2.2 PID 控制器的设计

- 5.2.3 模糊 PID 设计

- 5.3 实现界面

- 5.4 网络设置

- 5.5 后面板程序的设计

- 5.5.1 后面板程序的编写

- 5.5.2 循环模块

- 5.5.3 显示部分

- 5.5.4 存储部分

- 6 系统测试与结果分析

- 6.1 实验硬件

- 6.2 虚拟实验测试

- 7 结论与前景分析

- 致谢

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

### 相关论文文献

- [1].虚拟实验系统在汽车教学中的应用研究[J]. 农家参谋 2019(03)

- [2].虚拟实验系统在汽车教学中的应用[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(12)

- [3].虚拟实验系统在汽车教学中的应用探讨[J]. 佳木斯职业学院学报 2018(05)

- [4].虚拟实验系统在汽车教学中的应用分析[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(08)

- [5].基于力控软件的过程控制虚拟实验系统[J]. 实验室研究与探索 2017(03)

- [6].机械原理虚拟实验系统的设计与实现[J]. 南方农机 2017(17)

- [7].虚拟实验系统建设探讨[J]. 课程教育研究 2012(29)

- [8].翻转课堂中的虚拟实验系统设计与实现——以《操作系统》为例[J]. 科学技术创新 2019(35)

- [9].计算机网络硬件通信虚拟实验系统的设计研究[J]. 电子测试 2018(12)

- [10].机械原理虚拟实验系统的设计与实现[J]. 机械工程与自动化 2016(05)

- [11].计算机硬件组装虚拟实验系统设计与实现[J]. 电脑与电信 2014(12)

- [12].柔性制造及虚拟实验系统的设计与实现[J]. 湖北工业大学学报 2014(04)

- [13].虚拟实验系统的自适应调节机制研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2012(04)

- [14].《电子技术》虚拟实验系统的设计与开发[J]. 教育教学论坛 2012(37)

- [15].生态化虚拟实验系统开发模型研究[J]. 中国高等医学教育 2011(01)

- [16].虚拟实验系统的分类研究[J]. 现代教育技术 2011(10)

- [17].基于VRML的虚拟实验系统设计[J]. 价值工程 2010(09)

- [18].基于VRML的机械基础虚拟实验系统[J]. 实验室研究与探索 2009(09)

- [19].基于现代教育技术的电路虚拟实验系统[J]. 实验科学与技术 2009(06)

- [20].基于网络的现代教育技术虚拟实验系统构建[J]. 中国教育信息化 2008(11)

- [21].三维虚拟实验系统研究探讨[J]. 科技视界 2016(07)

- [22].《计算机组成原理》虚拟实验系统的设计与实现[J]. 中国教育信息化 2015(04)

- [23].基于VRML的计算机组成原理虚拟实验系统设计[J]. 电脑知识与技术 2014(06)

- [24].虚拟实验系统在《人体解剖学》实验教学中的作用探讨[J]. 继续医学教育 2014(08)

- [25].金融虚拟实验系统设计初探[J]. 山东广播电视大学学报 2012(02)

- [26].实验教学中的力学虚拟实验系统[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [27].液力变矩器虚拟实验系统开发[J]. 实验技术与管理 2012(11)

- [28].网络三维虚拟实验系统的设计与实现[J]. 现代教育技术 2011(07)

- [29].教育技术专业交互式虚拟实验系统的研发[J]. 现代教育技术 2010(03)

- [30].三维虚拟实验系统开发软件的交互方式研究[J]. 中国教育信息化 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2425ef28d7bd47873b1f37d2.html