# 浅谈我国印染行业清洁生产与清洁生产技术的审核

广州环境管理体系评估咨询中心

摘要：印染行业是一个技术及劳动密集型产业，印染企业规模不一，设备落后，认识不足，是耗水，废水和COD排放的大户，大量使用的各种染料、助染剂也造成了废水成分复杂多变，有机污染物高、色度大等环境污染情况，严重危害着人类健康。如何改进生产工艺，实现环境效益与经济效益双丰收是企业迫切需要解决的问题。而清洁生产是预防性防治战略，可从根本上解决印染行业的污染问题。虽然印染行业已经全面开展了清洁生产审工作，但在具体的实施过程中还存在一定的问题，笔者通过阅读大量的资料总结了清洁生产的审核所应该关注的要点及重点点并通过材料提出了自己的看法。

关键词：印染化工行业；清洁生产审核；要点；重点

一、什么是清洁生产

清洁生产是20世纪80年代发展起来的一种新的、创造性的保护环境战略措施。其目的是从根本上解决工业污染问题，将污染物消除在生产过程中，实现工业生产全过程控制。清洁生产的概念是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

二、印染行业的现状和存在问题

我作为一个地道的绍兴人，绍兴的印染行业确实让人目不暇接。通过查阅资料，搜集相关信息，我了解到了相关印染行业的原材料，工艺，设备及相关政策。

（一）主要原材料纤维：毛、棉、丝绸、麻、化学纤维、混纺纤维、人造纤维；织物形态：纱、散毛染色、成衣染色、苎麻纺织印染；丝绸、绢印染；针织印染；线带染色；巾被印染等；染料：直接染料、活性染料、暂溶性还原染料、还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、阳离子染料等；

（二）主要工艺退浆、煮练、漂白、丝光、染色、印花、整理，随染整产品不同而不同。

（三）设备织物烘燥机、染色机、脱水机、染色介质预处理机、减量机、印花机、制板机、精炼机、水洗机、定型机等。

三、清洁生产审核要点

（一）清洁生产审核成功的必要条件

领导的承诺与支持，可以使审核工作得以立项和开展；通过预审核和审核，获得详尽与真实的资料，是分析组织清洁生产潜力与机会，寻找改善环境绩效突破点的基础；而认真的态度是获取详尽与真实的资料的保证；有效的激励机制，可以激发员工参与清洁生产的热情。通过培训和宣传，接受清洁生产理念和相关清洁生产审核成功和巩固的重要因素；专家库则是清洁生产思想、审核方法、技术进步和先进管理理念的传播者。

（二）审核步骤和方法应根据实际情况调整

不同体制、不同规模、不同行业的企业，在生产规模、工艺流程、生产管理等方面均不同，因此，尽管清洁生产审核的基本程序应经格式化，仍然应当应是而宜，采取具有针对性的做法，以求以最小的代价和时间，获取最佳的清洁生产成效。

（三）巩固清洁生产审核结果

将清洁生产纳入企业的日常管理：

（1）把清洁生产审核提出的加强管理的措施文件化，形成制度，并严格执行；把清洁生产审核提出的工艺规程、岗位操作改进措施，写入岗位操作规程，并要求严格遵守执行。

（2）与ISO14000密切结合，清洁生产在高效的管理平台上进行得更加有效。

（3）建立和完善有效的激励机制：可操作的奖惩措施；精神鼓励；关心并帮助员工解决困难。

四、印染行业清洁生产审核关注重点

（一）产污排污现状分析一般情况下是采用审核前最近一年的污染源监测数据重点分析污染物达标情况，利用设施处理效率等参数折算产污强度。如果数据齐全，可采用近三年的监测数据进行纵向对比分析。

（二）污染物总量达标现状评价根据核算的企业污染物年度实际排放量，对比排污许可证或环评审批文件要求的污染物排放总量，分析污染物排放总量达标情况。

（三）清洁生产标准选用目前，纺织印染行业清洁生产标准有两项，分别是原国家环保总局发布的HJ／T185—2006《清洁生产标准纺织业（棉印染）》和国家发改委发布的《印染行业清洁生产指标评价体系（试行）》。在选择上应特别注意，《清洁生产标准纺织业（棉印染）》适用于棉印染企业，含棉、棉混纺及交织产品生产企业，若以涤纶、锦纶、腈纶等产品为主的企业，不能够采用。《印染行业清洁生产指标评价体系（试行）》适用于所有印染行业生产企业，使用时注意定量指标计算需采用标准品校正系数折算。若两项清洁生产标准都能适用的企业，建议优先选用《清洁生产标准纺织业（棉印染）》。

五、拓展思考

众所周知，纺织印染行业污染严重，属于清洁生产审核重点行业之一。纺织印染行业存在着普遍的环保问题。拿纯棉或棉纺织品的印染工艺为例，它要经过至少十个环节。如下图所示。

这里的每一个环节都普遍存在着污染问题。第一，来料性质不稳定，即布料所附着的杂质等残留物性质和浓度随机性大。产品链前道所采用的生产工艺在评价周期内无法控制。第二，各种有毒有害助剂的使用。第三，染料本身的污染性。第四，各环节工艺废水是主要污染源。第五，工艺传统，设备陈旧。

针对这些污染问题，可以提出以下解决方案。

对于来料所附着残留物无法控制，可根据Eco-Label标准实行如下限定：①生产布料的企业污染物排放必须达标；②需采用国家倡导清洁工艺生产；③原料出厂时限定有害残留物不超标；④尽量选择供货稳定的货源。

在印染过程中需要使用多种功能的助剂，如烧碱、渗透剂、漂白助剂、固色剂等，环保性主要考虑其生物降解性、毒性、致畸变性、致癌性、环境激素等，在使用过程中都有不同程度的污染。要优先选择环保型的替代助剂，以减少对环境的污染。

对于染料本身的毒性，应使用环保环保型染料。选用固色率高，色牢度好，可满足应用性能的燃料，可要求燃料供应商提供染料索引号，并与禁用染料索引号进行比较，以规避。印染废水造成的色度污染能吸收光线，进入江湖、大海和地面水中，降低水体透明度，影响水生生物和微生物生长，不利于水体自净，也造成视觉上的污染，污染严重的水体也会影响到人类的健康。

目前，印染行工业废水回用率为7％，纺织行业约为10，为全国所有行业最低。一般来说，使用一种方法处理染色废水很难达到满意的回用效果，必须借助复合技术，如采用光催化氧化技术和膜技术（钠滤）相结合处理染色废水，不仅无二次污染，还可回收其中的盐。

采用环保型设备，向环境保护、节能降耗、省时高效、短流程方面发展。

六、小结

目前印染行业仍然面领着高耗能，高污染的严峻问题，也已严重影响企业的可持续发展。因此提高产品质量、降低成本．是目前纺织行业的生成之本。清洁生产审核的要点也越来越受关注。加快推行清洁生产，首先要提高资源利用效率．减少污染物的产生和排放要节水、节能．尽量少用、不用有毒有害的原料，采用低废、无废工艺、采用高效的设备和完善的管理手段，开发绿色纺织品．减少在生产过程中对环境的污染，保护环境．增强企业的竞争力。

参考文献：

[1]绿色环保纤维的运用研究[J].宋艳辉.山东纺织经济.2017（01）

[2]纺织印染行业清洁生产和废水处理[J].杨书铭.中国环保产业.2017（10）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/243f9bf4ce6005208b637e5b.html