# 低温共烧陶瓷微波带通滤波器设计与传输零点研究

### 论文摘要

随着高频段无线电波资源的开发应用以及移动通信产业的迅猛发展,对微波器件提出了小型化、轻量化的要求。基于低温共烧陶瓷技术的滤波器具有体积小、插损低、性能可靠等优点,在通讯产业中发挥越来越重要的作用。本课题首先对低温共烧陶瓷技术工艺和微波滤波器原理作了介绍,在此基础上,采用电磁仿真的方法对研制滤波器产品进行具体设计。内容如下:（1）以低通原型电路为基准,采用J、K变换器,找出适合于建模的等效电路,并以电路元件参数为基准对模型结构和尺寸进行计算。（2）为了抑制谐波干扰,根据具体研制的产品指标,在滤波器中设计两个传输零点,本论文是通过在滤波器模型中用交叉耦合的带状线和带状线尺寸跳变两种方式来具体实现。（3）针对模型优化过程复杂、时间长的问题,采用与MWO工具相结合的HFSS仿真优化方法,对滤波器三维模型进行调试,有效地缩短了设计周期。设计滤波器的外形尺寸为2.5mm×2.0mm×0.9mm,中心频率f0=2.45GHz,带宽BW=100MHz,带内插损＜2.5dB,带内纹波＜0.5dB,并且在1.75GHz和2.1GHz处各用一个传输零点来抑制谐波干扰,提高阻带性能。设计的LTCC滤波器的性能基本满足各项技术指标要求。LTCC滤波器设计的关键在于找到合适的多层模型,难点在于降低通带内的插损。文章最后对如何通过调整模型结构来获得高Q值的问题做了讨论,并结合LTCC制备工艺给出了进一步完善滤波器设计的思路。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 多层陶瓷微波滤波器研究背景

- 1.2 本文的研究内容、目的及意义

- 1.3 本文的内容安排

- 第2章 低温陶瓷共烧（LTCC）技术

- 2.1 引言

- 2.2 LTCC技术概述

- 2.3 LTCC技术发展进程

- 2.4 本章小结

- 第3章 微波无源滤波器

- 3.1 引言

- 3.2 滤波器工作原理

- 3.3 滤波器的分类

- 3.4 滤波器主要技术指标

- 3.5 滤波器电路设计

- 3.5.1 集总元件低通原型滤波器

- 3.5.2 频率及元件变换

- 3.5.3 阻抗（导纳）变换器

- 3.6 传输线

- 3.6.1 传输线理论

- 3.6.2 传输线计算

- 3.7 本章小结

- 第4章 LTCC带通滤波器设计与传输零点研究

- 4.1 引言

- 4.2 LTCC滤波器的设计方法

- 4.3 等效电路设计

- 4.3.1 带通滤波器原型电路设计

- 4.3.2 电路变换

- 4.4 传输零点设计

- 4.4.1 传输零点的形成原理

- 4.4.2 具有两个传输零点的带通滤波器电路设计

- 4.5 LTCC滤波器建模

- 4.5.1 带通滤波器尺寸设计

- 4.5.2 带通滤波器模型中传输零点设计

- 4.6 LTCC带通滤波器FMM算法研究

- 4.7 LTCC带通滤波器电磁仿真

- 4.8 带通滤波器仿真优化

- 4.9 滤波器带内插损讨论和工艺设计考虑

- 4.10 本章小结

- 第5章 总结和展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 附录一 切比雪夫低通原型设计参数

- 附录二 AWR Microwave Office仿真工具介绍

- 附录三 HFSS10.0介绍

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].体声波滤波器功率容量的评估方法[J]. 压电与声光 2019(06)

- [2].可重构滤波器研究进展综述[J]. 微波学报 2020(01)

- [3].一种生物滤波器的设计[J]. 上海电气技术 2020(03)

- [4].一款低损耗低噪声宽调谐的高阶级联N通道滤波器[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [5].多级EMI滤波器优化设计方法研究[J]. 山东工业技术 2018(20)

- [6].联合约束级联交互式多模型滤波器及其在机动目标跟踪中的应用[J]. 电子与信息学报 2017(01)

- [7].双传输零点C波段腔体滤波器的设计与实现[J]. 微波学报 2016(S1)

- [8].抑制双摆龙门起重机货物摆动的时滞滤波器研究[J]. 建筑机械化 2017(03)

- [9].信号通过滤波器的时延分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(16)

- [10].增强超导滤波器谐波抑制能力的方法[J]. 低温与超导 2017(08)

- [11].一种基于共址滤波器解决同址多台的方法[J]. 移动通信 2015(16)

- [12].浅谈滤波器的技术与应用[J]. 课程教育研究 2019(33)

- [13].大功率滤波器的研究与推广策略[J]. 电子世界 2020(02)

- [14].质子束流蒙特卡罗模型的建立及对脊形滤波器的探究[J]. 中国医学物理学杂志 2020(05)

- [15].新型并联电容混合型电力滤波器的仿真研究[J]. 自动化与仪表 2020(06)

- [16].一种适用于水声移动通信同步检测的组合滤波器[J]. 西北工业大学学报 2020(05)

- [17].尺度补偿的相关核滤波器跟踪[J]. 计算机科学 2016(S2)

- [18].一种应用于低功耗多模式射频芯片的可重构滤波器[J]. 中国集成电路 2016(12)

- [19].势平衡多目标多伯努利滤波器高斯混合实现的收敛性分析[J]. 控制理论与应用 2016(10)

- [20].复阻抗负载滤波器综合及多工器设计应用[J]. 电子设计工程 2017(04)

- [21].融合颜色特征的核相关滤波器目标跟踪[J]. 电光与控制 2017(06)

- [22].甚高频滤波器失配导致发射机高频段整机效率过高的原因分析[J]. 无线互联科技 2017(08)

- [23].一种小区重叠干扰下的通信滤波器噪声抑制算法[J]. 科技通报 2016(03)

- [24].声表面滤波器焊接工艺探讨[J]. 电子工艺技术 2016(05)

- [25].可调滤波器的应用和发展[J]. 电子元件与材料 2016(09)

- [26].一种可调滤波器的设计技术[J]. 无线电工程 2015(04)

- [27].一种可调谐滤波器特性研究[J]. 光通信技术 2015(03)

- [28].带有前置和后置滤波器的滑模观测器仿真研究[J]. 湖南工业大学学报 2013(05)

- [29].一种梯形结构可调声表滤波器的仿真与分析[J]. 声学技术 2013(S1)

- [30].基片集成波导缝隙式滤波器的设计与实现[J]. 固体电子学研究与进展 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/246468033811a0f80aea1afc.html