# 煤矿供电继保系统忧化改进的研究

### 论文摘要

本文分析了目前煤矿供电保护中存在的一些问题,对解决问题的各种办法进行了探讨,并指出了低压配网保护中各段线路保护的优化改进措施,结合典型系统模型给出了改进后的计算结果,现场实际应用效果良好。继电保护作为电力安全生产体系中的重要环节,对确保电力系统的安全、稳定、可靠和经济运行有着重要的作用。继电保护装置动作的性能,不仅与其所采用的原理、设计等密切相关,而且也与其配置和整定密切相关。配电网络处于电力系统的末端,是电能输送的最后一个环节,直接承担着对用户的供电,其安全运行水平直接影响对用户的供电质量。因此根据实际电网的结构、参数和需求,对配电网的继电保护进行优化,改善配电网保护的整定原则和配置,在理论上和实际上都具有重要的意义。随着电网结构的日趋复杂,继电保护整定计算的技术难度和工作量越来越大。以往主要依靠人工并辅以专用计算工具进行整定计算的方式,由于计算量大,计算时间长,计算精度低,已经无法满足生产需要。随着计算机技术的发展及其在科研、生产领域的普及,利用计算机软件进行继电保护整定计算已经成为一种趋势。研究开发一个实用的配电系统继电保护整定计算软件是提高配电系统继电保护运行管理水平,提高劳动生产率的有效手段。本文首先分析了低压配网保护的重要性,以兖矿集团兴隆庄煤矿供电系统为例,参考由PSASP对系统建模计算得到的短路电流数据,针对现有继电保护的不足,提出了优化整定方案。结合煤矿供电系统的特殊性,对三段式保护的每一段都进行了改进。优化后方案能使保护最大限度满足要求,降低事故发生率。结合典型系统模型给出了改进后的计算结果,从选择性、速断性、可靠性和灵敏性四个方面分析评价了优化方案的合理性和优越性。其次,本文简要介绍了南瑞继保电气有限公司RCS-9000型分布式变电站综合自动化系统的组成及功能。最后,本文论述了改变现有保护原理的可行性,对电压保护、距离保护、速切保护在本系统中应用的可行性进行了对比分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 意义

- 1.2 本课题的主要工作

- 第二章 煤矿供电系统现存问题分析

- 2.1 煤矿供电系统概述

- 2.2 煤矿6kV/10kV系统中应配置的继电保护

- 2.3 煤矿6kV/10kV系统中继保装置存在的问题

- 2.4 解决方法概述

- 第三章 煤矿供电系统继保装置的优化改进

- 3.1 整定原则的优化

- 3.1.1 瞬时速断保护的优化

- 3.1.2 限时速断保护的优化

- 3.1.3 定时限过流保护的优化

- 3.1.4 整体配合的优化

- 3.2 实例分析

- 3.3 系统优化方案效果分析

- 3.3.1 可靠性分析

- 3.3.2 选择性分析

- 3.3.3 速动性分析

- 3.3.4 灵敏性分析

- 第四章 煤矿6kV/10kV系统中微机继保的配置现状

- 4.1 配置概况

- 4.2 RCS-9000型分布式变电站综合自动化系统配置

- 4.2.1 基本功能

- 4.2.2 RCS-9000系列保护装置

- 4.2.3 RCS-9000系列保护测控装置

- 第五章 配电系统继保装置的优化与改进

- 5.1 概述

- 5.2 电压保护

- 5.2.1 过电流闭锁的电压速断保护

- 5.2.2 电压电流联锁速断保护

- 5.2.3 区域选择性联锁保护

- 5.2.4 加电压保护可行性分析

- 5.3 纵联保护在配电网中的应用

- 5.3.1 加速切保护的优势

- 5.3.2 信息交换的方式选择

- 5.3.3 纵联保护在配网中应用的可行性分析

- 5.3.4 纵联保护的整定

- 5.4 光纤纵联差动保护

- 5.5 兴隆庄煤矿供电系统光纤纵差保护应用研究

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].泛在电力物联网在低压配电网中的应用[J]. 吉林电力 2019(06)

- [2].低压配电网故障及其解决方法[J]. 中国高新科技 2019(19)

- [3].一种智能低压配电网视频监控客户端软件系统[J]. 中国科技信息 2017(24)

- [4].低压配电网故障原因及其对策研究[J]. 湖州师范学院学报 2017(10)

- [5].低压配电网接线模式综述[J]. 电气时代 2017(10)

- [6].浅谈低压配电网故障原因及对策[J]. 电子世界 2018(15)

- [7].企业高低压配电网电气节能系统设计的研究[J]. 电子世界 2017(03)

- [8].低压配电网低电压补偿方法探讨[J]. 大众用电 2017(04)

- [9].新环境下城市低压配电网工程的建设和改造的措施[J]. 价值工程 2017(34)

- [10].低压配电网综合节能控制技术研究与应用[J]. 中国设备工程 2017(19)

- [11].低压配电网接地系统研究[J]. 通讯世界 2016(11)

- [12].企业高低压配电网电气节能系统[J]. 农村电气化 2016(08)

- [13].简析企业高低压配电网电气节能的设计[J]. 中国新技术新产品 2015(05)

- [14].配电物联网建设下低压配电网断零保护措施[J]. 农村电气化 2020(05)

- [15].面向不对称察觉的低压配电网分相接线图自动成图[J]. 电力系统自动化 2020(13)

- [16].低压配电网三相负荷不平衡优化问题分析[J]. 现代工业经济和信息化 2020(09)

- [17].低压配电网供电线路负载率计算方法研究[J]. 电子设计工程 2020(18)

- [18].基于大数据的城市低压配电网运行可靠性评估[J]. 通信电源技术 2019(02)

- [19].基于精品台区建设的低压配电网规划编制及应用[J]. 农电管理 2019(10)

- [20].新环境下城市低压配电网工程的建设方法研究[J]. 通信电源技术 2019(10)

- [21].新环境下城市低压配电网工程的建设和改造的措施[J]. 通讯世界 2018(01)

- [22].380V低压配电网的故障及解决措施[J]. 化工设计通讯 2018(05)

- [23].分布式电源对380V低压配电网熔断器保护的影响研究[J]. 电网技术 2015(07)

- [24].一种实用的低压配电网规划方法[J]. 供用电 2015(11)

- [25].浅谈县级低压配电网规划[J]. 通讯世界 2014(04)

- [26].低压配电网规划方法探究[J]. 中外企业家 2013(10)

- [27].基于电压拟合的有源低压配电网储能优化配置[J]. 机电工程技术 2020(05)

- [28].分布式光伏并网对低压配电网的影响[J]. 大众用电 2019(02)

- [29].低压配电网故障分析及其消除对策[J]. 建材与装饰 2019(15)

- [30].低压配电网故障分析及其消除措施[J]. 科技资讯 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25027a15ea4770647639913b.html