# 自动化过程控制技术应用于氨基比林工艺生产过程的研究

### 论文摘要

化学制药领域有着生产过程复杂,对象特性多变,间歇或半连续生产过程多,介质腐蚀性强,易燃易爆及污染环境等特点,使得工艺过程的检测、控制面临影响因素多、变化范围大等问题。而为了保证生产的优质高产、节能降耗和平稳安全,又必须有可靠有效的检测、控制手段。由此可见,化学制药领域对改善检测、自动化控制技术保障有着迫切要求,现代科学技术综合发展提供的先进支撑环境,将促使化学制药过程控制技术迅速发展。随着自动化仪表和装置的不断涌现且更新换代速度日益加快加上现代控制理论和人工智能理论等的发展,推出了多种新型实用自控方法,药品的质量标准由药典规定。药典标准的制定首先是考虑医疗上的要求,同时也考虑技术上的可能与经济上的合理。因此,必须不断改进生产技术,包括工艺变量的检测和控制、中间体和最终产品的质量监测,使药品质量能达到更高的标准。目前,国内许多医药企业正在探索从原料药到制剂生产的全过程自动化控制。而我国医药工业领域也引进了不少国外的先进设备,国内医药自动化水平和质量也有了显著进步,但医药生产的自动化却没有实现全过程控制,大多是断离的。产品全过程的质量分析和控制也多为人工的,并且多数国产制剂设备不具备完整的网络通讯功能,缺乏在线质量监测手段。实际上,医药工业生产的自动化应扩展到整个制药过程中,另外,国内的医药生产大多是单元化、批量化、间歇式的生产过程,其过程控制是典型的模拟量连续控制与开关量逻辑控制的紧密结合的批控制模式。而我国现行的GMP标准对自动化系统方面的相关规定与国外相比,显得较为薄弱。虽然我国目前已出台的一批包括GMP在内的制药行业规范和指南,对我国医药行业的GMP管理起到很大的指导和推动作用。但是,与国外的有关标准相对照,尤其是美国的优良自动化制造规范(GAMP)的要求不难发现,我国GMP标准在自动化仪表和自动化系统设计方面缺乏严格的要求,对计算机系统验证的要求也较模糊。要做好医药自动化建设项目,自动化系统的设计必须具备正确的设计理念,必须有一个明确的目的。无论是自动化设计还是自动化改造,都必须切实地使企业在实现自动化以后,医药工业生产突破某个生产过程关键参数的检测问题；完善某个被控对象的控制方案问题；合理建立某个企业网络信息平台,做好各环节的基础工作,使医药工业的自动化建设变成现实。真正在经济效益、技术进步、生产安全上,取得明显的效果。本论文研究的主要内容是：抓住氨基比林工艺生产过程重要工艺控制点,在不同程度上配备各种型式的工业自动化仪表,采用具体的自动化控制技术对温度、压力、流量、液位、pH、H2含氧量在线分析进行稳定有效的自动化过程检测控制,实现集中控制,达到安全环保生产,实现节能降耗,提高产品质量,降低环境污染。通过本文的研究论述,可以对我公司氨基比林工艺生产过程有一定的借鉴作用,进而达到安全环保生产,实现节能降耗,提高产品质量,降低劳动强度和环境污染。

### 论文目录

- 目录

- CATALOGUE

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 实现工艺生产的自动化过程控制的背景和意义

- 1.4 本课题研究的主要内容

- 第二章 氨基比林工艺生产过程

- 1 产品情况

- 1.1 产品名称

- 1.2 化学结构

- 1.3 理化性质

- 1.4 工艺过程

- 2 生产工艺流程图（附图）

- 2.1 氨基比林生产工艺过程特点

- 2.2 对生产控制的目的

- 3 目前该产品自动化检测、控制装备概况及控制要求

- 4 该产品的重点工艺控制一览表及控制、检测方法

- 5 目前氨基比林生产中存在的问题及导致的结果

- 第三章 自动化控制技术应用于氨基比林工艺生产过程

- 1 质量和收率

- 1.1 影响因素

- 1.2 自动化改进前工艺

- 1.3 自动化改进后工艺

- 2 安全

- 2.1 自动化控制和安全连锁技术简介

- 2.1.1 化工企业工艺装置危险性分析

- 2.1.2 高危险储存装置的危险性

- 2.1.3 人工手动控制的危险有害因素

- 2.1.4 常用的自动化控制和安全连锁方式

- 2.2 氨基比林氢化反应温度控制工艺改进

- 2.2.1 温度自控

- 2.2.2 罐内压力超高报警连锁

- 2.3 氢气含氧量在线检测

- 2.3.1 氢气含氧分析状况

- 2.3.2 改进后的情况

- 2.3.3 氢气含氧分析仪工作原理

- 2.3.4 仪器组成

- 2.3.5 安装与接线

- 2.4 反应物料甲醛、氢氧化钠输送的定值控制

- 2.4.1 反应物料定值控制工艺改进

- 2.4.2 可视的定值打料系统

- 3 环保废水在线检测

- 3.1 目前的环保形式

- 3-N）测量设备'>3.2 关于氨氮（NH3-N）测量设备

- 3.2.1 概述

- 3.2.2 仪器的安装

- 3.2.3 电源供给要求

- 3.2.4 室内环境要求

- 3.2.5 水泵的选择、安装及管路的布置

- 3.2.6 仪器安装的空间要求（图25）

- 3.2.7 系统说明（图26）

- 3.3 COD测量设备

- 3.3.1 概述

- 3.3.2 仪器的安装

- 3.3.3 预安装

- 3.3.4 室内环境

- 3.3.5 水泵的选择、安装及管路的布置

- 3.3.6 仪器安装的空间的要求（图35）

- 3.3.7 系统说明（图36、37）

- 4 节能

- 4.1 pH测试

- 4.1.1 改进前工艺

- 4.1.2 改进后工艺

- 4.2 能源在线监测

- 第四章 预期的结果

- 参考文献

- 致谢

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 附图

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].粪便隐血胶体金法和氨基比林法的对比及意义[J]. 实验与检验医学 2015(02)

- [2].高效液相色谱法测定安痛定注射液中氨基比林和安替比林含量[J]. 中国兽医杂志 2011(02)

- [3].去痛片致固定性药疹伴感染1例[J]. 海军医学杂志 2009(02)

- [4].不同方法对氨基比林纯度联合定值及不确定度评定[J]. 中国药师 2018(05)

- [5].氨基比林[J]. 山西文学 2015(09)

- [6].儿童使用氨基比林发生药品不良反应及不良事件文献分析[J]. 药学实践杂志 2019(02)

- [7].诺氟沙星对中国圆田螺氨基比林-N-脱甲基酶活性的影响[J]. 水产科学 2017(04)

- [8].氨基比林中毒死亡1例[J]. 中国法医学杂志 2012(03)

- [9].口服氨基比林复方制剂中毒引起急性肾衰竭3例报道[J]. 中国急救医学 2008(01)

- [10].氨基比林的臭氧降解和矿化效能分析[J]. 环境化学 2018(01)

- [11].复方氨林巴比妥注射液致会阴部大疱性表皮松解坏死型药疹1例[J]. 武警医学 2017(06)

- [12].高效液相色谱法同时测定兽用复方氨基比林注射液中二组分含量的研究[J]. 中国兽药杂志 2017(09)

- [13].QuEChERS-高效液相色谱-质谱法测定禽、畜肉中氨基比林[J]. 福建分析测试 2019(05)

- [14].支持向量回归算法应用于分光光度法同时测定安替比林、巴比妥和氨基比林[J]. 理化检验(化学分册) 2008(08)

- [15].抗风湿类中成药中非法添加氨基比林的快速检测[J]. 健康之路 2018(05)

- [16].含氨基比林和非那西丁成份药物(去痛片)的安全性浅析[J]. 黑龙江医药 2017(05)

- [17].母猪开始出现咳嗽、发热等症,用青霉素、先锋霉素、氨基比林治疗不见好转,是什么原因?[J]. 福建畜牧兽医 2011(03)

- [18].超高效液相色谱法测定去痛片中4种成分的含量[J]. 中国卫生检验杂志 2015(19)

- [19].HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度[J]. 中国药师 2009(05)

- [20].红外光谱结合判别分析法快速筛查抗风湿类中成药中的氨基比林[J]. 化学研究与应用 2018(10)

- [21].黄芪当归补血汤治白细胞减少症[J]. 中华养生保健 2010(07)

- [22].氨基比林血痕预试验处理血痕后样本的DNA定量[J]. 法医学杂志 2014(03)

- [23].口服大量去痛片中毒患者的急救护理[J]. 中国疗养医学 2011(08)

- [24].高效液相色谱法同时测定复方氨林巴比妥注射液三组份的含量[J]. 安徽医药 2009(03)

- [25].氨基比林的循环伏安测定及其电化学行为研究[J]. 分析科学学报 2008(04)

- [26].健康咨询[J]. 中老年保健 2014(08)

- [27].春季羊群防五病[J]. 畜牧兽医科技信息 2013(04)

- [28].春季羊群防五病[J]. 农村.农业.农民(B版) 2012(02)

- [29].三维荧光光谱法和圆二色谱法研究氨基比林与牛血清白蛋白分子的相互作用[J]. 中国测试 2017(09)

- [30].脱霉剂的应用及原则[J]. 畜牧兽医科技信息 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2514fccf524fe44910239dad.html