# 无线自组织网络中的可信距离矢量路由协议研究

### 论文摘要

无线自组织网络是一种分布式网络,节点之间的通信通过多跳来实现。由于其自组性和个体资源的局限性,无线自组织网络中存在恶意节点和自私节点。为了降低无线自组织网络恶意节点对网络性能带来的破坏,本文在理解了距离矢量路由协议机制的前提下,提出了与该类路由协议相结合的信任模型。该信任模型来源于主观逻辑理论,并且信任通过三元组“信任”、“不信任”和“不确定”来表达。该信任模型由监听模块、路由模块和信任模块所构成。这些子模块共同实现了:邻居证据的收集、直接信任值的估计、间接信任值的传递与合并,路由信任更新和路由选择的功能。在此基础上,本课题将基于距离矢量路由协议的信任模型与AODV协议相结合,提出了可信的AODV协议-TAODV。在TAODV中,信任的传递与路由的确认相结合,大大降低了因为信任的传递带来的网络开销,同时保持了路由的可信度。通过TAODV在NS2中的仿真实验,我们证明了TAODV在恶意节点检测和响应上的优势,并且并没有引入过多的计算开销。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究现状

- 1.3 主要工作与贡献

- 1.4 论文的组织结构

- 第2章 无线自组织网络信任的概念

- 2.1 信任概念的基本介绍

- 2.1.1 信任概念的提出

- 2.1.2 信任抽象表示

- 2.1.3 信任的基本性质

- 2.1.4 信任的依据

- 2.1.5 信任机制的优点

- 2.1.6 信任机制所存在的问题

- 2.2 信任的数学表达

- 2.2.1 信任的表示

- 2.2.2 信任的运算

- 2.2.3 证据空间到信任空间的映射

- 2.3 本章小结

- 第3章 基于距离矢量路由协议的信任模型

- 3.1 基于距离矢量的无线自组织网路由协议

- 3.1.1 AODV 路由发现过程

- 3.1.2 HWMP 反应式路由发现过程

- 3.1.3 距离矢量路由协议特点总结

- 3.2 基于距离矢量路由协议信任模型的基本架构

- 3.2.1 模型的基本目标

- 3.2.2 模型的基本假设

- 3.2.3 模型的基本思想

- 3.3 信任模型中关键模块

- 3.3.1 监听模块

- 3.3.2 信任模块

- 3.3.3 路由模块

- 3.4 模型潜在的问题

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于距离矢量路由信任模型的实现

- 4.1 TAODV 的基本框架

- 4.2 TAODV 的路由模块

- 4.2.1 TAODV 的路由表

- 4.2.2 TAOD 路由表中的Flag 字段

- 4.2.3 TAODV 的控制报文结构

- 4.2.4 TAODV 的序列号

- 4.2.5 TAODV 的无环路由证明

- 4.3 TAODV 监听模块

- 4.3.1 Watchdog 监听的数据报文

- 4.3.2 Watchdog 工作流程

- 4.3.3 Watchdog 中数据流的引入

- 4.3.4 Watchdog 监听定时器

- 4.4 TAODV 信任模块

- 4.4.1 信任判定规则

- 4.4.2 信任的初始化

- 4.4.3 信任的更新策略

- 4.4.4 信任的传播

- 4.4.5 AODV 中 RREQ 发送的讨论

- 4.4.6 TAODV 引入的RREQ

- 4.5 TAODV 路由发现

- 4.5.1 情形I: TAODV 全局初始化

- 4.5.2 情形II: TAODV 运行一段时间后

- 4.6 本章总结

- 第5章 TAODV 协议的模拟仿真和结果验证

- 5.1 NS2 简介

- 5.2 TAODV 在NS2 中的表达

- 5.3 恶意节点在NS2 中的表示

- 5.4 NS2 中网络性能指标

- 5.5 TAODV 在NS2 中的仿真实验

- 5.5.1 实验场景及参数说明

- 5.5.2 加入恶意节点后的TAODV 仿真结果

- 5.6 本章总结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文和科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于距离矢量法的短期负荷预测方法研究[J]. 电气应用 2015(S1)

- [2].用电性距离矢量研究2,5-二取代-1-杂-3,4-二唑的抑菌活性[J]. 化学通报 2012(10)

- [3].基于按需距离矢量修正的车联网稳定路由[J]. 现代电子技术 2018(19)

- [4].SSFNet中距离矢量路由算法的仿真[J]. 系统仿真学报 2011(06)

- [5].茶叶上农药生物降解性的电性距离矢量预测[J]. 南京理工大学学报 2011(05)

- [6].基于电性距离矢量研究新型氰基丙烯酸酯的除草活性[J]. 广州化工 2015(13)

- [7].RIP距离矢量路由算法优化方案[J]. 电脑知识与技术 2015(13)

- [8].Ad hoc网络节点不相交多路径距离矢量路由协议[J]. 计算机科学 2011(02)

- [9].基于手性电性距离矢量的手性有机酸保留指数研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [10].RIPng协议的演变过程[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [11].IP路由技术与RIP协议探析[J]. 东方企业文化 2010(04)

- [12].一种改进仿真的预测按需距离矢量路由协议[J]. 计算机系统应用 2009(11)

- [13].距离矢量路由混合SDN网络的一致性更新[J]. 中国科学:信息科学 2018(09)

- [14].Ad Hoc网络路由协议研究及其性能比较[J]. 信息与电子工程 2009(02)

- [15].可证明安全的MANET按需距离矢量路由协议分析[J]. 西安电子科技大学学报 2008(06)

- [16].一种位置信息辅助的Ad Hoc网络按需距离矢量路由协议[J]. 电子学报 2010(04)

- [17].基于Visual C#的自适应路由算法仿真实验设计[J]. 实验室研究与探索 2010(07)

- [18].基于电性距离矢量预测新烟碱类杀虫剂的生物活性研究[J]. 安徽农业科学 2013(21)

- [19].基于IPv6的RIPng路由协议仿真分析[J]. 中国新通信 2008(19)

- [20].电性距离矢量预测有机污染物的生物富集因子[J]. 北京理工大学学报 2011(12)

- [21].基于距离矢量路由协议的网络故障快速恢复方法[J]. 北京邮电大学学报 2010(04)

- [22].距离矢量路由协议的网络可生存性研究[J]. 通信学报 2010(10)

- [23].距离矢量R在电磁场与电磁波课程中的应用[J]. 电气电子教学学报 2012(02)

- [24].蚌兰花挥发油化学成分色谱保留值的构效关系研究[J]. 食品科学 2010(19)

- [25].基于距离分级聚类的机载雷达航迹抗差关联算法[J]. 电子学报 2018(06)

- [26].硫色烯并噻唑胺类衍生物对乙酰胆碱酯酶抑制活性的QSAR模型[J]. 化学通报 2017(02)

- [27].动态路由相关问题的分析与研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(02)

- [28].距离矢量(R向量)在电磁场与电磁波课程中的应用[J]. 高等函授学报(自然科学版) 2012(01)

- [29].阱基单胺氧化酶抑制剂抑制活性的定量构效关系[J]. 南京理工大学学报 2012(04)

- [30].氯代芳烃生物降解性的QSBR研究[J]. 石油化工高等学校学报 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25152401d7b1e6f4b34adff0.html