# 五氯酚降解菌的驯化、筛选及其降解性能的研究

### 论文摘要

五氯酚(pentachlorophenol,PCP)曾作为木材防腐剂、除草剂、杀菌剂、杀虫剂等在工农业生产中被广泛应用。因其化学性质稳定、在环境中难以降解,严重威胁自然环境和人类健康。目前国际癌症研究总局(IARC)已经将其归为“可能的致癌物”。现有的PCP污染处理方式有物理技术、化学技术与生物处理技术。其中,生物处理技术因其具有投入低、治理效果好以及无二次污染等优点,已逐步被应用到PCP污染的治理工作中。本研究采用活性污泥曝气与密度梯度驯化方法,以五氯酚为唯一碳源,定时定量逐步提高PCP浓度,经过8周驯化分离得到3株五氯酚降解菌,分别降解含有等量PCP的无机盐溶液,采用高效液相色谱法对它们的降解能力进行检测,其中菌株A降解能力较强,48h的降解率为98.6%。对菌株A进行生理生化及16S rDNA序列分析,该菌株初步鉴定为施式假单胞菌。菌株A的最适生长温度为30℃,pH为7.0,该菌在浓度为3%NaCl的普通培养基中生长良好,属于耐盐菌。通过测定不同PCP含量、接种量、温度及pH条件下菌株A对PCP的降解效率,确定最适降解条件。结果表明,高效降解菌A降解PCP的最适条件是:五氯酚初浓度为0.2～0.4 g/L,接种量为2～3ml(108cfu/ml),温度为30℃、pH为6.0。使用碱裂解法对菌株A进行质粒提取,琼脂糖凝胶电泳结果显示菌株A包含一大小约700bp的质粒。SDS–变温质粒消除实验表明质粒消除后的菌株A对PCP的耐受力明显下降,降解率也降低至13.7%。以E.coli为受体菌做质粒转化试验,对质粒转化成功的E.coli进行PCP降解试验,检测得到其降解率为84.3%,降解活性略低于菌株A。

### 论文目录

- 缩略词

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 总实验流程图

- 第一部分 PCP高效降解菌的驯化、筛选及鉴定

- 1. 材料与方法

- 2. 结果与分析

- 3. 结论

- 第二部分 PCP高效降解菌A的降解特性研究

- 1. 材料与方法

- 2. 结果与分析

- 3. 结论

- 第三部分 PCP降解相关基因的克隆

- 1. 材料与方法

- 2. 结果与分析

- 3. 结论

- 参考文献

- 综述：五氯酚生物降解的研究进展

- 参考文献

- 附录 在校期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稳定同位素稀释液质串联法测定抗菌纺织品中3种含氯防霉抗菌[J]. 分析试验室 2020(03)

- [2].鸡肉中五氯酚及其钠盐残留去除方法研究[J]. 微量元素与健康研究 2020(02)

- [3].土壤和底泥中五氯酚及其钠盐检测方法研究[J]. 卫生研究 2011(05)

- [4].气相色谱法测定鱼体中残留五氯酚及其盐类[J]. 中国卫生检验杂志 2010(10)

- [5].液液微萃取-气相色谱法测定地表水中五氯酚[J]. 化学分析计量 2018(05)

- [6].土壤中五氯酚含量的放射性内标分析方法[J]. 南京大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [7].五氯酚污染场地污染物分布规律及修复研究[J]. 湖南农业科学 2020(02)

- [8].五氯酚胁迫对转基因杨树光合光响应特性的影响[J]. 生态环境学报 2009(06)

- [9].固相萃取-超快速液相色谱串联质谱测定食品中五氯酚[J]. 卫生研究 2018(03)

- [10].超高效液相色谱-高分辨质谱确证分析泥鳅体内五氯酚代谢物[J]. 色谱 2017(12)

- [11].柱前衍生化-固相萃取-气相色谱法快速测定水中五氯酚[J]. 环境监控与预警 2018(05)

- [12].构建高效去除五氯酚的生物阴极[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(06)

- [13].小龙虾中常见的污染物分析[J]. 职业与健康 2012(09)

- [14].气相色谱法测定土壤中五氯酚[J]. 环境监测管理与技术 2009(03)

- [15].固定化血红蛋白催化去除废水中的五氯酚[J]. 工业水处理 2011(09)

- [16].固定化过氧化物酶催化去除五氯酚反应装置和条件探讨[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [17].固相萃取-气相色谱法测定地表水中五氯酚[J]. 化学工程师 2018(08)

- [18].超声辅助固相微萃取-超快速液相色谱串联质谱法测定尿液中五氯酚[J]. 中国卫生检验杂志 2017(22)

- [19].柠檬酸对土壤吸附五氯酚的影响[J]. 中国环境科学 2011(08)

- [20].UPLC-MS/MS法测定食品中五氯酚及其钠盐的不确定度分析[J]. 现代食品 2019(15)

- [21].棉类纺织品中痕量五氯酚的液相色谱-同位素稀释质谱法测定及不确定度评定[J]. 分析测试学报 2010(09)

- [22].H_2O_2调控TiO_2体系中活性氧物种的产生及其五氯酚的降解过程[J]. 中国科学:化学 2018(10)

- [23].直接进样超高效液相色谱-串联质谱法测定水中五氯酚[J]. 河南科学 2014(02)

- [24].金坛地区五氯酚在环境介质中分布迁移和转化的计算模拟[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [25].气相色谱内标法测定皮革中五氯酚残留量不确定度评估[J]. 分析试验室 2008(07)

- [26].气相色谱法测定小龙虾中五氯酚[J]. 现代预防医学 2014(05)

- [27].毛细管柱气相色谱法测定水质五氯酚[J]. 干旱环境监测 2009(03)

- [28].全灭菌环境下蚯蚓和堆肥对土壤五氯酚老化过程的影响[J]. 农业环境科学学报 2011(11)

- [29].土壤中五氯酚的快速测定[J]. 岩矿测试 2008(02)

- [30].水稻土中五氯酚的降解转化动态及其对微生物群落的影响[J]. 地球与环境 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/251eb78d7345bf89556839df.html