# 除尘器管道内点火源的探测与报警研究

### 论文摘要

近年来,由除尘器管道混入点火源而引发粉尘爆炸的事故日益增多,粉尘爆炸具有极强破坏性且涉及行业范围很广,煤炭、化工、医药、金属加工、粮食和饲料加工等行业都有发生,因此研究除尘器管道内点火源的探测与报警技术具有十分重要的研究意义和很高的应用价值。除尘器管道内的点火源具有体积小、热度低、移动快等特点,只能采用非接触式的方法进行探测,本课题利用PbS红外探测器构建点火源探测系统,通过对点火源发出的红外辐射进行探测来识别点火源。本文建立了探测器接收管道内点火源辐射数学模型,利用MATLAB计算分析了点火源温度、直径、速度等因素对探测器接收点火源辐射功率的影响。由于红外探测器窗口很小,接收范围有限,灵敏度低,因此设计了光学部分来拓展探测器接收范围和提高探测器的灵敏度。设计了系统硬件电路,包括模拟信号采集电路和数字信号处理电路。模拟信号采集电路包括偏置电路、放大电路、精密全波整流电路、低通滤波电路等。数字信号处理电路以MSP430单片机为核心进行信号采集和处理,设有键盘、液晶、串行通信接口。软件部分主要包括信号的采集、处理、显示和RS-232通信。实现了信号自动采集、RS-232通信、液晶显示和键盘操作。本次设计完成了系统的整体构建与调试,并在实验室模拟点火源及管道环境搭建了点火源探测实验装置,进行了点火源探测初步实验,测试了系统的探测性能。实验证明系统对用5mm直径发射率约为0.5的小钢珠模拟的的点火源反应快速,能够可靠探测,根据实验给出了探测系统在不同距离能够探测到的5mm直径钢珠模拟的点火源的温度范围。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 粉尘爆炸成因

- 1.1.2 粉尘爆炸危害

- 1.1.3 除尘系统粉尘爆炸

- 1.1.4 粉尘爆炸预防

- 1.2 课题研究意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 课题主要完成工作

- 第2章 管道内点火源探测原理及数学建模

- 2.1 红外辐射基本知识

- 2.1.1 红外辐射

- 2.1.2 辐射基本定律

- 2.2. 管道内点火源探测原理

- 2.3 红外探测器介绍

- 2.3.1 红外探测器分类

- 2.3.2 红外探测器的性能指标

- 2.4 红外探测器选型

- 2.5 探测器接收管道内点火源辐射数学模型

- 2.5.1 数学模型的建立

- 2.5.2 数学模型的分析

- 2.5.3 建模总结

- 2.6 本章小结

- 第3章 探测系统硬件设计

- 3.1 探测系统硬件的整体设计

- 3.2 光学部分

- 3.3 电源

- 3.3.1 +3.3V电路设计

- 3.3.2 电源性能测试

- 3.4 模拟部分

- 3.4.1 偏置电路

- 3.4.2 前置放大电路

- 3.4.3 精密全波整流电路

- 3.4.4 低通滤波电路

- 3.4.5 限压保护电路

- 3.5 数字部分

- 3.5.1 芯片简介

- 3.5.2 晶振、电源隔离以及JTAG电路

- 3.5.3 A/D转换

- 3.5.4 D/A转换

- 3.5.5 键盘

- 3.5.6 液晶显示

- 3.5.7 串行通信

- 3.6 本章小结

- 第4章 探测系统软件设计

- 4.1 软件开发平台介绍

- 4.2 软件总体设计

- 4.3 各功能模块程序设计

- 4.3.1 程序初始化

- 4.3.2 数据采集与处理

- 4.3.3 液晶显示

- 4.3.4 键盘输入

- 4.3.5 串行通信

- 4.4 本章小结

- 第5章 点火源探测实验与系统调试

- 5.1 点火源探测实验平台搭建

- 5.2 点火源探测实验

- 5.2.1 点火源距离实验

- 5.2.2 点火源温度实验

- 5.2.3 点火源直径实验

- 5.2.4 单个点火源探测信号分析

- 5.2.5 实验总结

- 5.3 系统调试

- 5.3.1 模拟信号采集电路调试

- 5.3.2 数字信号处理电路调试

- 5.3.3 整体调试

- 5.4 系统实物展示

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].危险化学品泄漏事故点火源辨识与分析[J]. 消防科学与技术 2018(06)

- [2].石油罐区点火源引燃特征及防控策略研究[J]. 消防科学与技术 2018(08)

- [3].三点火源与障碍物起爆特性对比研究[J]. 西北工业大学学报 2017(02)

- [4].两点火源顺序点火起爆爆震波的数值研究[J]. 推进技术 2014(10)

- [5].粉尘爆炸事故模式及其预防研究[J]. 价值工程 2020(08)

- [6].热表面点火源引燃危险化学品的研究概述[J]. 消防科学与技术 2018(08)

- [7].运输类飞机燃油系统点火源防护相关适航限制研究[J]. 民用飞机设计与研究 2016(02)

- [8].开口率和点火源类型对汽油蒸气泄压爆炸内场超压荷载的影响[J]. 化工进展 2018(01)

- [9].认识点火源 消除火灾隐患[J]. 科技创新导报 2012(08)

- [10].焊接火焰引燃可燃粉尘特性研究[J]. 消防科学与技术 2020(02)

- [11].铝粉厂粉尘爆炸危险性影响因素的灰关联分析[J]. 安防科技 2009(08)

- [12].从台湾新北粉尘事故浅谈广州市“粉尘爆炸”风险的预防与救援[J]. 广东化工 2016(23)

- [13].浅谈粉尘爆炸事故的原因及预防措施[J]. 微量元素与健康研究 2015(01)

- [14].天然气处理装置主要危害因素及防范措施[J]. 油气田地面工程 2012(11)

- [15].浅谈民用飞机燃油箱点火源防护适航条款[J]. 科技视界 2017(07)

- [16].油库火灾爆炸危险性分析及预防[J]. 新疆化工 2008(04)

- [17].点火源引燃的上坡火蔓延实验研究[J]. 火灾科学 2018(02)

- [18].以香烟为点火源的床上用品可燃性评定的新旧标准解析[J]. 中国纤检 2019(07)

- [19].小议床上用品可燃性评定方法之点火源香烟[J]. 中国纤检 2019(08)

- [20].漳州PX事故原因分析与影响计算[J]. 安全与环境学报 2016(02)

- [21].石化企业火灾 预防泄漏是关键[J]. 现代职业安全 2015(08)

- [22].多视点火源三维定位算法研究[J]. 消防科学与技术 2018(12)

- [23].汽油泄漏引发的汽车火灾危险性研究[J]. 消防科学与技术 2018(09)

- [24].点火源位置对瓦斯爆炸传播规律的影响[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(01)

- [25].民用飞机燃油箱布线研究[J]. 航空科学技术 2014(11)

- [26].基于点火源模型反演测算煤矸石山着火点深度研究[J]. 煤炭科学技术 2015(01)

- [27].核电厂起火频率分析[J]. 核动力工程 2010(02)

- [28].软体家具燃烧性能评价方法概述[J]. 消防科学与技术 2009(12)

- [29].浅谈化工企业的仪表安全[J]. 广东化工 2015(02)

- [30].液化石油气站储罐区火灾爆炸危险性分析与安全措施[J]. 中国安全生产科学技术 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25317423f75fe5cd17ce9047.html