# 掺杂效应对NaTaO3光催化剂能带及电子结构影响

### 论文摘要

NaTaO3作为一种新型的光催化剂,由于其良好的化学稳定性,耐光腐蚀性,无毒等特性近年来得到了国内外学者的广泛研究。但是由于NaTaO3禁带宽度大,催化活性低,限制了其进一步地应用。经过广泛深入的研究发现,掺杂是提高其催化活性和可见光响应性的有效方法之一。本文基于密度泛函理论,采用第一性原理模拟方法,研究了非金属元素B, C, N, F, S,金属元素Ca, Sr, Ba, Nb, Cr, La,Ir掺杂NaTaO3,分析了掺杂对NaTaO3几何结构,电子结构,和光学吸收谱以及催化剂催化活性的影响。1、本文首先简要介绍了在材料科学领域的计算机模拟技术,对其应用、发展进行了叙述。重点描述了第一性原理方法（First-principles Method）的基本原理、基本方法、取得的成果等。对其中的密度泛函理论（Density Functional Theory DFT）、局域密度近似（Local Density Approximation, LDA）、广义梯度近似（Generalized Gradient Approximation, GGA）等几个重要概念进行了简单说明。2、介绍了在理论模拟中用到的Castep软件包。利用软件包中的建模工具构建了NaTaO3超晶胞模型。基于密度泛函理论,采用广义梯度近似方法描述电子的交换-相关作用并对NaTaO3（?）勺晶胞进行结构优化,得到了最稳定的结构。随后,计算并得到NaTaO3晶胞的几何结构,电子结构和光学吸收谱。3、在优化后得到稳定结构的基础上,对超晶胞进行掺杂。采用广义梯度近似方法描述电子的交换-相关作用并对掺杂后NaTaO3的晶胞进行结构优化,计算并得到掺杂NaTaO3晶胞的几何结构,电子结构,和光学吸收谱。计算发现,非金属元素B, C, N, F, S,过渡金属元素Nb, Cr, Ir掺杂对NaTaO3的几何结构,电子结构和光学吸收谱均有显著地影响。4、结合实验上获得催化反应相关数据,分析了杂质能级位置与形态对NaTaO3光吸收以及光催化效果的影响,认为：（1）当杂质能级位于价带顶与02p轨道杂化或位于导带底与Ta5d轨道杂化时,能有效减小NaTaO3的禁带宽度,从而使NaTaO3的吸收带边向长波长方向移动,形成对可见光的吸收。同时在禁带中间,由于没有杂质能级的存在,因此不会造成淬灭中心,可以有效提高光催化性能。（2）当杂质能级与02s轨道能量相近,对称性匹配时,会在价带以下与02s轨道发生杂化,使得杂质原子与周围的O原子共价键增强,晶胞内应力增大,进而会使得NaTaO3晶体颗粒尺寸减小,并在表面形成台阶状结构。这种催化剂结构上的改变,使得催化剂活性显著增加。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 3的基本结构和基本性质'>1.2 NaTaO3的基本结构和基本性质

- 3光催化分解水机理'>1.3 NaTaO3光催化分解水机理

- 3光催化研究进展和意义'>1.4 NaTaO3光催化研究进展和意义

- 1.4.1 离子掺杂

- 1.4.2 助催化剂复合

- 1.4.3 催化剂颗粒的纳米化

- 1.5 本文的研究内容及意义

- 第二章 第一性原理基本理论和方法

- 2.1 引言

- 2.2 非相对论近似

- 2.3 绝热近似

- 2.4 单电子近似

- 2.5 密度泛函理论介绍

- 2.5.1 Kohn-Sham方程

- 2.5.2 交换关联近似

- 2.5.2.1 局域密度近似（LDA）

- 2.5.2.2 广义梯度近似（GGA）

- 2.6 本文所涉及的几个固体物理概念

- 2.6.1 布洛赫定理

- 2.6.2 正交化平面波方法

- 2.6.3 固体能带理论

- 2.6.3.1 费米能级

- 2.6.3.2 Mulliken布居

- 2.7 Castep软件介绍

- 3电子结构的研究'>第三章 不同晶系NaTaO3电子结构的研究

- 3.1 引言

- 3电子结构'>3.2 立方相NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>3.3 四方相NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>3.4 正交相NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>3.5 单斜相NaTaO3电子结构

- 3.6 光学性质

- 3.7 小结

- 3'>第四章 非金属掺杂NaTaO3

- 4.1 引言

- 3电子结构'>4.2 B掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>4.3 C掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>4.4 N掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>4.5 F掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>4.6 S掺杂NaTaO3电子结构

- 4.7 小结

- 3'>第五章 金属元素掺杂NaTaO3

- 3'>5.1 碱土金属元素掺杂NaTaO3

- 3电子结构'>5.1.1 Ca掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>5.1.2 Sr掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>5.1.3 Ba掺杂NaTaO3电子结构

- 5.1.4 小结

- 3'>5.2 过渡金属及稀土元素掺杂NaTaO3

- 3电子结构'>5.2.1 Nb掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>5.2.2 Cr掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>5.2.3 Ir掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>5.2.4 La掺杂NaTaO3电子结构

- 3电子结构'>5.2.5 Ir,La共掺杂NaTaO3电子结构

- 5.2.6 小结

- 结论及展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/254d8f4de9aaa3fd1037ed01.html