# 苯基硅树脂的制备与应用

### 论文摘要

本文通过水解缩聚法,以苯基三甲氧基硅烷为单体，在碱性条件下合成苯基硅树脂,并改变水与单体的比例获得了不同粒径的产物。利用红外光谱仪、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、核磁共振仪等对产物进行表征,结果表明：苯基硅树脂的粒径非常均一,结构规整性较高,而且具有很好的耐热性能。其次,通过转矩流变仪使苯基硅树脂与聚丙烯熔融共混,研究了苯基硅树脂对聚丙烯结晶和耐热性能会产生的影响。X射线衍射仪、差示扫描量热仪的测试结果显示：微米级的苯基硅树脂阻碍聚丙烯的结晶,而纳米级的苯基硅树脂则会对聚丙烯的结晶产生一定促进作用。此外,分别通过Jeziorny法、ozawa法、mo法对纳米苯基硅树脂改性聚丙烯的非等温结晶动力学进行分析,结果发现纳米苯基硅树脂使体系的Avrami指数n增加,结晶时间先缩短后增加,结晶速率常数Zc先增大后减小。热失重分析仪的测试结果表明：聚丙烯／苯基硅树脂的起始失重温度和失重50%温度比纯聚丙烯有较大提高,残炭量也相应增加,苯基硅树脂可以显著提高聚丙烯的热稳定性。最后,将微米苯基硅树脂与MPP/PER复配对聚丙烯进行阻燃,研究其与膨胀型阻燃剂之间的协同效应。通过锥形量热仪、热失重分析仪、X射线光电子能谱仪对阻燃聚丙烯进行测试,结果表明：苯基硅树脂有效的促进了整个体系的交联炭化,主要通过燃烧残炭量的提高实现了对体系的阻燃效果。当苯基硅树脂添加量为6%时,与MPP/PER产生了最好的协同效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 硅树脂的制备研究现状

- 1.1.1 有机硅树脂简介

- 1.1.2 有机硅树脂的制备

- 1.2 硅树脂改性聚合物研究现状

- 1.3 协效阻燃研究现状

- 1.3.1 有机硅系阻燃剂

- 1.3.2 膨胀型阻燃剂

- 1.3.3 膨胀型阻燃剂的协效阻燃研究现状

- 1.4 本文的研究内容及意义

- 2 苯基硅树脂的制备与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料与仪器

- 2.1.2 苯基硅树脂的合成

- 2.1.3 性能测试

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 制备原理

- 2.2.2 苯基硅树脂的形貌分析

- 2.2.3 苯基硅树脂的结构分析与表征

- 2.2.4 苯基硅树脂的耐热性能分析

- 2.3 本章小节

- 3 苯基硅树脂对聚丙烯结晶和耐热性能的影响

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料和仪器

- 3.1.2 苯基硅树脂改性聚丙烯的制备

- 3.1.3 性能测试

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 聚丙烯及其复合材料的断面形貌分析

- 3.2.2 苯基硅树脂对聚丙烯结晶性能的影响

- 3.2.3 苯基硅树脂对聚丙烯耐热性能的影响

- 3.3 本章小结

- 4 苯基硅树脂与膨胀型阻燃剂协效阻燃聚丙烯

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 原料与仪器

- 4.1.2 阻燃聚丙烯的制备

- 4.1.3 性能测试

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 阻燃聚丙烯的热失重分析

- 4.2.2 锥形量热

- 4.2.3 燃烧产物成碳分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].赢创推出厨具用耐热硅树脂[J]. 有机硅材料 2020(01)

- [2].甲基硅树脂合成工艺优化[J]. 有机硅材料 2020(05)

- [3].水捕获法制备MQ硅树脂[J]. 有机硅材料 2019(03)

- [4].硅树脂苯基浓度的测定及其与折光率的关系[J]. 仲恺农业工程学院学报 2017(01)

- [5].含氢硅树脂合成中的闪燃问题及对策[J]. 有机硅材料 2017(05)

- [6].新型硅树脂的制备及其对马口铁的防腐研究[J]. 化工新型材料 2016(07)

- [7].硅树脂改良阻燃材料的新进展[J]. 中国材料进展 2018(03)

- [8].硅树脂/硅橡胶杂化膜的制备及性能研究[J]. 广州化学 2014(04)

- [9].神奇的硅树脂纤维涂料[J]. 中国纤检 2011(09)

- [10].乙烯基三乙氧基硅烷水解制备乙烯基硅树脂工艺研究[J]. 广东化工 2009(07)

- [11].嘉诺开发出两种硅树脂产品[J]. 有机硅材料 2009(05)

- [12].耐高温硅树脂的合成[J]. 有机硅材料 2008(05)

- [13].室温湿气固化硅树脂的制备[J]. 有机硅材料 2019(01)

- [14].硅氢加成反应合成烷氧基官能化MQ硅树脂[J]. 仲恺农业工程学院学报 2019(03)

- [15].陶氏宣布在华投资建设硅树脂厂[J]. 有机硅材料 2018(06)

- [16].有机硅树脂侧基改性方法及应用[J]. 化学与黏合 2017(02)

- [17].甲基苯基硅树脂制备工艺研究[J]. 广州化工 2017(11)

- [18].硅树脂3D打印新技术突破限制[J]. 塑料制造 2015(09)

- [19].溶剂型氟硅树脂的制备及应用[J]. 现代涂料与涂装 2011(04)

- [20].水性氟硅树脂的制备及应用[J]. 中国涂料 2011(06)

- [21].甲基苯基硅树脂的合成工艺研究[J]. 绝缘材料 2011(04)

- [22].硅胶低聚物阻燃热塑性聚氨酯弹性体的研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [23].1种可交联氟硅树脂及其制备与在超双疏材料上的应用[J]. 化工生产与技术 2014(01)

- [24].一种高折光率发光二极管封装硅树脂的研制[J]. 高等学校化学学报 2012(05)

- [25].高折射率苯基硅树脂固化性能的研究[J]. 化工新型材料 2018(07)

- [26].纳米乙烯基硅树脂对聚乳酸的热稳定性影响[J]. 现代塑料加工应用 2013(06)

- [27].甲基苯基硅树脂的制备及其在耐高温涂料中的应用[J]. 现代化工 2013(04)

- [28].低温固化硅树脂的制备及其防腐蚀涂层性能研究[J]. 化工新型材料 2019(10)

- [29].107硅橡胶接枝甲基MQ硅树脂及其在硅脂中的应用[J]. 有机硅材料 2018(S1)

- [30].陶氏高性能有机硅公司将推出新型硅树脂添加剂[J]. 塑料科技 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25984a78afecd40fde268ca5.html