# 输电线路运行检修和防雷技术探讨晏志辉

（广西电网有限责任公司玉林供电局广西玉林537000）

摘要：电是人们生活中不可缺少的能源，近几年人们对电能的需求量不断上升，并且对用电质量提出了较高的要求。但是在实际生活中输电线路仍然会出现不同程度的问题，例如：线路损坏、老化以及雷击的影响等，为了减少上述问题发生的次数和不利影响，电力部门需要加大运行检修力度，并且需要对防雷技术进行合理使用。

关键词：输电线路；运行检修；防雷技术

1输电线路运行检修技术及防雷策略的概况

1.1输电线路运行检修技术及防雷策略的现状

当前阶段输电线路运行检修技术及防雷策略的落实与有利的大环境和政策资金的支持是分不开的，所以就需要研究人员根据目前电力系统中输电线路特别是35kV及以上架空线路运行的现状进行分析，才能更好地促进输电线路运行检修技术及防雷策略的发展和创新。虽然有关输电线路运行检修技术及防雷策略非常多，不同方面和不同地方所应用的技术和策略也有所不同，但是如果不能避免检修中的不足和缺憾或者防雷措施不当而导致了经济损失发生，就使得输电线路运行检修技术及防雷策略等有效措施的落实就显得非常必要。

1.2输电线路运行检修技术和防雷策略实现的功能

根据输电线路运行检修技术及防雷策略实行的流程，可以把采集的运行状态和环境监测数据与信息进行分析得到有利于生产管理和调度部门工作的决策。主要组织有关的功能有设备管理，即对应用的设备进行数字化和可视化管理；运营管理则包括监控图像，监测危险点，线路负荷和跟踪任务单等，包括与输电线路运行检修技术及防雷策略相关的所有工作；预警和应急机制是对发生事故之前和之后的所有任务按时完成的管理工作，避免出现失误和差错从而会扩大恶劣的消极影响；辅助决策功能，帮助专家进行信息的收集，分析及反馈，再为线路生产，运行和调度提供有用的依据。

2现代化输电线路的检修

新的供电形势下，要想保证全市四县电力的正常供应，保证输电线路的正常运行，就需要使用现代化的检修方式。文章结合多年的实践经验总结出以下四点措施来加强输电系统的检修。

2.1加强绝缘子的检测

绝缘子的检修通常有以下两种方式：在线检修与离线检修。检测的内容包括了绝缘电阻和分布电压的检测。电力检修人员的日常工作应该定期的检修绝缘子，一般需要根据该位置的输电线路运行情况选择最佳的检修方式，通常根据绝缘子的劣化率来检测其实际性能。

2.2雷电监测

雷电对输电线路的影响非常大，会造成输电线路的损坏，导致供电无法正常进行，并且对电力工作人员的身心健康带来极大的影响。加强雷电的检测是现代化的输电线路检测的重要内容。使用了雷电定位系统，可以深入的分析其系统显示的数据，测定出雷电密度并且掌握其精细化的数据。在日常检修工作中，工作人员应该充分的了解雷电对于供电系统的危害，根据实际情况总结出切实可行的策略方法。

2.3杆塔检测

杆塔检测在输电线路检测中也非常的重要，因为全市的输电线路是一个统一的整体，而该系统又可以分为多个电塔与电线杆组成。杆塔的检测对于供电正常进行影响巨大，主要的检测内容为杆塔的挠曲度、切斜度、裂纹以及腐蚀等情况。

2.4输电线路沿线的树木检测

输电线路的沿线树木的生长对于供电线路的影响也比较大。应该切实的履行我国的退耕还林国策，重视绿化的发展，基本应该实现绿色树木对输电线路的全部覆盖，在这种情况下，对沿线树木进行检测是保证输电线路正常运行的一项重要的指标。电力人员在检测过程中影响详细的记录沿线树木的数量、与输电线路的间距以及正常生长情况等。上述的四个方面是电力日常监测的主要内容。输电线路的正常运行是保证我国供电正常进行的主要手段，也是当今社会发展进步的一项主要标志，主要是因为现代化的输电线路检修手段融入到了日常的工作中，切实的提高了输电线路的质量。

3探讨输电线路运行防雷策略的实际应用

除了输电线路运行检修技术是当前阶段电力系统运行的重点，输电线路运行的防雷策略也是消除风险和减少损失的研究重点之一，需要研究人员和管理人员根据现阶段电力行业和供电企业的经营状态来进行相关策略的应用，才能满足人们对于供电安全质量中排除恶劣天气影响的要求。正是因为现阶段防雷策略应用的有效性达不到发展要求，才使得许多输电线路在运行中深受雷电天气的影响，所以需要在现在和未来的发展中利用相应的技术和措施来进行处理和解决。

3.1应用架空地线和耦合地线的技术

在输电线路运行检修技术及防雷策略中架空地线是最基础的防雷措施，既能通过分流线路降低经过输电线塔的雷电流，又能通过对输电线路导线的耦合降低绝缘子电压，从而可以减少来自电流和电压的伤害。所以在进行探讨输电线路防雷策略的落实中就需要对架空地线和耦合地线进行规范和合格的架设工作，只有做好这项关键工作才能从根本上降低雷电对输电线路伤害的可能性。

3.2降低铁塔的接地电阻

如果想要实现输电线路防雷策略中的防雷目标，就需要降低铁塔接地电阻，并且要根据不同地方的情况进行实际的调整和改进使其完全符合输电线路防雷策略的要求。在实际应用中可以尝试的措施有延长电阻的长度，使得水平方向电阻的冲击系数降低；把电阻较低的材料通过一定手段压入地面，从而可以降低铁塔的接地电阻；除此之外，还可以借助降阻剂来降低接地电阻，但是不能大范围使用而只能对某一区域使用。

3.3安装避雷器和避雷针装置

除了上述的两种方法，其实最直接有效的方法就是在输电线路上安装避雷器和避雷针，不仅能够提高输电线路抗雷电的能力，还能使得输电线路上的绝缘部件不受伤害，从而达到降低输电线路雷电事故发生率的目的。

结语

经济的发展和科技的进步，使得我国许多行业的许多领域都在新阶段面临着严峻的考验。现阶段人们在生产生活所需要的电力和电能越来越多，使得电力行业和供电企业在当前阶段的工作将以满足供电需求为主，并且也要注意到输电线路运行检修技术和防雷策略的提出和落实。因为受到工业中电力系统发展落后导致电力系统运行出现了很多故障和问题，使得架空线路无法再实际工作中有效运行，所以需要研究人员针对这些现象采取有效技术和策略来避免不必要的风险和损失，才能完成现阶段社会建设对于供电企业的经济效益和社会效益的目标。

参考文献：

[1]胡志鹏.500kV输电线路运行中防雷技术[J].低碳世界，2016，（08）：44-45.

[2]赵振浩.输电线路防雷接地装置检修技术探讨[J].科技创新与应用，2015，（26）：201.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25bbee73664060458463c32c.html