# 棘球白素B发酵废弃物资源化利用的初步研究

### 论文摘要

我国是抗生素生产大国,随着抗生素生产总量的不断扩大,抗生素生产废弃物的量也与日俱增。抗生素生产废弃物中主要包括废水、废渣和废气,其中抗生素生产废水和发酵废渣为主要的污染物,组成成分复杂且往往含有残留抗生素等生物抑制性物质,生化处理难度高。棘球白素B (echinocandin B, ECB)类药物作为临床上抗深部真菌感染的“王牌药物”,我国正在积极研究其生产工艺,其中废弃物的处理技术是该类药物清洁生产工艺的关键环节之一。ECB发酵废渣主要由构巢曲霉菌丝体及残余发酵培养基组成,内含丰富的蛋白质、糖类、核酸和多种维生素,其营养成分与发酵培养基中的氮源物质较为接近。本研究以ECB发酵废渣作为培养基中氮源的替代品生产不同品种抗生素,试验结果表明,废渣替代黄豆粉或酵母粉生产ECB时,发酵单位均明显下降。而废渣替代豆粕粉生产格尔德霉素时,替代量在80%以内,抗生素的效价均能够达到对照的水平,其中替代量为20%时,格尔德霉素的发酵单位较对照提高21%。废渣替代酵母粉生产雷莫拉宁时,其发酵单位较对照呈现先升高后下降的规律,其中20%替代量时,雷莫拉宁的发酵单位出现显著上升,较对照提高了32%。以抗生素发酵废渣作为抗生素生产培养基中氮源的代用品,不仅为废渣的处理寻找了一种新型的处理途径,并且节约了抗生素生产的成本,具有良好的环境效应和经济效益。厌氧生物法不仅可以实现废弃物的减量、除菌作用,还可能具有降解复杂结构化合物或毒性物质的作用。该法在抗生素生产废水及有机垃圾的处理中应用较多,但国内尚未有关于抗生素发酵废渣用厌氧生物法处理的报道。为此,本研究考察了厌氧生物法处理ECB生产废水及发酵废渣的可行性,为抗生素废弃物提供新的处理途径和技术支持。通过调节接种物与废水的比例为4：1,可以使反应器内形成产气速率快、pH缓冲能力强的体系,至13 d时消化基本结束。厌氧消化系统的COD去除率达到73.3%,气体中CH4含量达到70%以上,每升消化液的累积产气量达到5.1 L,累积产CH4量达到3.0 L。厌氧生物法处理ECB发酵废渣的结果表明,废渣厌氧消化可以产沼气,但是产气量和CH4含量均比较低。厌氧发酵10 d时废渣中的残抗未能被降解。通过透明圈法筛选获得一株高产几丁质酶的放线菌G8,摇瓶试验结果表明降解菌G8对废渣中的构巢曲霉菌丝体细胞壁具有良好的降解效果。初步研究了不同碳源对降解菌G8产酶活力的影响及其几丁质酶的基本特性,期望通过酶消化法对废渣进行预处理,释放残抗及其他胞内大分子物质,提高废渣的厌氧消化效率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号及缩略语说明

- 第一章 文献综述

- 第一节 抗生素生产废弃物的产生及危害

- 1 抗生素生产废弃物的来源及组成

- 2 抗生素生产废弃物的污染及危害

- 第二节 抗生素生产废弃物的处理及资源化利用

- 1 抗生素工业废水的处理及资源化利用

- 2 抗生素生产废渣的处理及资源化利用

- 第三节 棘球白素（echinocandin）类药物的研究进展

- 第四节 立题依据与研究意义

- 第二章 ECB发酵废渣替代抗生素发酵培养基中氮源的研究

- 1 材料

- 1.1 菌种

- 1.2 发酵培养基

- 2 方法

- 2.1 替代ECB发酵培养基氮源的研究

- 2.2 替代格尔德霉素发酵培养基氮源的研究

- 2.3 替代雷莫拉宁发酵培养基氮源的研究

- 2.4 废渣不同处理后替代氮源生产雷莫拉的研究

- 3 结果

- 3.1 替代ECB发酵培养基中氮源的研究

- 3.2 替代格尔德霉素发酵培养基中氮源的研究

- 3.3 替代雷莫拉宁发酵培养基中氮源的研究

- 4 讨论

- 5 本章小结

- 第三章 ECB发酵废渣厌氧生物法处理及资源化利用的探索

- 1 材料

- 1.1 试验装置

- 1.2 菌种

- 1.3 药品

- 1.4 培养基

- 2 方法

- 2.1 接种物的培养

- 2.2 ECB发酵废渣厌氧消化

- 2.3 ECB发酵废渣厌氧消化分析项目

- 2.4 ECB发酵废渣中菌丝体细胞壁的降解

- 3 结果与分析

- 3.1 ECB发酵废渣的特性及ECB的热破坏作用

- 3.2 ECB发酵废渣的厌氧消化

- 3.3 ECB发酵废渣中菌丝体细胞壁的降解

- 4 讨论

- 5 本章小结

- 第四章 ECB生产废水厌氧生物法处理及资源化利用的初步研究

- 1 材料

- 1.1 试验材料

- 1.2 主要试剂

- 2 方法

- 2.1 COD值的测定

- 2.2 氨态氮含量的测定

- 2.3 总糖含量的测定

- 2.4 气体成分分析

- 2.5 有机酸的测定

- 2.6 ECB生产废水的厌氧生物法处理

- 3 结果与分析

- 3.1 ECB生产废水的基本特性

- 3.2 ECB生产废水厌氧消化产甲烷（CH4）的研究

- 3.3 条件优化后废水的厌氧消化特性研究

- 3.4 ECB生产废水厌氧消化产氢气（H2）的研究

- 4 讨论

- 5 本章小结

- 全文总结

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水环境中抗生素污染的研究进展[J]. 环境科学与管理 2017(12)

- [2].浅谈在抗生素生产企业实施清洁生产[J]. 环境科学与管理 2010(09)

- [3].抗生素生产中发酵罐染菌的原因分析及解决途径[J]. 中国兽药杂志 2009(07)

- [4].超高效液相色谱-串联质谱联用法同步检测抗生素生产废水中螺旋霉素与新螺旋霉素残留[J]. 分析测试学报 2012(01)

- [5].儿科使用抗生素几个问题分析及对策[J]. 中国医药指南 2011(34)

- [6].东北地区某水库不同环境介质中22种典型抗生素的分布特征[J]. 环境生态学 2019(03)

- [7].长三角某城镇典型小流域水体抗生素的污染分布特征[J]. 农业环境科学学报 2018(05)

- [8].面向人体暴露评价的植物中抗生素分析进展[J]. 生态毒理学报 2018(01)

- [9].细菌群体感应的信号转导机制及其对抗生素生产的影响[J]. 中国生物工程杂志 2008(04)

- [10].制药废水中抗生素的去除技术研究进展[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [11].我国地下水抗生素污染及风险评估研究进展[J]. 广东化工 2018(03)

- [12].现代生物技术在抗生素生产中的应用[J]. 武汉工程大学学报 2014(01)

- [13].试论抗生素生产废水处理技术[J]. 科技资讯 2010(07)

- [14].我国水环境中抗生素赋存、归趋及风险评估研究进展[J]. 环境化学 2018(07)

- [15].透明颤菌血红蛋白与耐低氧抗生素生产菌株构建[J]. 生命科学研究 2015(04)

- [16].混凝气浮-生物-臭氧气浮处理抗生素生产废水[J]. 华北水利水电学院学报 2011(06)

- [17].安徽省抗生素生产现况研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2012(23)

- [18].抗生素最小抑制浓度法(MICs)评估环境大肠杆菌抗生素抗性[J]. 生态毒理学报 2017(06)

- [19].抗生素生产废水的处理技术研究[J]. 环境科学与管理 2014(02)

- [20].一起超标添加抗生素生产饲料案件的查处[J]. 中国动物检疫 2020(09)

- [21].贵阳市城市河流典型抗生素的分布特征[J]. 环境化学 2018(09)

- [22].两种不同抗生素在沉积物中吸附的影响因素与模拟研究[J]. 环境化学 2019(07)

- [23].抗生素生产中工业废水的处理方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(06)

- [24].抗生素生产废水中醋酸丁酯的回收技术进展[J]. 中国抗生素杂志 2015(09)

- [25].地表水中抗生素复合残留对水生生物的毒性及其生态风险评价[J]. 生态毒理学报 2018(04)

- [26].广州典型排放源废水中抗生素的污染特征和去除效果[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [27].基于红霉素效价当量的不同抗生素生产废水残留效价的测定[J]. 环境工程学报 2016(09)

- [28].抗生素生产废水处理工艺分析[J]. 云南化工 2019(01)

- [29].抗生素废水处理工艺研究综述[J]. 中国资源综合利用 2017(12)

- [30].统计技术在抗生素生产中的应用[J]. 中国质量 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25c5d9a95c270c54655686ad.html