# 氯及臭氧消毒技术对城市污水水质的影响

### 论文摘要

城市污水回用是减轻水体污染程度、改善生态环境、解决城市缺水问题的有效途径之一。其中关键问题是水质安全保障问题。消毒可以杀灭病原微生物,防止流行疾病的传播,是污水再生处理过程中必不可少的环节。但消毒过程中产生的有毒副产物同时会带来一定的水质安全风险。为进一步分析消毒技术的安全性,文章采用了umu遗传毒性做为生物毒性评价指标,更有效地进行水质评价。本论文以某城市污水处理厂二级处理水（即混凝沉淀+砂滤出水）为对象,分别采用氯、臭氧消毒及二者组合工艺进行三级消毒处理,结合常规化学指标和生物毒性指标,评价不同消毒技术对水质的改善情况及对遗传毒性的影响。其主要研究结果如下:1)加氯消毒时,氯投加量的增加对原水中TOC及色度的去除效果不明显。UV254随着氯投加量的增加而增加,氨氮浓度则降低。氯消毒对大肠杆菌有良好的杀灭作用,去除率随着投氯量和接触时间的增加而增加。常规消毒副产物（三卤甲烷和卤乙酸）的生成量随着投氯量及反应时间的增加而增加。污水中氨氮浓度的增加使得三卤甲烷的生成量有所减少;而卤乙酸的生成量变化不明显。原水具有较高的遗传毒性。氯消毒出水的遗传毒性与水样的氨氮浓度有关,低浓度下略有降低,高浓度时则显著增加。2)臭氧消毒工艺可综合改善出水水质,对出水的TOC、UV254、色度去除效果良好。臭氧浓度的增加除对原水中TOC的去除效果不明显外,对UV254、色度的去除率都逐渐增加。臭氧对大肠杆菌的灭活效果显著,在低浓度下就可有效去除大肠杆菌。随着臭氧投加量的增加,对大肠杆菌的灭活效率也升高。投加臭氧后能显著降低水样的遗传毒性。且随着臭氧投加量的继续增加,遗传毒性仍逐渐降低。3)臭氧氧化能导致后续加氯过程中典型副产物种类的转变和生成量的变化。臭氧后加氯消毒形成的THMs和HAAs的量和加氯量有关,在低剂量（5ppm）下,THMs和HAAs的总量随着臭氧量的增加有所上升;而高剂量（10ppm）下,消毒副产物THMs和HAAs总量随臭氧量的增加呈现先增加后减少的趋势。由于污水中溴离子的存在,臭氧氧化使得后续氯消毒过程中溴代副产物生成量的增加,对溴代THMs形成的促进作用强于HAAs。臭氧氧化作用能有效削减出水的遗传毒性,后续加氯持续消毒对遗传毒性的影响较小,略有降低。总体来说,出水水质的遗传毒性大大降低。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 城市污水回用意义

- 1.2 国内外城市污水回用的发展现状

- 1.2.1 国外城市污水回用的概况

- 1.2.2 国内城市污水回用现状

- 1.3 城市污水回用的深度处理技术

- 1.3.1 物理法

- 1.3.2 化学氧化法

- 1.3.3 生物法

- 1.3.4 联用技术

- 1.4 城市污水回用存在的问题

- 1.4.1 消毒剂产生的消毒副产物的影响

- 1.4.2 回用水的生态毒性和健康安全

- 1.5 城市污水消毒技术

- 1.5.1 常见污水消毒技术

- 1.5.2 国内外污水消毒技术研究进展

- 1.6 本课题的研究内容和技术路线

- 1.6.1 研究内容

- 1.6.2 技术路线

- 2 试验装置与分析方法

- 2.1 实验室静态实验

- 2.2 臭氧试验装置

- 2.2.1 臭氧发生系统参数

- 2.2.2 余臭氧的处理

- 2.3 实验分析方法

- 2.3.1 常规水质指标

- 2.3.2 臭氧浓度分析方法

- 2.3.3 消毒副产物的测定

- 2.3.4 生态遗传毒性umu 实验的分析方法

- 3 氯消毒工艺

- 3.1 氯消毒机理

- 3.2 氯消毒对水质的影响

- 3.2.1 对有机物的影响

- 3-N）的影响'>3.2.2 对氨氮（NH3-N）的影响

- 3.2.3 对大肠杆菌的影响

- 3.2.4 对消毒副产物——三卤甲烷和卤乙酸的影响

- 3.2.5 对遗传毒性的影响

- 3.3 调节氨氮浓度考察对消毒副产物及生态毒性的影响

- 3.3.1 对消毒副产物的影响

- 3.3.2 对遗传毒性的影响

- 3.4 本章小结

- 4 臭氧消毒工艺

- 4.1 臭氧消毒机理

- 4.2 臭氧消毒对水质的影响

- 4.2.1 对有机物的影响

- 3-N）的影响'>4.2.2 对氨氮（NH3-N）的影响

- 4.2.3 对大肠杆菌的影响

- 4.2.4 对遗传毒性的影响

- 4.3 本章小结

- 5 臭氧+氯组合消毒工艺研究

- 5.1 对消毒副产物的影响

- 5.2 对遗传毒性的影响

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 个人简介

- 导师简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].达标污水回用工艺开发与运行[J]. 石油和化工节能 2018(03)

- [2].提高污水回用产品水量[J]. 化工管理 2020(03)

- [3].工业污水回用装置的电气控制[J]. 江西电力职业技术学院学报 2020(03)

- [4].炼油厂污水回用处理探讨[J]. 化工管理 2015(03)

- [5].膜分离技术在污水回用领域中的应用[J]. 科技资讯 2013(34)

- [6].基于循环浓缩水质模型的城镇污水回用率预测方法研究[J]. 环境科学与管理 2019(10)

- [7].污水回用是解决城市缺水的有效途径[J]. 江西建材 2018(12)

- [8].污水回用循环冷却水技术开发及工业应用[J]. 石化技术 2015(01)

- [9].膜技术在煤化工污水回用中的应用[J]. 现代化工 2015(06)

- [10].污水回用深度处理工艺综述[J]. 科技致富向导 2013(06)

- [11].肇庆市城区污水回用浅析[J]. 环境科学导刊 2014(S1)

- [12].蓝星环境承建凌钢污水回用入选2014国家环保示范工程[J]. 膜科学与技术 2014(04)

- [13].污水回用技术进展及发展趋势[J]. 环境科学与技术 2009(01)

- [14].浅谈污水回用处理技术及应用[J]. 科技信息 2009(19)

- [15].污水回用新工艺[J]. 技术与市场 2009(10)

- [16].煤炭矿区污水回用处理技术应用[J]. 煤炭技术 2013(05)

- [17].浅析某石化公司污水回用装置运行现状[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(12)

- [18].高速公路服务区污水回用水质标准研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(04)

- [19].污水回用能力翻番[J]. 中国石油石化 2012(01)

- [20].膜技术在中原石化污水回用中的应用[J]. 石油化工安全环保技术 2012(05)

- [21].污水回用技术及资源化应用[J]. 河北化工 2011(05)

- [22].关于解决我国污水回用资金问题的思考[J]. 科技风 2011(06)

- [23].污水回用系统水质模型探讨[J]. 中国环境科学 2010(05)

- [24].污水回用水工艺设计研究[J]. 化工管理 2017(34)

- [25].炼化污水回用到循环水系统的应用研究[J]. 石油石化节能 2015(09)

- [26].电吸附除盐技术在炼油污水回用中的设计应用[J]. 化工设计 2009(06)

- [27].非氧化性杀菌剂在污水回用反渗透膜清洗中的应用[J]. 齐鲁石油化工 2009(04)

- [28].剖析污水回用工艺设计对石油化工企业的影响[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(18)

- [29].盘片式过滤器在污水回用运行中的故障分析和解决措施[J]. 当代化工 2016(05)

- [30].膜法污水回用过程中的膜污染防治技术研究[J]. 工业水处理 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25cdd9318c80e34f2161a7ee.html