# 填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙设计理论研究

### 论文摘要

挡土墙在水利工程、公路工程和市政建设等工程中都有广泛的应用。随着地处山区的建筑边坡、高等级公路和铁路建设以及城市中大量高层建筑的兴建,挡土墙在基坑和边坡中的应用越来越广泛,以前常用的重力式挡土墙已经不能满足土建工程的需要。于是与重力式挡土墙相对应的轻型挡土墙就产生了,但是轻型挡土墙也有自身的缺点,轻型挡土墙需要的钢筋数量较多,造价相对较高,所以可以结合重力式挡土墙和轻型挡土墙的特点研究一种新型挡土墙,即填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙。本文在已有经验和结论的基础上,进行了填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙与其他类型挡土墙的比较,研究了其设计理论以及施工注意事项。其中设计理论研究主要包括该新型挡土墙的土压力计算；通过实际土压力的分析对挡土墙进行抗滑稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、基底合力偏心距验算、基底应力验算；根据挡土墙的结构形式和受力情况把它简化成相应的力学模型,并根据力学模型结合结构力学和材料力学的方法绘制出挡土墙的弯矩图；并根据弯矩图进行配筋,验算裂缝宽度。由此得出了填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙的设计计算公式。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 挡土墙概述

- 1.1.1 挡土墙的应用范围

- 1.1.2 挡土墙的基本组成

- 1.1.3 挡土墙的形式

- 1.2 国内外关于挡土墙的研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 论文的研究背景及主要内容

- 1.3.1 论文的研究背景

- 1.3.2 主要内容

- 第二章 土压力计算

- 2.1 概述

- 2.2 静止土压力计算

- 2.3 朗肯土压力理论

- 2.3.1 基本原理和假定

- 2.3.2 朗肯主动土压力计算

- 2.3.3 朗肯被动土压力计算

- 2.3.4 几种典型情况下的朗肯土压力

- 2.4 库仑土压力计算

- 2.4.1 基本原理和假定

- 2.4.2 库仑主动土压力计算

- 2.4.3 库仑被动土压力计算

- 2.4.4 几种特殊情况下的库仑土压力计算

- 2.5 朗肯土压力理论与库仑土压力理论的比较

- 2.6 小结

- 第三章 填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙与其他挡墙的比较

- 3.1 构造要求比较

- 3.1.1 重力式挡土墙

- 3.1.2 薄壁式挡土墙

- 3.1.3 锚定式挡土墙

- 3.1.4 加筋土挡土墙

- 3.1.5 填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙

- 3.2 材料比较

- 3.2.1 重力式挡土墙

- 3.2.2 薄壁式挡土墙

- 3.2.3 锚定式挡土墙

- 3.2.4 加筋土挡土墙

- 3.2.5 填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙

- 3.3 适用范围的比较

- 3.3.1 重力式挡土墙

- 3.3.2 薄壁式挡土墙

- 3.3.3 锚定式挡土墙

- 3.3.4 加筋土挡土墙

- 3.3.5 填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙

- 3.4 小结

- 第四章 填心式钢筋混凝土类重力式挡土墙的设计理论研究

- 4.1 设计资料

- 4.2 自重及重心计算

- 4.3 土压力计算

- 4.3.1 主动土压力的计算

- 4.3.2 被动土压力的计算

- 4.4 墙体稳定性和基底应力验算

- 4.4.1 抗滑稳定性验算

- 4.4.2 抗倾覆稳定性验算

- 4.4.3 基底应力及合力偏心距验算

- 4.5 挡土墙的模型简化和受力分析

- 4.6 配筋计算和裂缝开展宽度计算

- 4.6.1 受拉钢筋的配筋计算

- 4.6.2 裂缝开展宽度计算

- 4.6.3 受压钢筋配筋计算

- 4.7 设计计算示例

- 4.8 小结

- 第五章 施工注意事项

- 5.1 施工准备

- 5.2 挡土墙基础

- 5.3 防、排水设施

- 5.4 沉降缝与伸缩缝

- 5.5 墙背填料

- 5.6 小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS的浸水重力式挡土墙-土体系受力与变形数值模拟分析[J]. 工程建设与设计 2020(08)

- [2].航道护岸重力式挡土墙滑移原因分析及处置措施[J]. 工程与建设 2020(02)

- [3].既有混凝土重力式挡土墙检测技术及安全评估方法研究[J]. 安徽建筑 2020(07)

- [4].重力式挡土墙加高方式探讨[J]. 江淮水利科技 2019(04)

- [5].浅谈既有重力式挡土墙安全评估[J]. 四川建筑 2018(05)

- [6].浅析重力式挡土墙建设中常见问题的处理[J]. 科技致富向导 2012(24)

- [7].预制拼装式箱形重力式挡土墙的应用分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(02)

- [8].公路边坡施工中重力式挡土墙的应用[J]. 建筑技术开发 2018(23)

- [9].重力式挡土墙设计方法分析与研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(36)

- [10].浅析重力式挡土墙病害形成原因及处治办法[J]. 黑龙江交通科技 2019(09)

- [11].某重力式挡土墙检测及安全性分析[J]. 工程质量 2017(12)

- [12].山区公路重力式挡土墙设计要点分析[J]. 山西建筑 2018(06)

- [13].重力式挡土墙施工质量控制与常见问题研究[J]. 山西建筑 2018(12)

- [14].关于病害重力式挡土墙支挡问题修复的讨论[J]. 山西建筑 2018(20)

- [15].重力式挡土墙技术在路基边坡防治中的应用[J]. 居业 2016(08)

- [16].加筋重力式挡土墙抗震设计方法研究[J]. 土木工程学报 2015(08)

- [17].重力式挡土墙技术在路基边坡防治中的应用[J]. 科学家 2016(09)

- [18].重力式挡土墙[J]. 黑龙江交通科技 2014(02)

- [19].重力式挡土墙稳定性影响因素分析研究[J]. 工程勘察 2014(05)

- [20].重力式挡土墙破坏原因及加固措施[J]. 科技信息 2012(16)

- [21].公路工程中重力式挡土墙设计要点[J]. 科技资讯 2011(22)

- [22].车辆荷载作用下重力式挡土墙设计与验算[J]. 山西建筑 2020(22)

- [23].层次—模糊分析法在重力式挡土墙评估中的应用[J]. 水科学与工程技术 2019(04)

- [24].重力式挡土墙优化设计及破坏过程仿真[J]. 黑龙江交通科技 2014(12)

- [25].柔性加固失稳重力式挡土墙的动静力稳定性分析[J]. 工程力学 2015(11)

- [26].铁路重力式挡土墙可靠度设计方法的研究[J]. 铁道建筑 2013(03)

- [27].重力式挡土墙再次增高的设计与施工[J]. 湖北师范学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [28].预制拼装箱形重力式挡土墙足尺模型试验[J]. 福建交通科技 2020(01)

- [29].基于验算点法的重力式挡土墙结构可靠性分析[J]. 广东水利水电 2018(11)

- [30].某桥重力式挡土墙倾斜原因及加固方案分析[J]. 北方交通 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25e5f4fbc07a7ae0782e9f9e.html