# 蒙脱土改性PA6/ABS合金的制备和性能

### 论文摘要

尼龙6（PA6）是一种重要的工程塑料,具有优良的耐磨性、自润滑性和耐热性、高机械强度、易加工成型等特点,广泛应用于汽车制造业、电子电器工业等领域。但PA6极易吸水,强度、模量、尺寸稳定性等性能下降,必须经过改性才能拓宽其应用领域。采用环氧树脂（EP）改性蒙脱土（MMT）,制备了OMMT,然后通过熔融插层法制备PA6/OMMT纳米复合物。采用XRD、FT-IR等对OMMT进行了表征,研究了EP用量对OMMT层间距的影响,并采用TGA研究了OMMT的热性能。经EP改性的OMMT层间距明显增加,且随EP用量增加层间距增大。OMMT失重10wt%时的热降解温度高达380.3℃,热稳定性好。研究了OMMT用量、PA6分子量对PA6/OMMT纳米复合物力学性能和热性能的影响,并利用DSC、TEM、XRD研究了PA6/OMMT的熔融结晶行为和微观形貌。随OMMT含量增加,PA6/OMMT复合物的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、热变形温度增加,冲击强度变化不大。EP改性的OMMT可改善PA6的热稳定性。高分子量PA6制备的纳米复合物的力学性能较低分子量PA6优异。在PA6结晶过程中OMMT可起异相成核作用,并促进PA6形成γ晶型,但随OMMT含量增加,结晶总速率下降。当OMMT用量为5wt%时,PA6/OMMT纳米复合物中OMMT分散较好。PA6分子量越大,OMMT分散越好。通过熔融共混法制备了PA6/ABS合金,研究了增容剂种类和含量、PA6/ABS配比对合金力学性能及热性能的影响。采用TEM和DSC研究了PA6/ABS的形貌和熔融结晶行为。结果表明,当SMA用量为4wt%,PA6/ABS配比为80/20时,PA6/ABS合金的综合性能最好。苯乙烯与MAH的共聚物（SMA）的增容效果最好。PA6/ABS合金的冲击强度不随ABS分散性提高而增加。随SMA含量增加,PA6的γ晶型含量增加,但相对量减少,PA6的结晶温度向低温偏移,结晶速率下降。制备了PA6/ABS/OMMT共混物,并对其性能进行了研究。随SMA含量增加,PA6/ABS/OMMT共混物的弯曲强度、弯曲模量、断裂伸长率和冲击强度呈上升趋势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 第2章 文献综述

- 2.1 PA6/ABS合金

- 2.1.1 PA6概述

- 2.1.2 ABS概述

- 2.1.3 PA6/ABS合金的研究进展

- 2.2 聚合物/MMT纳米复合材料

- 2.2.1 聚合物/MMT纳米复合材料概述

- 2.2.2 聚合物/MMT纳米复合材料的制备

- 2.3 本文研究的目的及内容

- 参考文献

- 第3章 PA6/OMMT纳米复合物的制备和性能

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要原料

- 3.1.2 主要设备及仪器

- 3.1.3 试样制备

- 3.1.4 结构表征及性能测试

- 3.2 结果和讨论

- 3.2.1 EP对MMT的有机化改性

- 3.2.2 OMMT用量对PA6/OMMT纳米复合物性能的影响

- 3.2.3 PA6分子量对PA6/OMMT纳米复合物性能的影响

- 3.2.4 PA6/OMMT纳米复合材料的熔融结晶行为

- 3.2.5 PA6/OMMT纳米复合材料的形貌

- 3.3 小结

- 参考文献

- 第4章 PA6/ABS合金的制备及性能

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 主要原料

- 4.1.2 主要设备及仪器

- 4.1.3 试样制备

- 4.1.4 性能测试

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 增容剂种类对合金性能的影响

- 4.2.2 增容剂（SMA）用量对合金性能的影响

- 4.2.3 PA6/ABS配比对合金性能的影响

- 4.2.4 PA6/ABS合金的形貌分析

- 4.2.5 PA6/ABS合金的熔融结晶行为

- 4.2.6 SMA用量对OMMT改性PA6/ABS合金性能的影响

- 4.3 小结

- 参考文献

- 第5章 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 攻读硕士期间的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].相容剂种类对PA6/ABS合金性能的影响[J]. 塑料工业 2010(09)

- [2].低光泽PA6/ABS合金的影响因素[J]. 工程塑料应用 2019(06)

- [3].电子束辐照对PA6/ABS共混合金结构与性能的影响[J]. 塑料科技 2020(09)

- [4].PA6/ABS共混及增容改性[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [5].汽车用PA6/ABS带色合金材料的研究[J]. 塑料工业 2017(05)

- [6].SMA/蒙脱石纳米复合材料增容PA6/ABS共混体系[J]. 高分子学报 2010(04)

- [7].游离链段在PA6/ABS共混物中的作用研究[J]. 塑料工业 2017(05)

- [8].PA6/ABS共混物性能研究[J]. 中国塑料 2012(01)

- [9].永久抗静电PA6/ABS材料的制备[J]. 工程塑料应用 2009(03)

- [10].PA6/ABS合金的增韧改性研究[J]. 塑料工业 2013(04)

- [11].相容剂对PA6/ABS共混材料性能影响的研究[J]. 化工新型材料 2012(06)

- [12].PA6/ABS合金的研制[J]. 化工时刊 2010(01)

- [13].汽车用PA6/ABS共混体系性能的研究[J]. 化学工程与装备 2016(06)

- [14].SMA增容PA6/ABS共混物的结构和力学性能[J]. 机械工程材料 2009(03)

- [15].汽车用PA6/ABS共混体系耐刮擦性能研究[J]. 塑料制造 2014(11)

- [16].高性能PA6/ABS合金的研制[J]. 广州化工 2011(20)

- [17].ABS噁唑啉化对PA6/ABS共混物的增容作用研究[J]. 塑料工业 2009(06)

- [18].PA6/ABS共混物的脆-韧转变研究[J]. 高分子材料科学与工程 2011(03)

- [19].PA6/ABS共混材料的微观结构与相容性[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(04)

- [20].温度和测试速率对PA6/ABS共混物韧性的影响[J]. 塑料 2009(04)

- [21].有机蒙脱石改性PA6/ABS合金材料的制备和性能[J]. 塑料助剂 2019(01)

- [22].OMMT对PA6/ABS共混体系结晶行为及热力学性能的影响[J]. 塑料科技 2018(01)

- [23].SMA含量对PA6/ABS共混体系结构和韧-脆转变温度的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2009(05)

- [24].PA6/ABS共混物非等温结晶行为研究[J]. 中国塑料 2010(09)

- [25].EBA-g-MAH共聚物增容PA6/ABS共混体系的聚集态结构与性能[J]. 塑料工业 2010(02)

- [26].汽车用PA6/ABS共混体系材料抗刮擦性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2014(12)

- [27].SMA、OMMT对PA6/ABS共混物聚集态结构及性能影响的研究[J]. 高分子学报 2009(09)

- [28].马来酸酐共聚方式对PA6/ABS共混物性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/260a94c49b65639c75a5fdf2.html