# FFC法中温度对TiO2阴极的影响研究

### 论文摘要

金属钛是一种性能优越的结构和功能材料。目前制备钛的Kroll法存在工艺复杂,生产周期长,不能连续化生产等问题。自2000年以来,国际上掀起了TiO2电化学还原制备海绵钛的研究热潮,其中直接电解TiO2制取钛的FFC工艺被大家认为最具发展前景。本论文工作以FFC工艺为基础,考察烧结温度对TiO2阴极物相组成、微观结构、氧空位及电解产物的影响;考察电解温度对电流变化、电解产物的影响,确定了适宜的烧结温度、电解温度;研究了熔盐电解体系中TiO2阴极的导电性,主要研究工作及内容概况如下:通过对TiO2烧结及其电解实验,研究了烧结温度对TiO2阴极的物相组成、微观结构、氧空位及电解产物的影响。在600～1000℃,随着烧结温度的升高,烧结样品的颗粒尺寸及致密度逐渐增大,开气孔逐渐减少,孔隙、比表面积、平均孔径、孔容及有效反应面积逐渐减小。在相同电解条件下,阴极的导电性和有效反应面积影响电解产物钛含量,随着烧结温度的升高,电解产物含钛量逐渐增加,含氧量逐渐减少;在相同的烧结温度下,随着电解温度的升高,有利于钛的生成。通过实验室研究,得到了熔盐电解二氧化钛制备钛的主要试验参数,确定适宜的烧结温度900℃。这一研究为后续研究奠定了基础。在电解过程中电流都随时间的增加而减小;电解温度的升高有利于钛的生成,但经在900℃、950℃温度下电解,电解产物的钛含量增加不明显。因此,实验确定电解温度为900℃。在对烧结TiO2的XRD、XPS及电导率测定基础上,研究分析了熔盐电解体系中TiO2电极导电性认为:高温烧结可以改变TiO2的能带结构,产生导电空位,形成O2-;TiO2电极在熔盐中形成双电层,使氧原子离子化,形成TiO2-X离子结构;熔盐中的离子渗透到TiO2电极内部,增加了电极内的导电离子数。以上结论说明绝缘TiO2可在实验条件下可转变为有效电极。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 钛的性质及其用途

- 1.2.1 钛的性质

- 1.2.2 钛的主要用途

- 1.3 FFC 法的简介及其研究现状

- 2 熔盐电解法（FFC 法）'>1.3.1 Ti02 熔盐电解法（FFC 法）

- 1.3.2 FFC 法的研究现状

- 1.4 本论文研究的主要内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验主要原材料、仪器及设备

- 2.1.1 主要原材料

- 2.1.2 主要仪器及设备

- 2.2 实验方案

- 2.3 阴极的制备

- 2.3.1 筛分、混料

- 2.3.2 成形方法

- 2.3.3 压制

- 2.3.4 烧结理论基础

- 2.3.5 阴极的组装

- 2.4 阳极材料的选择

- 2.5 电解阶段的前期准备

- 2.5.1 石墨阳极及石墨坩埚的预处理

- 2.5.2 氩气的处理

- 2.5.3 熔盐的选择及预处理

- 2.6 电解

- 2.6.1 预电解阶段

- 2.6.2 电解阶段

- 2.7 电解产物的后处理

- 2.8 分析检测

- 2.8.1 物相分析

- 2.8.2 微观形貌及其元素组成分析

- 2.8.3 氧空位的分析

- 2.8.4 比表面及孔径的分析

- 2.8.5 电导率的分析

- 3 结果与讨论

- 2 的影响'>3.1 烧结温度对Ti02的影响

- 3.1.1 烧结过程中的实验现象

- 2 阴极物相组成的影响'>3.1.2 烧结温度对Ti02阴极物相组成的影响

- 3.1.3 烧结温度对低价氧化物及氧空位的影响

- 2 阴极微观结构的影响'>3.1.4 烧结温度对Ti02阴极微观结构的影响

- 2 阴极孔径分布及表面积的影响'>3.1.5 烧结温度对Ti02阴极孔径分布及表面积的影响

- 2 阴极电解产物的影响'>3.1.6 烧结温度对Ti02阴极电解产物的影响

- 3.2 电解温度对电解产物的影响

- 3.2.1 电解过程中的实验现象

- 3.2.2 电解过程中电流的变化情况

- 3.2.3 电解温度对电解产物的影响

- 2 阴极导电性的研究'>3.3 Ti02阴极导电性的研究

- 2 电极导电性的影响'>3.3.1 高温对Ti02电极导电性的影响

- 2 电极导电性的影响'>3.3.2 双电层对Ti02电极导电性的影响

- 2 电极导电性的影响'>3.3.3 熔盐离子对Ti02电极导电性的影响

- 4 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].氧含量对FFC法制备钽粉形貌和电容的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(04)

- [2].灰阶超声造影鉴别诊断FNH、FFC及原发性肝恶性肿瘤的效力对比[J]. 肝脏 2020(06)

- [3].SOM法与FFC法制备海绵钛的对比[J]. 广州化工 2013(10)

- [4].汽车制动能量回收系统——FFC变量泵/马达的研究[J]. 交通节能与环保 2008(02)

- [5].FFC法制备海绵钛的TiO_2电极行为研究[J]. 材料开发与应用 2009(04)

- [6].FFC磁力驱动泵的技术改造[J]. 中国井矿盐 2010(02)

- [7].FFC泥浆生产卫生陶瓷——兼谈超薄型产品的印象[J]. 陶瓷 2019(04)

- [8].FFC法制备金属钛研究进展[J]. 材料研究与应用 2010(04)

- [9].FFC工艺中阴极TiO_2的导电性及影响因素分析[J]. 重庆大学学报 2008(11)

- [10].基于多尺度特征近似计算的行人检测方法[J]. 电脑与电信 2015(04)

- [11].高钛铁合金电解还原法脱氧的实验研究[J]. 铁合金 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/262cecc0abcaff65fca30bb9.html