# 基于参数活动轮廓模型的医学图像分割方法研究

### 论文摘要

医学图像分割是医学影像处理与分析领域中的一个基本问题,它是其它医学影像后处理(如三维可视化、手术导航等)的基础。传统的图像分割方法有许多缺陷,很难满足复杂的医学图像分割的要求。参数活动轮廓模型(又称snake模型)在由先验模型和图像数据构成的能量函数的驱动下演化,直到抵达目标区域的边界,该模型既承载了上层先验知识又融合了图像的底层特征,因而能有效地应用于医学图像的分割中。本文首先对参数活动轮廓模型的图像分割方法进行了综述,主要研究了snake改进模型的相关理论、方法及其在医学图像分割中的应用。然后,对传统snake模型及其经典的改进模型——GVF snake模型进行了研究,着重分析了两种模型的实现思路及GVFsnake模型对传统snake模型的改进思路,并给出了一些仿真实验。基于上述分析,本文根据医学图像的特点,针对snake模型的外力提出了一种新的外力——动态方向卷积向量场(DDCVF),并利用仿真图像和临床采集图像对该方法进行了全面的测试,实验结果表明该方法在很大程度上避免了强边界或离目标轮廓很近的边界的干扰,提高了对初始化位置的鲁棒性,对于复杂的医学图像具有很好的分割效果。然而,由于医学图像的多样性,而且具有灰度不均匀,存在伪影、噪声等特点,当初始化曲线的位置不合理时,DDCVF snake模型可能得不到准确而稳定的分割结果。为此,本文融入了小波多尺度的概念,提出了基于小波的DDCVF snake模型。通过分割实验对比,证明该方法有效地减小了噪声及虚假边界对分割结果的影响,同时,进一步提高了对初始化曲线位置的鲁棒性,更加适用于医学图像分割领域。最后,作者对自己的研究工作进行了总结和展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 医学图像分割及其研究意义

- 1.2 形变模型技术概述

- 1.3 参数活动轮廓模型在图像分割中的发展趋势

- 1.4 论文研究内容及组织结构

- 第2章 参数活动轮廓模型原理与分析

- 2.1 传统snake模型

- 2.1.1 基本原理

- 2.1.2 Snake模型的动力学解释

- 2.1.3 数值实现

- 2.1.4 算法仿真与分析

- 2.2 GVF snake模型

- 2.2.1 边缘映射

- 2.2.2 基本原理

- 2.2.3 数值实现

- 2.2.4 算法仿真与分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 基于DDCVF参数活动轮廓模型的医学图像分割

- 3.1 模型的分割基本流程

- 3.2 梯度的定义

- 3.3 方向性边缘映射

- 3.4 动态方向卷积向量场

- 3.4.1 动态方向卷积向量场求解

- 3.4.2 数值实现

- 3.5 动态外力场

- 3.6 分割算法实验与分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于小波的DDCVF参数活动轮廓模型的图像分割

- 4.1 小波变换的概念

- 4.1.1 小波变换基础

- 4.1.2 一维连续小波变换

- 4.1.3 一维离散小波变换

- 4.1.4 二维离散小波变换

- 4.1.5 二进小波变换

- 4.2 小波多尺度DDCVF参数活动轮廓模型

- 4.2.1 多尺度图像分析

- 4.2.2 小波多尺度边缘检测原理

- 4.2.3 高斯小波函数选择原则

- 4.2.4 小波多尺度DDCVF参数活动轮廓模型的图像分割实现

- 4.3 分割算法实验与分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 5.1 本文工作总结

- 5.2 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读硕士学位期间的论著及发表的论文

### 相关论文文献

- [1].改进的参数活动轮廓模型[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2013(09)

- [2].基于类间方差参数活动轮廓模型图像分割[J]. 微电子学与计算机 2010(04)

- [3].参数活动轮廓模型和几何活动轮廓模型之比较[J]. 数字技术与应用 2013(04)

- [4].基于改进的参数活动轮廓模型的图像分割方法[J]. 成都信息工程学院学报 2008(02)

- [5].分形理论和参数活动轮廓模型分割医学图像[J]. 世界科技研究与发展 2012(06)

- [6].基于偏微分方程的图像分割[J]. 福建电脑 2008(12)

- [7].基于参数活动轮廓模型的图像分割新方法[J]. 计算机应用 2016(03)

- [8].基于活动轮廓模型的图像分割算法综述[J]. 中国生物医学工程学报 2015(04)

- [9].参数活动轮廓模型算法优化研究——特殊循环矩阵LU分解的应用[J]. 科学技术与工程 2013(01)

- [10].一种基于参数活动轮廓模型的高能闪光照相图像分割算法[J]. 光电子技术 2009(02)

- [11].基于偏微分方程的图像分割算法研究[J]. 中原工学院学报 2010(06)

- [12].基于C-V的压力模型对飞机红外图像分割[J]. 微计算机信息 2009(15)

- [13].活动轮廓模型目标跟踪算法综述[J]. 计算机工程与应用 2008(34)

- [14].基于蛇模型图像分割研究综述[J]. 智能计算机与应用 2013(02)

- [15].一种向量场卷积外力加速的GAC模型[J]. 计算机工程 2012(17)

- [16].基于梯度阈值法的GVF Snakes模型[J]. 微计算机信息 2010(26)

- [17].基于GVF-Snake模型改进的X线图像分割[J]. 中国体视学与图像分析 2011(01)

- [18].基于小波变换的改进DDGVF医学图像分割算法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [19].基于改进自仿射映射系统与参数活动轮廓的医学图像分割算法[J]. 计算机应用研究 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/264539827fe894122d1a4409.html