# 白云鄂博稀土尾矿焙烧—氯化反应的研究

### 论文摘要

随着经济和科学技术的飞速发展,我国对稀土、铌及相关产品的需求将不断增大。稀土和铌作为不可再生矿产资源,有效利用就变得尤为重要。白云鄂博资源作为目前世界上已发现的最大的铁-稀土-铌大型多金属共生矿床,有着储量大、伴生矿物杂、粒度细、以混合轻稀土为主的特点。白云鄂博矿一直作为铁矿开采,资源利用率不高,大量稀土和铌流失,选矿回收率不到10%。目前产生的尾矿储量约为12000万吨,含稀土氧化物超过800万吨,尾矿中的稀土氧化物平均品位达到8%左右,与原矿中的稀土品位相当,铌的品位甚至高于原矿,价值十分可观。本文分为焙烧-氯化法分离富集稀土及回收铌、碳热氯化法回收铌和骤冷分离三个部分。焙烧法是以碳酸钠作为分解剂,通过高温焙烧使稀土矿中独居石（REPO4）和氟碳铈矿（RECO3F）分解生成稀土氧化物而利于之后的氯化反应。碳热氯化法是基于在高温下氯气、碳与矿物发生化学作用,生成挥发性和水溶性不同的氯化物使之相互分离。（1）固定焙烧条件：20%碳酸钠、500℃、1 h,研究了氯化温度对焙烧-氯化结果的影响。在600℃下获得了较好的稀土氯化率,超过80%。在此条件下,铌的氯化率超过80%。500℃焙烧水不溶渣的X射线衍射结果表明：氟碳铈矿的特征峰大大降低、减少,氟碳铈矿分解为稀土氧化物。600℃氯化水不溶渣X射线衍射结果表明：存在未反应的二氧化硅和独居石,少量的三氧化二铁和稀土氟氧化物。（2）研究了不同反应温度和反应时间时碳热氯化反应中铌的回收率和经550℃氯化再二次氯化反应中铌的回收率。当温度达到600℃,反应时间为2h,铌的氯化率为76.8%。当温度达到800℃,反应时间为2 h,铌的氯化率92.4%。（3）研究了采用Y和X反应,使沸点不同的产物达到分离的目的。由X射线衍射分析,在反应平衡时间为4 h,反应温度为550℃时,取得了较好的分离效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 白云鄂博稀土资源概述

- 1.2 稀土的分解冶炼方法

- 1.2.1 稀土金属冶金过程的特点

- 1.2.2 白云鄂博稀土矿的主要分解方法

- 1.3 稀土的应用

- 1.3.1 稀土在钢铁冶金方面的应用

- 1.3.2 稀土在有色金属冶金方面的应用

- 1.3.3 稀土在石油化工方面的应用

- 1.3.4 稀土在玻璃和陶瓷工业的应用

- 1.3.5 稀土在农业上的应用

- 1.3.6 稀土在新材料中的应用

- 1.4 铌的提取方法及应用

- 1.4.1 铌的提取方法概述

- 1.4.2 铌的应用

- 1.5 选题依据和本课题的研究内容

- 第2章 尾矿的焙烧-氯化分解反应

- 2.1 焙烧-氯化反应实验原理

- 2.1.1 焙烧分解原理

- 2.1.2 水洗

- 2.1.3 尾矿碳热氯化反应原理

- 2.1.4 尾矿碳热氯化反应热力学分析

- 2.1.5 重选实验原理

- 2.2 焙烧-氯化反应实验

- 2.2.1 实验仪器、原料与试剂

- 2.2.2 氯气的制备

- 2.2.3 实验方法

- 2.3 焙烧-氯化反应结果与讨论

- 2.3.1 焙烧实验

- 2.3.2 氯化实验

- 2.3.3 重选实验

- 2.4 小结

- 第3章 铌的碳热氯化反应

- 3.1 铌的碳热氯化反应原理

- 3.2 实验仪器、原料与试剂

- 3.2.1 实验仪器

- 3.2.2 实验原料与试剂

- 3.3 氯气的制备

- 3.4 实验方法

- 3.4.1 碳热氯化反应

- 3.4.2 二次氯化

- 3.5 实验结果与讨论

- 3.6 小结

- 第4章 骤冷分离实验

- 4.1 实验装置

- 4.2 实验条件确定

- 4.3 实验主要原料

- 4.4 氩气的纯化

- 4.5 骤冷反应实验

- 4.6 结果与讨论

- 4.7 小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/26641cebebedf49858481d83.html