# 城市污泥农用重金属的去除及稳定化研究

### 论文摘要

本文以2010年取自乌鲁木齐市水务（集团）有限公司污水处理公司夏季和冬季污泥为研究对象，对污泥中主要重金属Cu、Zn、Pb、Cr进行了去除及稳定化研究，探讨了去除剂及稳定化剂的类型及去除工艺。结果表明：（1）通过对污泥的基本性质进行分析，该污泥的有机质含量较高，可用来作为土壤改良剂。（2）通过对污泥中重金属总量及存在形态分析，得出重金属Cu、Zn、Pb、Cr是实验污泥主要的重金属污染物，Cu的最高含量为700mg/kg，主要分布在不稳定态；Zn、Pb的最高含量分别为1290mg/kg、400mg/kg，主要分布在残渣态中； Cr的含量不高，但主要分布在不稳定态，被植物吸收利用的可能性很大，仍有很大的危害。Cd含量不高，且分布在稳定态中。污泥中Cu、Zn、Pb的含量超出了我国《农用污泥中污染物控制标准》中规定的限制，其他重金属的含量都低于农用标准的限制。（3）采用不同的化学去除剂硫酸铁、磷酸、EDTA、柠檬酸、SDS对污泥中铜、锌、铅、铬进行了去除研究。结果硫酸铁、磷酸的去除效果较好。各种去除剂对污泥中铜、铅去除能力的顺序是：硫酸铁>磷酸>EDTA>柠檬酸>SDS；对锌去除能力的顺序是：硫酸铁>磷酸>柠檬酸>EDTA>SDS；对铬去除能力的顺序是：磷酸>硫酸铁>柠檬酸>EDTA>SDS。Fe3+处理实验污泥的最佳工艺条件：6g/L的硫酸铁溶液，固液比为1∶50，反应温度45℃，反应时间3d。最佳工艺条件下Fe3+对铜、锌、铅、铬的去除率分别可达到76.22%、96.28%、30.65%、52.57%。H3PO4处理实验污泥的最佳工艺条件：10%的磷酸溶液，固液比为1∶12.5，5%H2O2投加量的液固比为（1∶1.2），反应温度40℃，反应时间24h。最佳工艺条件下H3PO4对铜、锌、铅、铬的去除率分别为46.34%、64.86%、21.52%、72.67%。（4）采用膨润土和腐殖酸做为稳定化剂对污泥中铜、锌、铅、铬进行了稳定化研究。新疆夏子街膨润土处理实验污泥的最佳工艺条件为：室温，振荡时间12h，浸提液pH值为6左右，投加量与干污泥质量比（g/g）为1:12.5。最佳工艺条件下膨润土对铜、锌、铅、铬的稳定率为92.67%、98.08%、100%、97.6%。经过膨润土稳定化后，污泥中的重金属主要分布在残渣态，少量分布在硫化物及有机结合态，而分布在不稳定态的含量较少。腐殖酸稳定化处理实验污泥的最佳工艺条件为：室温，振荡时间8h，浸提液pH值为6左右，投加量与干污泥质量比（g/g）为1:5。最佳工艺条件下，腐殖酸对重金属铜、锌、铬的稳定率分别为89.4%、96.36%、81.71%。经过腐殖酸稳定化后，污泥中的重金属主要分布在残渣态，少量分布在硫化物及有机结合态，不稳定态的含量较少。（5）通过上述研究及经济性分析得出：用膨润土对实验污泥中重金属进行处理是最佳方案，重金属的稳定化过程可与污泥的堆肥工艺结合起来。在最佳工艺条件下，用膨润土处理1t干污泥的费用约为60元左右。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 城市污水厂污泥的基本性质和分类

- 1.1.1 污泥的基本性质

- 1.1.2 污泥的分类

- 1.1.2.1 按来源分

- 1.1.2.2 按污泥成分及性质分

- 1.1.2.3 按污泥从污水中分离的过程分

- 1.1.2.4 按污泥的产生阶段分

- 1.2 污泥处置方法现状

- 1.3 污泥中重金属的危害

- 1.4 污泥中重金属的处理方法

- 1.4.1 污泥中重金属的去除处理方法

- 1.4.2 污泥中重金属的稳定化处理方法

- 1.5 研究目的、意义及内容

- 1.5.1 研究目的、意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 城市污泥基本性质及重金属含量分析

- 2.1 实验仪器及药品

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 污泥基本性质分析

- 2.2.2 污泥中重金属含量分析

- 2.2.2.1 样品的预处理

- 2.2.2.2 污泥中重金属含量的测定

- 2.2.3 污泥中重金属形态分析

- 2.2.3.1 污泥中重金属形态分析方法

- 2.2.3.2 污泥中重金属形态分析实验

- 2.3 实验结果与分析

- 2.3.1 污泥基本性质分析结果

- 2.3.2 污泥中重金属含量分析结果

- 2.3.3 污泥中重金属形态分析结果

- 2.4 本章小结

- 第3章 化学法对污泥中重金属的去除研究

- 3.1 实验材料

- 3.2 实验仪器及药品

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 硫酸铁对重金属的去除实验研究

- 3.3.1.1 浓度对重金属去除的影响

- 3.3.1.2 固液比对重金属去除的影响

- 3.3.1.3 时间对重金属去除的影响

- 3.3.1.4 温度对重金属去除的影响

- 3.3.1.5 硫酸与硫酸铁去除重金属的对比实验研究

- 3.3.2 磷酸对重金属的去除实验研究

- 3.3.2.1 浓度对重金属去除的影响

- 2O2对重金属去除的影响'>3.3.2.2 氧化剂H2O2对重金属去除的影响

- 3.3.2.3 时间对重金属去除的影响

- 3.3.2.4 温度对重金属去除的影响

- 3.3.3 SDS 对重金属的初步去除实验研究

- 3.3.4 柠檬酸对重金属的初步去除实验研究

- 3.3.4.1 柠檬酸对重金属的初步去除实验研究

- 3.3.4.2 柠檬酸+SDS 对重金属的初步去除实验研究

- 3.3.5 EDTA 对重金属的初步去除研究

- 3.3.5.1 EDTA 对重金属的初步去除实验研究

- 3.3.5.2 EDTA+SDS 对重金属的初步去除实验研究

- 3.4 实验结果与分析

- 3.4.1 硫酸铁对重金属的去除实验结果

- 3+浓度的关系'>3.4.1.1 污泥 pH 值与 Fe3+浓度的关系

- 3+浓度对重金属去除率的影响'>3.4.1.2 Fe3+浓度对重金属去除率的影响

- 3.4.1.3 固液比对重金属去除率的影响

- 3.4.1.4 时间对重金属去除率的影响

- 3.4.1.5 温度对重金属去除率的影响

- 3+去除重金属的机理探讨'>3.4.1.6 Fe3+去除重金属的机理探讨

- 3.4.2 磷酸对重金属的去除实验结果

- 3.4.2.1 磷酸浓度对重金属去除率的影响

- 2O2对重金属去除率的影响'>3.4.2.2 添加 5%H2O2对重金属去除率的影响

- 3.4.2.3 反应时间对重金属去除率的影响

- 3.4.2.4 反应温度对重金属去除率的影响

- 3.4.3 SDS 对重金属的去除实验结果

- 3.4.4 柠檬酸对重金属的去除实验结果

- 3.4.4.1 柠檬酸对重金属的去除实验结果

- 3.4.4.2 柠檬酸+SDS 对重金属的去除实验结果

- 3.4.5 EDTA 对重金属的去除实验结果

- 3.4.5.1 EDTA 对重金属的去除实验结果

- 3.4.5.2 EDTA+SDS 对重金属的去除实验结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 城市污泥中重金属的稳定化研究

- 4.1 实验仪器及药品

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 膨润土对污泥中重金属的稳定化研究

- 4.2.1.1 投加量对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.1.2 pH 值对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.1.3 振荡时间对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.1.4 改性膨润土对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.1.5 膨润土稳定化对污泥中重金属形态的影响

- 4.2.2 腐殖酸对污泥中重金属的稳定化研究

- 4.2.2.1 投加量对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.2.2 pH 值对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.2.3 振荡时间对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.2.4 温度对污泥中重金属稳定化的影响

- 4.2.2.5 腐殖酸稳定化对污泥中重金属形态的影响

- 4.3 实验结果与分析

- 4.3.1 膨润土对污泥中重金属的稳定化研究实验结果

- 4.3.1.1 投加量对重金属稳定化的影响结果

- 4.3.1.2 pH 值对重金属稳定化的影响结果

- 4.3.1.3 振荡时间对污泥中重金属稳定化的影响结果

- 4.3.1.4 改性膨润土对重金属的稳定化实验结果

- 4.3.1.5 膨润土稳定化对污泥中重金属形态的影响结果

- 4.3.2 腐殖酸对污泥中重金属的稳定化研究实验结果

- 4.3.2.1 投加量对重金属稳定化的影响结果

- 4.3.2.2 pH 值对重金属稳定化的影响结果

- 4.3.2.3 振荡时间对重金属稳定化的影响结果

- 4.3.2.4 温度对重金属稳定化的影响结果

- 4.3.2.5 腐殖酸稳定化对污泥中重金属形态的影响结果

- 4.4 本章小结

- 第5章 污泥中重金属处理方法的经济性分析

- 5.1 化学法去除污泥中重金属经济性分析

- 5.1.1 硫酸铁去除污泥重金属的经济分析

- 5.1.2 磷酸去除污泥重金属的经济分析

- 5.1.3 两种处理方法的对比分析

- 5.2 污泥中重金属稳定化处理经济性分析

- 5.2.1 膨润土稳定污泥重金属的经济性分析

- 5.2.2 腐殖酸稳定污泥重金属的经济性分析

- 5.3 重金属稳定化处理与污泥堆肥工艺

- 第6章 结论

- 参考文献

- 硕士研究生期间所发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术[J]. 净水技术 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/267038836b4686bc07071de6.html