# 城市生活垃圾厌氧消化工艺研究

论文题目: 城市生活垃圾厌氧消化工艺研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 环境工程

作者: 孙艳

导师: 孙可伟

关键词: 城市垃圾,垃圾处理,厌氧消化,沼气

文献来源: 昆明理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 厌氧消化处理废弃物已有多年历史,但工业化的大规模运用从二十世纪初才开始。由于其运转不稳定,操作较复杂,运用一直不多,直到70年代,由于能源危机,许多国家开始寻找新能源,从而把目光转向了可产生沼气的厌氧消化技术。直到目前,大规模运用的厌氧消化都是低浓度的,用于处理一些液体或固体含量低的泥状废物。 本文采用间歇厌氧消化试验方式,进行城市生活垃圾厌氧消化工艺研究,并尝试了高固体厌氧消化研究。通过试验得到了城市生活垃圾厌氧消化后的处理效果数据、反应器的处理效率数据和反应器最佳运转参数等。同时在试验的基础上,建立了物料平衡模型,并对本研究中的几组试验进行了详细的物料平衡和COD利用率计算。本文试验条件为:模拟普通厌氧消化池型反应器,选用四种不同温度及四种不同固体含量作为参数进行处理研究。实验过程中采用人力间歇搅拌。 试验结果表明,用厌氧消化工艺处理城市生活垃圾是完全可行的。COD、TS、VS大幅度下降,并有大量的沼气产生,处理后物料可作为农用肥料和土壤调节剂使用。适用的原料是生活小区型垃圾。在本文的试验条件下,最佳运转参数是:固体含量12.9%,温度55℃,处理效果是:TS去除率51.2%,VS去除率62.2%,COD去除率60.5%,产气量248.6ml/gTS,甲烷含量69.0%。物料平衡和COD利用率计算结果表明,物料平衡良好,COD转化到甲烷的利用率也较高。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1．1 城市垃圾的产生、种类以及治理特点

1．1．1 城市垃圾的概念

1．1．2 城市垃圾的种类

1．1．3 城市垃圾治理系统的特点

1．2 国内外城市垃圾污染现状

1．3 城市垃圾处理处置技术

1．3．1 填埋

1．3．2 焚烧

1．3．3 堆肥

1．3．4 综合治理

1．4 城市有机垃圾厌氧消化研究进展

1．4．1 国内外垃圾厌氧消化工程应用情况

1．4．2 厌氧消化处理有机垃圾工艺研究

1．4．3 厌氧消化在城市有机垃圾处理中的优势

1．5 研究目的及意义

第二章 厌氧消化基本原理

2．1 厌氧消化原理

2．2 基质利用与反应动力学

2．2．1 基质利用与细菌生长

2．2．2 基本反应及反应动力学

2．3 厌氧消化微生物学基础

2．3．1 厌氧消化微生物研究

2．3．2 厌氧微生物

2．3．3 厌氧微生物种群的相互关系

2．4 厌氧消化的工艺参数及其影响

第三章 可行性实验研究

3．1 实验方法与测定项目

3．1．1 反应条件

3．1．2 实验方法

3．1．3 测定项目及测定方法

3．1．4 评价厌氧消化效果的几项指标

3．2 污泥驯化

3．2．1 垃圾组成

3．2．2 污泥驯化

3．3 可行性研究实验结果及分析

3．3．1 实验结果

3．3．2 可行性分析

3．4 小结

第四章 实验结果及分析

4．1 厨余垃圾厌氧消化研究

4．1．1 厨余垃圾厌氧消化

4．1．2 实验及实验结果

4．1．3 失败原因分析

4．1．4 结论

4．2 固体含量研究

4．2．1 固体含量为12．9%

4．2．2 固体含量为17．5%

4．2．3 固体含量为20．0%

4．2．4 固体含量为24．0%

4．2．5 不同固体含量实验结果分析

4．3 温度影响研究

4．3．1 反应温度为25℃±1℃

4．3．2 反应温度为35℃±1℃

4．3．3 反应温度为45℃±1℃

4．3．4 反应温度为55℃±1℃

4．3．5 不同温度实验结果分析

4．4 实验数据结果分析

4．4．1 实验结果

4．4．2 结果分析

第五章 物料平衡计算

5．1 模型建立

5．1．1 物料平衡模型

5．1．2 COD利用率计算

5．2 模型计算结果

5．3 结果分析与小结

第六章 结论与建议

6．1 结论

6．2 建议

致谢

参考文献

附录

发布时间: 2005-10-17

参考文献

- [1].高含固率厌氧消化工艺处理脱水污泥试验研究[D]. 安顺乐.山东建筑大学2014

- [2].厌氧消化工艺处理含土霉素污水厂污泥研究[D]. 叶东旭.哈尔滨工业大学2015

- [3].内掺微量营养物生物膜载体的制备及应用研究[D]. 曾武.河北联合大学2012

- [4].城市污水厂污泥碱热预处理特性及厌氧消化工艺研究[D]. 宜慧.西安建筑科技大学2014

- [5].生物质垃圾与渗沥液混合厌氧消化工艺研究[D]. 万惠丹.华中科技大学2009

- [6].污泥厌氧消化工艺运行分析与强化产沼气生产性试验研究[D]. 张晓红.清华大学2015

- [7].城市垃圾扩散现象引发的环境哲学思考[D]. 胡雅娟.成都理工大学2008

- [8].长春市城市垃圾治理研究[D]. 王美佳.吉林财经大学2013

- [9].城市垃圾管理问题研究[D]. 孙世君.云南财经大学2016

- [10].我国城市垃圾分类处理问题研究[D]. 顾旺.南京理工大学2015

相关论文

- [1].影响有机固体废弃物厌氧成气因素的研究[D]. 兰劲涛.重庆大学2005

- [2].城镇有机垃圾序批式两相厌氧消化工艺试验研究[D]. 罗伟.重庆大学2006

- [3].提高厨余垃圾厌氧消化水解酸化阶段挥发性脂肪酸产率的技术研究[D]. 王琦.上海交通大学2007

- [4].城市有机垃圾厌氧消化及其营养调控技术研究[D]. 陈朝猛.湖南大学2005

- [5].城市生活有机垃圾厌氧发酵后的沼液处理[D]. 倪骏.昆明理工大学2005

- [6].城市生活垃圾厌氧发酵过程产生沼气的净化及利用[D]. 张海东.昆明理工大学2005

- [7].生物垃圾厌氧发酵的原理研究[D]. 涂卫峰.合肥工业大学2006

- [8].城市有机垃圾厌氧消化pH控制动力学研究[D]. 刘存芳.湖南大学2006

- [9].城市生活垃圾厌氧消化处理技术研究[D]. 张波.西北农林科技大学2004

- [10].城市垃圾厌氧消化处理技术研究[D]. 乔玮.湖南大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2670d535719ad5a2a75d68f7.html