# 浅谈高层住宅的有线电视网络设计

广东省广播电视网络股份有限公司东莞石龙分公司523320

摘要：伴随着不断加快的城市化进程，建筑的高层化现象越来越明显，为了电缆在层间的铺设，需要独立设置弱电井在各单元。随着我国城市建设的快速发展，高层建筑已经成为城市的重要标志性特征。相对于普通楼房来讲，高层建筑在很多方面都存在着一定的特殊性。例如：有线电视网络的安装方式。本文介绍了高层住宅建筑的有线电视网络设计的一些方法和经验。

关键词：高层住宅建筑；分配；管道敷设

目前，有线电视网络是国内广播电视公众信息网络的最大平台，其有着不可替代的诸多优势，频率资源丰富、用户数量众多而且稳定、信息内容丰富多彩、传输速度快等。随着城市化进程的不断加快，我国的高层建筑的数量以及层数都呈现出了上升趋势。本文重点对高层住宅建筑的有线电视分配网的设计与施工工作进行分析。

1网络分配形式设计

（l）设计分配网络时，应尽量多地采用分配方式，避免采用分支方式。设计带宽应以5一750MHz为宜，为了减少线路损耗，放大器到各层之间的电缆可采用一9电缆，原因是：

①采用这种方式在以后升级为双向传输时每个用户端口经过的分配器数目相同，便于CableModem回传电平的调试，这对于普通的HFC回传或是天网融通式的回传方式都是有好处的；

②对于较高层用户来说，中间没有了许多分支器，出故障的机会也少了许多；

③采用这种方式虽然电缆用量大了一些，但放大器的使用效率却提高了许多，因为无论如何放大器输出多高电平经过10多级分支器后电平也难以满足要求。

（2）进人高层建筑的主干线一般采用地埋方式通过一9电缆或电缆进人主放大器箱，对于30层以下的高层，一般采用单级放大器即可，有条件时也可采用光收机直接输出，放大器箱一般设在一层，便于维修；对于30层以上的高层应考虑多级放大器，次级放大器应以能够提供最高层用户足够的电平，而安装层高又要尽量低为设计原则。

（3）每层分配器将电视信号分配到每个套间的智能信息箱里，然后由信息箱经分配器分配到套间内的用户盒里。如果套间内不只安装一个用户端子时，各端子应设计成通过各自预埋管道独立通向智能信息箱，而不应该设计成通过一条预埋管道串联通向各用户端子。总之尽量避免使用多个分支器。

（4）每层分配器箱和底层放大器箱放置在弱电井外侧，安装高度1.8m为宜。用户端子的放置，对于客厅内用户端子一般放置在进门的对面或斜对面靠近墙角处，距离以0.5m为宜，安装高度以0.25m为宜。对于卧室内的用户端子一般放置在进门的这一侧，即铺放床铺墙的对侧，离内侧角距离lm为宜，高度以0.25m为宜。

2集中分配形式设计

集中分配，顾名思义，即在建筑物中单元的中间楼层加设电视信号分配集中分支器，楼内所有用户的有线电视线缆都从中间楼层的器件箱中分出（相当于供电局的一户一表），每户一根电缆，互不干扰。两侧单元的信号输入线直接从建筑物的中间单元的中间楼层向两侧单元敷设线缆，楼道内布线同理。

集中分配的优点在于：

1）分支器器设在建筑物中间楼层，线路故

障率最低、故障点最少；

2）电视信号容易维护；

3）真线路安全性最高；

4）每个用户信号基本一致，利于以后数字电视和双向业务的开展。

进入高层建筑的主干线一般采用暗管敷设方式，通过-9电缆或光缆进入单元。下面以某小区高层为例，介绍集中分配原理及优点。某小区位于我市环城西路北侧，景观资源丰富，人文气息浓厚，出行便利。小区周边市政设施齐全，交通便利，环境优美，用地呈梯形，地势较为平坦，总用地面积为47589平方米，建设条件良好。小区共建有楼栋3幢，每幢18层4个单元，为一梯两户型，每幢共有用户152户，现对其采用集中分配设计方法对其进行设计。

按照广电总局设计要求，每个光节点所带用户不宜超过200户的指导思想，共为该小区设计3个光节点，用光节点直接覆盖用户的方式进行设计。为了以后检修方便，光机宜设计放在楼前落地箱内，用光机的2个输出口各带两个单元的用户，跨单元线采用-9电缆。在每个单元内，采用六层一集中的方式，用12分支器将12户用户的有线电视线全部集中到一起，这需要在3、9、15层的管道井里各设计300*400*150mm的分支器箱，用于装分支器和集线，然后通过12分支器，用-5电缆直接进入用户，设计好的网络系统图1、图2所示。

图2楼内集中分配图

进单元线用-9电缆，分配器与分支器，分支器与分支器之间的连接用-7电缆，入户电缆为-5电缆。第3层分支器用MW1712-26型，第9层用MW1712-22型，第15层用MW1712-18型。进入楼道的电视信号按104dB，楼栋层高3米，入户线20米开始计算每个分支器所带最远端用户信号电平。

第3层分支器所带用户为1至6楼用户。一楼分配器与三楼12分支器之间的距离按22米，衰减为-3.5dB；一楼和六楼住户为离三楼分支器最远的用户，与分支器箱的距离为30米，衰减为-6dB，则一楼用户与六楼用户的信号电平为104-4（分配器衰减）-3（-7电缆衰减）-26（分支器口衰减）-6（用户线衰减）=65dB。二楼至五楼用户电平则比65略高。

第9层的分支器所带用户为7至12层用户，相应的七楼和十二楼住户为离此分支器相对较远的用户。所分信号电平为：104-4（分配器衰减）-5（40米-7电缆衰减）-22（分支器口衰减）-6（用户线衰减）-1.5（3楼分支器出口插损）=65.5dB，相应的七楼至十一楼的用户电平则比65.5略高。

第15层的分支器所带的用户为13至18层用户，相应的十三楼和十八楼为离此分支器较远的用户。所分信号电平为：104-4（分配器衰减）-7.3（58米-7电缆衰减）-3（3、9楼分支器插损）-18（分支器口衰减）-6（用户线衰减）=65.7dB，相应的十三楼至十八楼用户电平则比65.7略高。

从以上设计方法可见，集中分配设计所设计出的有线电视分配网，每户用户电平几乎相同，且在最远端的用户电平也能保持不变。与以往的串接方式相比，节点数量大大的减少，方便维护，提高了线路的安全性。

3小区内暗管敷设

室外有线电视管网由设备井、落地箱、手孔井、地下管道和引上管组成。室外有线电视管网必须与小区外有线电视干线和公共建筑、住宅楼的进户管网相连通；管道尽可能走直线，沿道路或楼栋走向平行敷设，井与井之间最大距离为100米。在管道分支处、转弯处、楼房入口和引入引出点处都要设置手孔；除特殊情况外，室外管道采用Φ110波纹管。

4楼内暗管敷设

现在小区楼内管网均有开发商根据设计院所设计的图纸自行建设，室外管网部分由其它电信运营商建设，由于没有统一的设计标准和设计院水平良莠不齐，导致部分管网在布管结构和尺寸上跟不上新技术的要求，给以后的施工和网络升级改造造成了很大的困难，因此必须多与开发商主动联系，在楼栋动工之前查看设计图纸，若不符合现有设计标准，应积极主动和开发商协商进行修改。使入户管道直接Φ≥25mm，竖井管道必须Φ≥50mm，这样才能符合集中分配设计与施工的条件。

5结束语

随着我国城市建设的快速发展，高层建筑已经不再是新鲜事物。高层建筑内的有线电视网络敷设工作也成为了一项重要工作。本文重点探索高层建筑的有线电视网络设计方面的一些方法和经验。希望能够为有关的设计工作者提供一些帮助。

参考文献：

[1]黄锦.基于J2EE的电力通信网络资源管理系统的设计与实现[D].西南交通大学.2011

[2]王国权.可扩展多并发时移直播服务器的研究与设计[D].复旦大学.2009

[3]罗力伟.基于Ф-OTDR的无源光网络研究[D].电子科技大学.2009

[4]朱欣.接入网中复杂调制射频信号光传输系统的性能分析[D].北京邮电大学.2009

[5]陈亮.基于SOPC的千兆以太网适配器的设计与实现[D].华中科技大学.2008

[6]李拉敏.电广传媒有线电视产业投资基金研究[D].湖南大学.2008

本文来源: https://www.lw50.cn/article/26867dacd1624b78f0639e72.html