# 基于矢量量化技术和DTW算法的说话人识别系统的实验研究

### 论文摘要

说话人识别作为识别人的身份的一种技术,它提取的是说话人特有的能区别于其他人的个性特征,而不依赖于说话人语音的内容。随着信息时代的到来,通信技术和信号处理技术迅速发展,说话人识别、指纹识别、虹膜识别在司法查证、网上电子银行、密码保护等方面应用广泛。从具体应用方面可将说话人识别分为说话人辨认和说话人确认两类,从识别条件方面可以分为与文本有关和与文本无关的说话人识别两类,本文主要从矢量量化技术和动态时间规整方法来研究说话人识别系统。说话人辨认和说话人确认没有本质上的区别,它们都是提取说话人的特征参数,本文利用特征参数MFCC系数和差分MFCC系数,对说话人语音进行训练和测试。本论文的重点就在利用两种不同的方法研究这两种系统,对识别结果进行了比较分析。本文建立了100人的语音库,分别研究实现了基于矢量量化和基于动态时间规整的说话人识别系统,对其识别性能进行了比较。分析了线性预测倒谱系数(LPCC)、美尔频率倒谱系数(MFCC)和差分MFCC系数等,实验得出了MFCC系数在不同阶数下的识别率,在引入差分MFCC系数之后的识别率的变化。矢量量化技术采用分裂法获得初始码本,利用了LBG算法,优化了码本设计。对文本无关和文本有关的说话人识别系统进行了实验比较。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 说话人识别的基本概念

- 1.3 说话人识别的发展和现状

- 1.4 说话人识别技术目前存在的问题与前景

- 1.5 论文的主要内容与结构

- 2 说话人识别技术基础

- 2.1 引言

- 2.2 语音的产生

- 2.3 说话人识别技术原理

- 2.4 说话人识别技术的主要方法

- 2.5 说话人识别系统的性能评价

- 2.6 本章小结

- 3 说话人语音信号的基本处理方法

- 3.1 引言

- 3.2 语音信号的特性

- 3.3 说话人识别技术中常用的几种参数

- 3.4 说话人语音信号的分析方法

- 3.5 说话人语音信号的预处理

- 3.6 本章小结

- 4 说话人识别技术算法的理论研究

- 4.1 引言

- 4.2 矢量量化技术

- 4.3 DTV方法

- 4.4 本章小结

- 5 说话人识别技术的实验研究

- 5.1 引言

- 5.2 语音库的建立

- 5.3 特征参数的提取

- 5.4 说话人辨认实验

- 5.5 说话人确认实验

- 5.6 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 未来发展展望

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间主要成果

### 相关论文文献

- [1].基于加权DTW手势识别方法的研究与实现[J]. 信息技术 2015(11)

- [2].基于DTW的孤立词说话人识别研究[J]. 数字技术与应用 2013(10)

- [3].DTW算法在嵌入式语音识别系统中的应用研究[J]. 科技创新导报 2014(08)

- [4].基于DTW算法的英语发音错误自动校正系统设计[J]. 现代电子技术 2020(10)

- [5].一种基于DTW聚类的水文时间序列相似性挖掘方法[J]. 计算机科学 2016(02)

- [6].结合形状特征及其上下文的多维DTW[J]. 计算机工程与应用 2020(22)

- [7].噪声环境中基于DTW的说话人识别[J]. 许昌学院学报 2011(05)

- [8].基于DTW的说话人识别技术研究[J]. 黑龙江科技信息 2010(13)

- [9].基于DTW的编码域说话人识别研究[J]. 电子技术应用 2010(08)

- [10].基于DTW距离聚类的交叉口拥堵检测[J]. 大连交通大学学报 2016(04)

- [11].采用DTW算法和语音增强的嵌入式声纹识别系统[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [12].一种基于DTW的符号化时间序列聚类算法[J]. 微型机与应用 2011(18)

- [13].一种结合端点检测可检错的DTW乐谱跟随算法[J]. 计算机应用与软件 2015(03)

- [14].移动终端手势识别中DTW匹配算法研究[J]. 计算机工程与应用 2015(13)

- [15].基于改进的DTW算法的变电站巡检机器人语音识别的实现[J]. 机电信息 2014(06)

- [16].语音识别中DTW算法改进研究[J]. 微计算机信息 2010(19)

- [17].加权DTW距离的自动步态识别[J]. 中国图象图形学报 2010(05)

- [18].语音识别中DTW模型的改进算法研究[J]. 矿山机械 2008(22)

- [19].DTW语音识别算法研究与分析[J]. 微计算机信息 2012(05)

- [20].联合频谱分析和DTW的双层分类语音识别[J]. 福建电脑 2009(10)

- [21].基于DTW的改进A*算法在航迹规划中的应用[J]. 电光与控制 2016(06)

- [22].基于改进DTW的彝语孤立词识别研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [23].基于改进DTW的行波波形相似性的高压直流输电线路保护方案[J]. 中国电机工程学报 2020(12)

- [24].语音识别中DTW改进算法的研究[J]. 微型机与应用 2011(03)

- [25].基于DTW算法与稳态电流波形的非侵入式负荷辨识方法[J]. 电力系统自动化 2018(03)

- [26].基于DTW模型补偿的伪装语音说话人识别研究[J]. 计算机技术与发展 2017(01)

- [27].基于DTW算法的云南昭通地区场次洪水相似性研究[J]. 水利水电快报 2017(08)

- [28].基于DTW距离的动物声音分类研究[J]. 智能计算机与应用 2020(05)

- [29].基于DTW的机场延误特性分析[J]. 航空计算技术 2018(03)

- [30].基于统计模型的DTW签名认证系统[J]. 信息网络安全 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/26a83770a628786d3ab2ee4d.html