# 生物可降解材料乳酸共聚酯的合成及改性

### 论文摘要

本文的目的是开发出一种实用的生物基乳酸共聚材料,为促成L-乳酸的大规模开发提供依据。聚乳酸（PLA）是一种可再生的具有优良生物相容性和生物可降解性的脂肪族聚酯类高分子,有望成为不可再生的石油基聚合物的替代品。但在聚乳酸的制备及工业化进展中还存在许多问题,其中最大的障碍是目前聚乳酸的生产成本和价格较高,限制其在各方面的应用;其次是聚乳酸的耐热性差,结晶速度慢,产品硬而脆,限制了其作为工程塑料和纤维的应用。目前通过丙交酯开环聚合的生产PLA的方法已实现工业化,但该法合成路线长、成本高。熔融缩聚法制备聚乳酸可降低成本,但还很难合成高分子量的聚乳酸。本文提出:加入少量L-丙氨酸,可用较短时间制备出9万分子量的P（LA-Ala）共聚物;进而,为了改善聚乳酸硬而脆的缺点,用自制的高强度高韧性的可降解聚酯——聚对苯二甲酸丁二酸乙二醇酯（PSET）,与聚乳酸进行共混,得到了有优良力学性能的、能应用于生物可降解市场的改性聚乳酸材料。本文的研究的主要内容是:（1）讨论缩聚温度、酯化时间、缩聚时间对聚合产物的分子量影响,制备出Mη为8.77×104的PLLA,探索出合成聚乳酸的最佳工艺路线为:120℃减压脱水2h,加入0.5wt%（对乳酸的重量百分比）的催化剂,逐步升温减压酯化6h（真空度约1300Pa左右）,逐步减压至70Pa以下,升温至180℃,真空度（?）70Pa反应25h。研究了不同含量L-丙氨酸的加入对共聚产物分子量的影响,发现当L-丙氨酸含量为乳酸含量1.5%（摩尔比）,缩聚时间10h,制备出的P（LA-Ala）的分子量可达到纯的乳酸聚合25h的水平,并对共聚物的结构进行了推测。（2）用FT-IR和1HNMR对聚合物的结构进行了表征,确认合成的确实是PLLA和P（LA-Ala）;通过DSC分析,发现产物的熔点（Tm）和玻璃化转变温度（Tg）随分子量的增加而增加;随L-丙氨酸的加入,共聚物的结晶度逐步降低。通过TGA分析,产物的热分解温度随L-丙氨酸含量的增加而减小,产物的降解速度加快。（3）将PLLA与自制聚酯PSET（聚对苯二甲酸丁二酸乙二醇酯）进行共混,降低了材料的拉伸强度,提高了材料的冲击强度,当PSET的含量在20%时,两种材料的相容性相对较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 乳酸及聚乳酸

- 1.3 聚乳酸的合成

- 1.4 聚乳酸的改性

- 1.5 聚乳酸的应用

- 1.6 本论文研究的目的及意义

- 1.7 本论文研究的内容

- 1.8 本论文研究的创新点

- 第二章 聚乳酸及其共聚物的合成与表征

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 本章小结

- 第三章 PLLA及其共聚物的结构和热性能分析

- 3.1 引言

- 3.2 结构分析

- 3.3 热性能分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 PSET增韧改性聚乳酸初步探索

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 总结与展望

- 参考文献

- 发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].白酒生产用L-乳酸的发酵工艺[J]. 食品与发酵工业 2019(24)

- [2].乳酸碱剩余对早期重症社区获得性肺炎患者肾功能的评估[J]. 临床急诊杂志 2020(06)

- [3].玉米制糖发酵生产L-乳酸的工艺优化[J]. 现代食品 2020(10)

- [4].高效液相色谱法对白酒中的L-乳酸和D-乳酸的手性分离和测定[J]. 酿酒科技 2019(09)

- [5].乳酸菌合成乳酸的研究现状[J]. 乳业科学与技术 2016(01)

- [6].乳酸耦合发酵与提取工艺的研究[J]. 食品安全导刊 2015(27)

- [7].聚L-乳酸性能、制备及其用途最新进展[J]. 化工新型材料 2013(10)

- [8].浅谈乳酸的产生及其对运动的影响[J]. 科技资讯 2018(25)

- [9].乳酸钴的制备与表征[J]. 人工晶体学报 2014(11)

- [10].米根霉直接发酵玉米粉生产L-(+)-乳酸的研究[J]. 食品研究与开发 2015(15)

- [11].紫外诱变提高一株粪肠球菌产L-乳酸的能力[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [12].人在运动后为什么会觉得肌肉酸痛[J]. 阅读 2020(70)

- [13].乳酸监测临床应用的研究进展[J]. 临床麻醉学杂志 2014(02)

- [14].L-乳酸的发酵生产和聚L-乳酸的化学加工[J]. 中国生物工程杂志 2011(02)

- [15].D-乳酸的生化特性及其临床研究进展[J]. 广东医学 2011(23)

- [16].几种泡菜中的乳酸两种手性对映体和亚硝酸盐的测定[J]. 食品研究与开发 2010(12)

- [17].乳酸穿梭及其对肌肉疼痛和肌肉疲劳性的影响[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(46)

- [18].L-乳酸的开发与应用进展[J]. 饮料工业 2008(02)

- [19].围术期乳酸监测和临床意义的再认识[J]. 上海医学 2019(09)

- [20].脑乳酸代谢的特殊性以及其生物学功能的研究进展[J]. 中华重症医学电子杂志(网络版) 2018(02)

- [21].乳酸测试告诉你最合适的运动量[J]. 心血管病防治知识 2009(07)

- [22].粘质沙雷氏菌发酵生产D-乳酸的研究[J]. 工业微生物 2014(05)

- [23].血清乳酸评估对危重患者预后的临床研究[J]. 现代生物医学进展 2015(23)

- [24].火焰原子吸收分光光度法测定乳酸钙片中乳酸钙含量[J]. 黑龙江医药 2013(06)

- [25].采用钠盐调酸发酵生产D-乳酸的工艺研究[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [26].L-乳酸、D-乳酸对3种食源性致病菌的抑制作用[J]. 乳业科学与技术 2014(05)

- [27].基因工程菌发酵生产L-乳酸研究进展[J]. 生物工程学报 2013(10)

- [28].三光气在L-乳酸-O-羧基内酸酐合成中的应用[J]. 生物加工过程 2013(06)

- [29].乳酸动态监测指标与危重患者预后的关系研究[J]. 中国医药导报 2012(27)

- [30].微生物发酵产光学纯度D-乳酸研究进展[J]. 中国生物工程杂志 2010(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/26b3970793a2a669e591c6fb.html