# 节能设计在民用建筑设计中的有效应用刘瑞玲

山东省无棣县建筑公司山东滨州251900

摘要：低碳环保理念的不断深入，各个领域逐渐对其重视。在建筑设计中，进行低碳设计，既可以降低建筑施工成本，又可以营造温馨舒适的人居环境。低碳建筑设计理念，对于人们的生产生活意义重大。同时，采用低碳建筑设计，更长远的利益在于不影响建筑性能的前提下，减少对环境的破坏及能源的过度消耗，造福子孙万代。随着技术的不断攻坚，未来各个行业领域都将走向低碳化。

关键词：节能设计；民用建筑；有效应用

1民用建筑工程设计节能设计的原则

建筑的节能设计目的在于能够减少能源消耗，建设资源节约型社会，建筑的节能设计是在能够减少资源利用的同时兼顾建筑的实用性。第一，民用建筑设计的根本是保证居民的生活，所以在进行建筑设计时要注重建筑的实用性，节能设计也要在保证建筑实用性的前提下进行。第二，节能设计要针对建筑的实际结构和布局进行差别设计。每个建筑的内部结构都不相同，所以在进行节能设计时要区别对待，保证设计的适用性。在进行节能设计时要保证设计能够为建筑提供所需的正常能量，保证能源需求，在进行设计时要将方案与实际需要相结合，通过具体分析来选择和优化设备，避免能源的浪费。第三，建筑的节能设计要考虑到其本身的经济性，如果设计方案的投入资本过高就不能适应节能设计的初衷。建筑的节能设计的初衷是通过节能技术来减少建筑的能源浪费和资源消耗，从而减少支出，但是如果在追求节能时造成了投资成本的过高，就会与节能设计的目标背道而驰，不符合经济性。

2民用建筑节能设计中存在的问题

2.1相关政策不够完善

我国目前针对民用建筑的节能设计进行了相关立法，有很多的法律法规依据，但是这些法律都具有强制性，而缺乏激励性。在国外，政府会为了激励民用建筑的节能技术创新进行物质奖励，以此提高民用建筑节能技术的创新。但是我国激励政策的力度不强，难以调动民用建筑节能技术创新的积极性。

2.2对节能认识不全面

由于我国现代化经济起步较晚、发展速度较快，所以民用建筑的节能技术在我国应用的并不广泛，应用的时间也比较短，我国的民用建筑施工人员和民众对于建筑的节能设计都存在缺乏了解，认识不够全面等情况，不利于民用建筑的节能设计技术的发展和发挥效用。

2.3缺少此相关的技术支持

由于我国的民用建筑节能设计兴起的时间比较晚，国家又不能对其产生足够的重视，因此我国的相关建筑公司和建筑改造公司很少，而且我国由于相关技术比较少，所以在进行相关技术改造时需要的材料也很少，无法满足建筑的要求；另外节能技术的专业人才也很少，现在的已有施工人员在节能技术的应用上都不够专业，导致节能技术不能进一步发展创新。

3民用建筑设计中节能技术的应用

3.1建筑规划的节能设计

首先，根据建筑体型设计以及整体组合的不同，建筑体形系数也有所不同，所以节能设计的要求也不同。所以在进行建筑设计时，设计人员要尽量使建筑的造型简洁，以便从建筑的造型方面进行节能；还要考虑建筑的自身间距和方位，合理规划平衡点。其次，合理规划建筑的朝向。在进行建筑时尽量以南北方向或者接近南北方向为宜，避免东西方向，这样能够使建筑在一年四季中得到最多的光照；由于气候和周围地形、建筑等因素会对建筑的日照产生影响，所以建筑的设计人员在进行设计时要充分考虑到各个因素，综合分析后得到最合适的方案。最后，注意窗户与墙面面积的比例。设计人员要严格遵守《公共建筑节能设计标准》、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》等相关节能规范，在规划时要充分考虑到建筑物的采光、通风、地形等因素，尽量降低窗户与墙面面积比例，以降低能源消耗。

3.2围护结构的节能设计

围护结构的传热系数K和热惰性指标D对于建筑的能耗有着重要的影响，所以在进行建筑的节能设计时要对其进行特别考虑。

3.2.1墙体节能技术

墙体是建筑外围围护结构的主体，建筑人员在建筑节能设计的初期要对墙体进行相应的设计。当前我国的建筑墙体采用的烧结页岩多孔砖，多数需和保温砂浆结合使用来保证建筑的保暖程度。这种方式相对浪费资源，也增加了施工难度，所以技术人员在进行外墙的节能设计时要积极采用复合保温墙体技术、空心砌墙技术等新型墙体保温技术来代替传统的砌墙方法。

3.2.2合理选择窗型

门窗是耗能、耗热的薄弱环节，主要作用是减少室内和室外的空气流通和热传递，因此建筑人员选择气密性较强的窗型，尽量避免使用固定窗和推拉窗；建筑人员要注意到门窗比，满足窗户的开启面积比率；对窗架保温性能也要注意，选择以塑钢为代表的导热系数低的窗架材料；对窗体的玻璃，设计人员也可以使用诸如吸热玻璃等，或者采用中空玻璃。

3.2.3选择合适的屋顶保温材料，科学设置屋顶形式

对于屋顶的材料，应该尽量选择含水多孔的材料，或者设置内部有贴铝箔的封闭空气间层，抑或是选择蓄水层隔热；屋顶的造型，设计人员可以采用屋面种植形式，以减少能耗。

3.3其他综合技术措施

3.3.1专业之间合作

民用建筑的节能设计是包含建筑、水电等各专业在内的综合性问题，还涉及到环境、能源等问题。因此在进行建筑的节能设计时要综合考虑所有因素，注重建筑的实用性，提高建筑质量、降低建筑能耗。

3.3.2研究和发展节能技术，开发新型节能材料，提高建筑的施工技术和节能技术

建筑的设计人员在进行设计时要综合国内外的相关技术，利用最先进的理念和技术为建筑做好节能设计。

3.3.3建筑设计人员要与时俱进，顺应时代的发展，在进行建筑的节能设计时要积极的考虑到当前的新能源或者新技术能否在其中得到应用。比如太阳能，如果在进行建筑节能设计时把太阳能加入节能设计之中可实现建筑的最低能耗。

3.4优化使用建筑资源，使建筑资源效能最大化

在整个建筑过程中，首先在建筑用料上要坚决贯彻低碳理念，用最科学最准确的计算控制建筑资源的使用，将建筑资源的无效损耗降到最低点，将消费者要求、建筑材料的价格、功能、建筑用地、建筑物功用等诸多因素综合考虑，尽量多用节能环保的新材料新设施。作为建筑设计者始终秉承低碳、节约、优化的设计理念，才能真正达到人与自然和谐相处，改善人们家居环境的要求。其次要注意对建筑材料成本的控制。在保证建筑工程各项功能都不变的前提下，建筑工程设计者在建筑设计过程中，要注意对建筑工程的结构进行优化设计，要注意选取节能设施、天然材料或环保材料，减少建筑材料的损耗，控制建筑成本。最终达到既节能又宜居的建筑效果。再次要注意对建筑材料的多层次开发和高效利用。以往的建筑工程和家居装修用材，大都是生产时能耗高使用时对环境污染重的材料。这些筑材料会对生态环境带来不利影响，如常规水泥会散发大量二氧化碳、散发大量粉尘，人造密度板会挥发大量易使人致癌的甲醛。同时这些建筑材料的不恰当使用还会给后期的维护带来很多麻烦。因此，在开发新材料过程中，注意选取带有地域性和原生态性的建筑材料，选择那些绿色、可再生、可循环利用的当地建筑材料，是减少甲醛、二氧化碳等有害物质排放的有效途径。

结束语

民用建筑与人们的生产生活之间存在较为紧密的关联，在民用建筑施工过程中，通过节能技术的合理运用，不仅能够提升人们的生活质量，还可促进社会的持续发展。所以，建筑企业应当高度重视建筑节能设计工作，不断增强单位内部管理力度，一旦发现问题，及时解决，以推动我国建筑行业的良好发展。

参考文献：

[1]黄超.民用建筑设计节能能耗分析[J].门窗，2015，05：52-53.[2017-08-03].

本文来源: https://www.lw50.cn/article/26e6b01897a7c15a084da2b0.html