# 抑制开关磁阻电机振动和噪声方法的研究

### 论文摘要

开关磁阻电机(简称SR电机)是一种新型的机电一体化装置,目前广泛地应用在航空、汽车、纺织、矿业等领域。但是SR电机固有的供电工作方式,使得电机的振动和噪声问题比较突出,在一定程度上限制了开关磁阻电机的发展领域。本文以如何抑制SR电机振动和噪声为主题展开分析与研究。因为SR电机的结构形式与振动和噪声的大小有着十分密切的关系,本文从噪声辐射和振动幅值角度探讨了如何确定低噪声SR电机主要尺寸,研究了相绕组连接方式和极数对振动和噪声的影响,并对SR样机进行了预设计。径向力引起的定子径向振动是SR电机噪声的主要根源,因此径向力的分析成为了研究SR电机振动和噪声的基础。本文利用磁通管法推导出径向力和转矩的解析表达式,定性分析径向力与电机结构参数之间的关系。根据虚位移原理,推导出基于矢量磁势的电磁力计算公式,利用Ansoft电磁有限元分析软件对样机的磁密、电感、转矩等进行分析。本文利用MATLAB建立SR电机的非线性模型,对SR电机进行动态性能仿真。提出了利用直接转矩控制SR电机的方案,对转矩、磁链等进行了动态仿真,此仿真波形与电流斩波控制方式下的波形相比较,证明直接转矩控制能有效地抑制SR电机的振动和噪声。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究目的及意义

- 1.2 SR 电机减振降噪研究现状

- 1.3 SR 电机控制策略研究现状

- 1.4 本文的主要内容及章节安排

- 第二章 SR 电机的理论

- 2.1 SR 电机的基本理论

- 2.1.1 SR 电机的工作原理

- 2.1.2 SR 电机的特点

- 2.2 SR 电机的基本方程

- 2.3 SR 电机的数学模型

- 2.3.1 SR 电机的线性模型

- 2.3.2 SR 电机的准线性模型

- 2.3.3 SR 电机的非线性模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 电机结构形式对振动和噪声的影响

- 3.1 电磁噪声

- 3.1.1 结构尺寸的影响

- 3.1.2 极数的影响

- 3.1.3 相绕组连接方式的影响

- 3.2 机械噪声

- 3.2.1 机械不平衡噪声

- 3.2.2 轴承噪声

- 3.2.3 结构振动引起的噪声

- 3.2.4 减小机械噪声的方法

- 3.3 本章小结

- 第四章 SR 电机转矩和径向力的分析

- 4.1 SR 电机径向力解析

- 4.2 SR 电机的预设计

- 4.3 磁场分析

- 4.3.1 磁场分析的数学模型

- 4.3.2 磁场分析的结果

- 4.4 转矩和径向力的数值计算

- 4.5 本章小结

- 第五章 直接转矩控制抑制SR 电机振动和噪声的分析

- 5.1 SR 电机直接转矩控制分析

- 5.1.1 SR 电机直接转矩控制的基础理论

- 5.1.2 SR 电机功率变换器开关状态分析

- 5.1.3 SR 电机空间电压矢量分析

- 5.2 SR 电机直接转矩控制系统的 Matlab 仿真实现

- 5.2.1 SR 电机直接转矩控制结构分析

- 5.2.2 仿真结果分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 附录 Y 型异步电机部分尺寸

- 攻读学位期间主要的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].390MW燃机机组凝结水泵电机振动分析及动平衡处理[J]. 吉林电力 2020(03)

- [2].系统共振对电机振动的影响分析[J]. 防爆电机 2020(05)

- [3].空调电机振动噪音产生的原因及解决对策[J]. 电子世界 2018(09)

- [4].浅析电机振动的原因及措施[J]. 电子制作 2017(11)

- [5].核电站立式泵-电机振动高设计改进[J]. 电气技术 2017(07)

- [6].电站大型卧式泵组电机振动的处理[J]. 国网技术学院学报 2020(01)

- [7].密封油温度低导致发电机振动偏大问题分析与处理[J]. 浙江电力 2017(01)

- [8].立式凝结水泵电机振动大的原因分析与处理[J]. 华电技术 2017(07)

- [9].核电站用6.6kV立式电机振动因子研究[J]. 黑龙江科学 2017(14)

- [10].电机振动故障的原因及处理措施[J]. 南方农机 2016(01)

- [11].高速交流牵引电机振动问题分析[J]. 电机与控制应用 2014(01)

- [12].一种电机振动不稳定现象诊断和治理[J]. 中国电力 2017(03)

- [13].基于盲源分离的电机振动数据处理[J]. 大连交通大学学报 2014(01)

- [14].高压电机振动问题[J]. 设备管理与维修 2013(08)

- [15].电机振动故障及处理[J]. 科技资讯 2012(11)

- [16].两极电机振动的分析[J]. 防爆电机 2012(03)

- [17].离心压缩机电机振动建模分析及改进[J]. 动力学与控制学报 2012(04)

- [18].2极电机振动问题的解决方法[J]. 防爆电机 2008(02)

- [19].消除大型电机振动的措施[J]. 水泥技术 2008(05)

- [20].支撑刚度不足引起电机振动的诊断与处理[J]. 电机技术 2020(04)

- [21].引风机及电机振动不规则间断性变化原因的探讨[J]. 山东煤炭科技 2014(06)

- [22].分析电机振动的原因及预防措施[J]. 科技信息(科学教研) 2008(16)

- [23].浅析电机振动故障及处理方法[J]. 现代国企研究 2016(12)

- [24].电机振动频谱分析与处理[J]. 设备管理与维修 2013(04)

- [25].电机振动的频谱分析[J]. 工业控制计算机 2011(11)

- [26].运行模态分析在电机振动中的应用[J]. 上海大中型电机 2016(01)

- [27].发电机振动异常分析与处理[J]. 设备管理与维修 2012(09)

- [28].浅析电机振动故障及处理方法[J]. 中国战略新兴产业 2018(36)

- [29].变频驱动减速电机振动特性联合仿真分析[J]. 微电机 2017(07)

- [30].电机振动的分析与处理[J]. 科技创新与应用 2013(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/271313b67111c698846cafe9.html