# 电化学改性纳米石墨制备及其聚合物基纳米复合材料研究

### 论文摘要

本论文主要基于电化学氧化法制备改性纳米石墨及其聚合物基纳米复合材料,电化学氧化法是一种具有操作简便、产品后处理工序简单、能耗低以及环保性好的新型制备方法。这种电化学氧化作用能够在不同的电解条件下形成多种类型的功能化修饰纳米粒子,包括氧化程度的可控变化,而且各种不同氧化程度的改性微粒都能均匀稳定分散在水性介质中。一方面,高氧化程度的电化学改性纳米石墨粒子（EM-GNPs）能够用化学还原试剂处理,部分修复被破坏的石墨晶体结构,进而恢复部分导电性,导电率从还原前的（1.38±0.05）×10-6S/cm提升至还原后的（1.02±0.05）×10-3 S/cm。而且还原后,石墨晶体002面的XRD特征衍射峰重新呈现出来。另一方面,EM-GNPs极性表面的亲水性还能通过有机阳离子表面活性剂进行改性处理,使其转变成亲油性。轻度电化学氧化改性的纳米石墨微片（EM-GNs）是在电解过程中产生的另一种纳米结构物质,具有极高的径厚比和良好的水分散性。它能够均匀分散在水溶性聚合物如聚乙烯醇（PVA）基体中,形成剥离型纳米复合膜。这种纳米复合膜较纯PVA在电、热和机械性能上都得到了改善。导电率从聚乙烯醇的绝缘体范围转变成复合材料的半导体范围,而导电渗滤阀值仅为6 wt.%左右。5 wt.% EM-GNs填充PVA复合材料的耐高温降解性提高了近45℃,玻璃化转变温度提高了近14℃。此外,机械拉伸强度和韧性也得到了协同增强。适度电化学氧化处理EM-GNPs能保留石墨晶体结构,同时引入含氧极性官能团和微量类氧化石墨晶体结构,从而EM-GNPs兼具了石墨极佳的面内性质和类氧化石墨特殊的表面性质,这将有利于制备出高性能环氧/EM-GNPs纳米复合材料。这种低氧化程度的EM-GNPs能够通过超声波辐射作用剥离分散到环氧基体中,平均粒子相对于分散前增大了1倍左右,这可能是因为组成EM-GNPs的微片层之间发生了移动,而又没有完全分离开。EM-GNPs在环氧基体中的这种特殊结构,决定了它能协同增强和增韧环氧基体。5 wt.% EM-GNPs填充环氧纳米复合材料的拉伸强度和断裂韧性分别提高了17 MPa和6 %。同时,耐高温降解性也有19℃的提升。

### 论文目录

- 论文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米石墨的研究背景

- 1.3 聚合物基纳米复合材料

- 1.4 本课题研究目的、内容及意义

- 参考文献

- 第二章 电化学改性纳米石墨制备及表征

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 水溶性聚合物/电化学改性纳米石墨微片复合材料制备及表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 油溶性聚合物/电化学改性纳米石墨粒子高性能复合材料制备及表征

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论

### 相关论文文献

- [1].石墨石的提纯技术应用研究[J]. 山西化工 2019(06)

- [2].全自动石墨消解-电感耦合等离子体质谱法快速测定人发中16种稀土元素[J]. 中国卫生检验杂志 2020(05)

- [3].我国煤系石墨研究及资源开发利用前景[J]. 煤田地质与勘探 2020(01)

- [4].国外石墨矿产开发利用趋势[J]. 矿产保护与利用 2019(06)

- [5].自动石墨消解-石墨炉原子吸收法测定土壤中铅和镉[J]. 干旱环境监测 2020(01)

- [6].福建煤系石墨鉴别方法探讨[J]. 中国煤炭地质 2020(01)

- [7].石墨碎含量对阴极质量影响的研究[J]. 炭素技术 2020(02)

- [8].低品位大鳞片石墨超声波辅助磨浮工艺研究——评《石墨深加工技术》[J]. 岩土工程学报 2020(04)

- [9].我国煤基石墨资源与制烯潜力[J]. 煤炭科学技术 2020(S1)

- [10].炭石墨材料结构缺陷研究进展[J]. 炭素 2019(04)

- [11].封装用石墨模具结构设计与加工工艺方法[J]. 科学技术创新 2020(15)

- [12].气缸套中D型石墨的生成与影响[J]. 内燃机与配件 2020(09)

- [13].我国石墨资源特征与差异化应用进展[J]. 矿产保护与利用 2020(02)

- [14].“石墨技术与应用”专栏征稿启事[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2020(07)

- [15].“石墨技术与应用”专栏征稿启事[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2020(08)

- [16].《石墨行业规范条件》正式实施[J]. 铸造工程 2020(05)

- [17].中间体法兰D型石墨的形成机理及孕育处理的重要性[J]. 铸造 2020(09)

- [18].我国石墨资源、市场与技术现状及发展趋势[J]. 现代矿业 2020(08)

- [19].影响气缸套内孔石墨裸露率因素的研究[J]. 内燃机与配件 2020(18)

- [20].全球石墨资源供需形势分析[J]. 国土资源情报 2020(10)

- [21].某浮选石墨精矿化学提纯探索试验研究[J]. 湖南有色金属 2020(05)

- [22].国内外石墨提纯进展述评[J]. 山东工业技术 2019(12)

- [23].石墨炔在锂/钠离子电池负极中的应用[J]. 应用化学 2018(09)

- [24].中国石墨产业发展的机遇、问题与建议[J]. 矿产保护与利用 2018(05)

- [25].石墨:能否再掀“黑金”浪潮?[J]. 中国石油和化工 2016(11)

- [26].石墨消解-电感耦合等离子体质谱法测定烟叶中12种微量元素[J]. 热带作物学报 2017(09)

- [27].基于系统动力学的石墨资源价值构成分析[J]. 商业经济 2015(11)

- [28].浸锑石墨氧化及滑动磨损性能研究[J]. 河北工业科技 2016(01)

- [29].金融支持我国石墨产业可持续发展路径选择——以黑龙江省为例[J]. 黑龙江金融 2016(03)

- [30].二维碳石墨炔的结构及其在能源领域的应用[J]. 物理化学学报 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/271b6950a8b6a3a23fc28af6.html