# GETM12P60永磁同步曳引机的机械性能分析

### 论文摘要

电梯是解决垂直方向升降运载作业的工具,是目前支撑城市向空中延伸的科技手段。现代电梯主要由轿厢、曳引机、对重和滑轮几部分组成,“曳引机是电梯的心脏”,而永磁同步曳引机更是代表着曳引机新的技术和发展潮流,是电梯强劲有力并且节能环保的心脏。传统的永磁同步曳引机有着效率高等优点,但是编码器放置在外面,造成曳引机体积庞大,又使编码器不易安装并且容易损坏。经过改装设计把曳引机的主轴设计成空心主轴,把编码器后置放置在空心主轴内可以有效解决上述问题。本文以东奥电梯公司的GETM12P60永磁同步曳引机为原型,在参照其实物图的基础上建立永磁同步曳引机的二维图纸,然后建立力学模型为静力分析做准备,利用Pro/E软件建立起永磁同步曳引机的三维结构模型,将其三维模型导入有限元分析软件ANSYS中,采用通用化有限元分析软件ANSYS作为分析工具。为了研究改装后永磁同步曳引机强度和刚度问题是否满足要求,对永磁同步曳引机进行整体静力分析,同时永磁同步曳引机在工作环境下不可避免的会受到各种形式的振动和冲击,为了检验优化后的永磁同步曳引机不仅要满足静态要求,还要满足永磁同步曳引机的动态要求,对永磁同步曳引机进行整体模态分析,通过对永磁同步曳引机在外界激励下的固有特性分析,发现虽然永磁同步曳引机在各个方向上存在一定的弯曲与扭转,但仍然满足使用要求。本文的研究工作,为解决永磁同步曳引机体积庞大、编码器容易损坏的问题提供了一种新思路,为永磁同步曳引机的优化设计提供了理论依据。对永磁同步曳引机的模态分析也为永磁同步曳引机进一步的动态分析奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的意义及目的

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 永磁同步曳引机的发展

- 1.2.2 永磁同步曳引机的优劣分析

- 1.2.3 永磁同步曳引机的发展趋势

- 1.2.4 永磁同步曳引机的行业趋势

- 1.2.5 永磁同步曳引机的设计与研发的现状

- 1.3 课题研究内容

- 1.4 小节总结

- 第二章 永磁同步曳引机力学模型建立

- 2.1 机械系统动力学模型的建立

- 2.1.1 机械系统力学模型

- 2.1.2 机械系统数学模型

- 2.2 曳引机力学模型建立及受力分析

- 2.2.1 曳引系统动力学模型建立

- 2.2.2 轿厢与对重的关系的分析

- 2.3 小节总结

- 第三章 永磁同步曳引机分析方法的理论

- 3.1 有限单元法简介

- 3.2 有限元方法分析步骤

- 3.2.1 建模阶段

- 3.2.2 计算阶段

- 3.2.3 后处理阶段

- 3.3 有限元方法计算步骤

- 3.4 小节总结

- 第四章 永磁同步曳引机静力分析

- 4.1 引言

- 4.2 永磁同步曳引机静力分析步骤

- 4.3 应用软件介绍

- 4.3.1 ANSYS 软件介绍

- 4.3.2 PRO/E 软件介绍

- 4.4 永磁同步曳引机模型建立

- 4.5 永磁同步曳引机网格划分

- 4.5.1 定义单元类型和材料属性

- 4.5.2 模型网格划分

- 4.5.3 施加约束

- 4.6 永磁同步曳引机静力分析求解

- 4.7 永磁同步曳引机静力分析计算结果

- 4.8 小节总结

- 第五章 永磁同步曳引机整体模态分析

- 5.1 曳引机动力学问题

- 5.2 模态分析理论

- 5.2.1 概述

- 5.2.2 模态坐标与模态参数

- 5.2.3 模态分析的基本步骤

- 5.3 永磁同步曳引机模态分析

- 5.3.1 永磁同步曳引机模型建立

- 5.3.2 模型修正及简化处理

- 5.3.3 定义单元类型和材料属性

- 5.3.4 施加约束

- 5.3.5 计算结果与分析

- 5.4 小节总结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 存在的问题及展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种低延时的多通道8B/10B编码器设计[J]. 光通信技术 2020(02)

- [2].基于神经网络与模糊理论的模糊自编码器[J]. 信息技术 2020(04)

- [3].基于改进栈式自编码器的风电机组发电机健康评估[J]. 计算机工程与科学 2020(03)

- [4].基于自编码器的语音情感识别方法研究[J]. 电子设计工程 2020(06)

- [5].定位编码器在钢丝绳检测中的应用与研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(03)

- [6].一种基于绝对值编码器的压力机装模高度标定方法[J]. 锻压装备与制造技术 2020(03)

- [7].一种编码器检测维修工作台[J]. 港口科技 2020(04)

- [8].一种基于硬件补偿的机电编码器系统[J]. 电子测量技术 2020(12)

- [9].基于参数稀疏自编码器的旋转机械故障诊断[J]. 机械与电子 2020(07)

- [10].有限角磁电编码器极值扇区间差值判断细分方法[J]. 仪器仪表学报 2020(07)

- [11].门座式起重机起升电机编码器固定方式的改进[J]. 工程机械与维修 2020(05)

- [12].编码器专利技术综述[J]. 中国科技信息 2018(22)

- [13].编码器原理与应用分析[J]. 无线互联科技 2018(22)

- [14].装卸料机编码器交叉比较调试工具研发与应用[J]. 电工技术 2019(18)

- [15].角度编码器的校准和应用[J]. 上海计量测试 2019(05)

- [16].堡盟:智能化重载编码器[J]. 今日制造与升级 2018(03)

- [17].调速用旋变编码器误差分析与校正[J]. 轻工机械 2016(06)

- [18].增量式多零点角度编码器自动寻零方法研究[J]. 宇航计测技术 2016(06)

- [19].磁编码器的安装与调整技术研究[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [20].磁电编码器的测量误差分析及倾斜消差滤波[J]. 兵器装备工程学报 2016(12)

- [21].一种基于深度自编码器的指纹匹配定位方法[J]. 广东工业大学学报 2017(05)

- [22].满足安全需求的绝对编码器[J]. 电世界 2016(08)

- [23].轮胎式起重机测速编码器常见故障分析与解决方案[J]. 港口科技 2016(08)

- [24].深度自编码器用于人脸美丽吸引力预测的研究[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [25].圆编码器的振动干扰研究[J]. 机床与液压 2015(17)

- [26].散货港口堆、取料机编码器优化[J]. 电子技术与软件工程 2015(18)

- [27].电容式技术令旋转换向编码器可靠性大增[J]. 中国电子商情(基础电子) 2015(09)

- [28].基于附加绝对值编码器和伺服驱动的定位系统[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [29].重载编码器在苛刻输送任务中的应用[J]. 今日制造与升级 2020(05)

- [30].筹谋未来 堡盟编码器勾勒智能化版图[J]. 今日制造与升级 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2731a4e238d87c97e631e881.html