# 活性粉末混凝土的力学性能研究

### 论文摘要

本文以活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称RPC)的基本配制原理为基础,结合国内外RPC的研究现状与存在问题,通过室内试验,探讨了纤维对RPC性能的影响与改善作用。复合化是水泥基材料高性能化的主要途径,工程上用的复合材料一般是将一种材料分布于另一种材料中,以达到增强某方面性能的目的。前一种叫增强材料,后一种称为基材。对混凝土来说,钢筋是目前最重要的增强材料,此外,纤维增强水泥基复合材料是近年来应用最多、发展最快的一种新型增强材料。纤维的主要作用在于增强、增韧、阻裂三个方面。混杂纤维增强水泥基复合材料就是将两种或多种不同性能、不同尺度的纤维掺入水泥基材中,使其在不同尺度和性能层次上相互补充,以达到取长补短造就高性能混凝土的目的。本文应用两种不同原材料矿渣及粉煤灰来配制RPC;并分别将钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维以单独掺入和相互混杂的方式做成试件,进行抗压、抗折的力学性能试验。然后收集试验得出的数据,相互间进行分析比较,并对比其他的文献资料给出的研究结论,探讨钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维对素RPC力学性能的增强作用。目前对于掺入纤维后的RPC力学性能所做的研究工作还不多,对于掺入单一纤维或者混杂纤维来增强RPC的力学性能和耐久性能方面的相关文献也都很不全面。本文主要通过研究掺入不同原材料以及掺入纤维后的RPC的力学性能,力求得到能够应用于实际工程建设中、经济实用的最优配合比的RPC。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 绪论

- 一、选题背景及意义

- 二、 RPC 研究发展以及应用情况

- 三、本文的主要研究内容

- 第一章 试验材料、方法及理论研究

- 1.1 RPC 原材料的选用

- 1.1.1 水泥

- 1.1.2 高效减水剂

- 1.1.3 细砂

- 1.1.4 硅灰

- 1.1.5 石英粉

- 1.1.6 粉煤灰

- 1.1.7 矿渣

- 1.1.8 耐碱玻璃纤维

- 1.1.9 聚丙烯纤维

- 1.1.10 钢纤维

- 1.1.11 拌合水

- 1.2 试验方法、计算方法

- 1.2.1 试验方法

- 1.2.2 计算方法

- 1.3 纤维增强理论

- 1.3.1 基本理论概述

- 1.3.2 乱向短纤维增强复合材料的基本理论

- 本章小结

- 第二章 标准活性粉末混凝土

- 2.1 钢纤维体积率的改变对RPC 力学性能的影响

- 2.1.1 试验数据

- 2.1.2 在不同钢纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 2.1.3 在不同钢纤维体积率下RPC 试件的折压比

- 2.2 聚丙烯纤维体积率的改变对RPC 力学性能的影响

- 2.2.1 试验数据

- 2.2.2 在不同聚丙烯纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 2.2.3 在不同聚丙烯纤维体积率下RPC 试件的折压比

- 2.3 玻璃纤维体积率的改变对RPC 力学性能的影响

- 2.3.1 试验数据

- 2.3.2 在不同玻璃纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 2.3.3 在不同玻璃纤维体积率下RPC 试件的折压比

- 2.4 加入纤维后的RPC 最优配合比

- 本章小结

- 第三章 矿渣活性粉末混凝土

- 3.1 钢纤维体积率的改变对矿渣RPC 力学性能的影响

- 3.1.1 试验数据

- 3.1.2 在不同钢纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 3.1.3 在不同钢纤维体积率下RPC 试件的折压比

- 3.2 聚丙烯纤维体积率的改变对矿渣RPC 力学性能的影响

- 3.2.1 试验数据

- 3.2.2 在不同聚丙烯纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 3.2.3 在不同聚丙烯纤维体积率下RPC 试件的折压比

- 3.3 玻璃纤维体积率的改变对矿渣RPC 力学性能的影响

- 3.3.1 试验数据

- 3.3.2 在不同玻璃纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 3.3.3 在不同玻璃纤维体积率下RPC 试件的折压比

- 3.4 加入纤维后的矿渣RPC 试件的最优配合比

- 本章小结

- 第四章 粉煤灰活性粉末混凝土

- 4.1 纤维体积率的改变对粉煤灰RPC 力学性能的影响

- 4.1.1 钢纤维体积率的改变对粉煤灰RPC 力学性能的影响

- 4.1.2 聚丙烯纤维体积率的改变对粉煤灰RPC 力学性能的影响

- 4.1.3 玻璃纤维体积率的改变对粉煤灰RPC 力学性能的影响

- 4.1.4 加入纤维后的粉煤灰RPC 试件最优配合比

- 4.2 混杂纤维不同体积率的改变对RPC 力学性能的影响

- 4.2.1 钢纤维与玻璃纤维混杂

- 4.2.2 钢纤维与聚丙烯纤维混杂

- 4.2.3 玻璃纤维与聚丙烯纤维混杂

- 4.2.4 混杂纤维与单掺纤维RPC 的力学性能比较

- 本章小结

- 第五章 不同原材料对RPC 试件力学性能的影响

- 5.1 三种RPC 加入钢纤维后的力学性能

- 5.1.1 试验数据

- 5.1.2 不同钢纤维体积率下对三种RPC 抗压、抗折强度的影响

- 5.2 三种RPC 加入聚丙烯纤维后的力学性能

- 5.2.1 试验数据

- 5.2.2 不同聚丙烯纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 5.3 三种RPC 加入玻璃纤维后的力学性能

- 5.3.1 试验数据

- 5.3.2 不同玻璃纤维体积率下对RPC 试件抗压、抗折强度的影响

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅橡胶/氟橡胶并用胶的制备及力学性能[J]. 高分子通报 2017(09)

- [2].城市生活垃圾的力学性能测试探讨[J]. 高考 2016(27)

- [3].当前力学性能测试技术发展概况[J]. 科学家 2017(11)

- [4].钨合金的高温力学性能及断裂机制研究[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [5].分析汽车底盘动力学性能主观评价[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(05)

- [6].高力学性能凝胶的研究进展[J]. 广东化工 2016(10)

- [7].小麦茎秆力学性能的国内外研究[J]. 中国农机化学报 2014(06)

- [8].轻质复合材料夹芯结构设计及力学性能最新进展[J]. 宇航学报 2020(06)

- [9].连铸坯裂纹与钢的高温力学性能的研究与实践[J]. 中国金属通报 2018(06)

- [10].高温力学性能改善的铝合金复合材料[J]. 铝加工 2020(01)

- [11].钢铁材料常用力学性能之间的关系特点与比例[J]. 包头职业技术学院学报 2020(01)

- [12].紫外辅助缠绕玻璃纤维增强树脂基复合材料的制备和力学性能研究（英文）[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2020(03)

- [13].圆锥破碎机力学性能研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(09)

- [14].正火工艺对T10钢组织和力学性能的影响[J]. 内江科技 2016(07)

- [15].镧含量对钼镧合金厚板的高温力学性能的影响[J]. 中国钨业 2015(04)

- [16].复合材料的力学性能[J]. 玻璃钢 2013(03)

- [17].焊接所致力学性能不均匀性对卷管法安装管道完整性影响[J]. 海洋工程 2020(02)

- [18].石英立体织物/酚醛复合材料高温力学性能模型研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(11)

- [19].孔隙率对复合材料单向板横向力学性能的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(06)

- [20].建筑用高强耐火钢组织和力学性能研究[J]. 热加工工艺 2016(10)

- [21].活性粉末混凝土力学性能研究现状[J]. 混凝土 2013(12)

- [22].温度对碳纤维增强复合材料力学性能的影响[J]. 承德石油高等专科学校学报 2014(03)

- [23].高低温老化对碳纤维增强复合材料层间力学性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [24].不同温湿度下几种软包装膜力学性能的研究[J]. 中国塑料 2019(03)

- [25].聚丙烯纤维混凝土高温后的残余力学性能[J]. 消防科学与技术 2019(07)

- [26].力学性能层面上的结构真实性及其在建筑中的体现[J]. 建筑师 2017(03)

- [27].地铁管片的力学性能及抗渗性试验方法的探讨[J]. 门窗 2018(01)

- [28].基于有限元分析的桥梁承台力学性能研究[J]. 四川建材 2018(02)

- [29].优化B+级铸钢力学性能的工艺实践[J]. 铸造 2013(06)

- [30].泡沫铝复合材料压缩力学性能的试验研究[J]. 广东建材 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2731c2de9106aeb89faf8e10.html