# 并行训练序列OFDM定时同步技术

### 论文摘要

随着移动互联网和各种实时多媒体业务的发展,如何充分利用有限的频谱资源,提供满足人类物质文化需求的各种通信服务,是未来移动通信技术发展所面临的巨大挑战。正交频分复用(OFDM)技术是一种实现高速数据传输的有效手段,是下一代移动通信的核心技术之一。由于OFDM系统对同步误差十分敏感,高性能的同步技术是系统得以应用的前提和保障。相比其他同步方案,基于训练序列的同步技术在速度、准确性、实现难易程度上均最优,按照训练序列与信号的结合方式可分为串行和并行两种方法。在并行训练序列OFDM系统中,用于同步的训练序列与OFDM数据同时发送,相对于传统的先发送训练序列再发送数据符号的串行方法,具有更高的频谱利用率,在以分组业务为主的未来移动通信系统中具有更广阔的应用前景。本论文主要研究了基于训练序列的OFDM定时同步技术,重点研究了并行加入训练序列的同步算法。首先,详细介绍了OFDM的基本原理及OFDM系统的同步问题,在此基础上给出了OFDM的系统仿真模型；其次,在深入分析经典串行算法的基础上,设计了并行训练序列OFDM系统,给出了相应的定时同步算法,并利用循环前缀中包含的时间偏移信息,提出了联合训练序列与循环前缀相关性的改进并行同步算法。仿真结果表明,该并行算法错误估计概率低,改进后可以获得更加尖锐的定时曲线,能够准确估计出定时位置；最后,基于恒包络零自相关(CAZAC)序列提出了相应的并行训练序列OFDM定时同步算法,相对于m序列并行算法,具有定时精度高、训练序列易生成、运算量小等优点。此外,还研究了并行加入的训练序列长度、功率等条件对OFDM系统同步性能的影响及带来的系统开销等问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题研究背景和意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 论文结构和章节安排

- 第2章 OFDM基本原理与同步技术

- 2.1 OFDM技术概要

- 2.1.1 调制和解调原理

- 2.1.2 快速傅里叶变换的应用

- 2.1.3 保护间隔和循环前缀

- 2.1.4 OFDM系统的参数选择

- 2.2 OFDM系统同步问题

- 2.2.1 符号定时偏差对OFDM系统的影响

- 2.2.2 载波频率偏差对OFDM系统的影响

- 2.2.3 样值偏差对OFDM系统的影响

- 2.3 OFDM系统接收机设计

- 2.3.1 通用通信系统接收机设计

- 2.3.2 OFDM系统接收机设计模型

- 2.3.3 OFDM系统内接收机设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于训练序列的OFDM定时同步技术

- 3.1 串行训练序列OFDM系统及定时同步技术

- 3.1.1 Schmidl定时同步方法

- 3.1.2 Minn定时偏移估计算法

- 3.1.3 Park定时偏移估计算法

- 3.2 并行训练序列OFDM系统设计

- 3.2.1 并行训练序列OFDM系统

- 3.2.2 训练序列与OFDM符号的并行叠加

- 3.3 并行训练序列OFDM定时同步算法及仿真

- 3.3.1 算法概述及理论推导

- 3.3.2 仿真及结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 并行训练序列OFDM定时同步算法

- 4.1 改进的并行训练序列OFDM定时同步算法

- 4.2 基于CAZAC序列的并行OFDM同步算法

- 4.2.1 常用的CAZAC序列及其性质

- 4.2.2 CAZAC序列的选取

- 4.2.3 基于CAZAC序列的并行OFDM同步算法

- 4.3 训练序列性质与同步性能的关系

- 4.3.1 训练序列所占功率比与同步性能的关系

- 4.3.2 训练序列长度与同步性能的关系

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于循环前缀相关性的水声OFDM信号调制识别[J]. 应用声学 2016(01)

- [2].非合作通信中循环前缀线性调频信号的频率估计[J]. 信号处理 2020(08)

- [3].一种基于循环前缀的频率估计算法的改进算法[J]. 电子制作 2014(16)

- [4].基于相关处理的OFDM信号循环前缀盲估计方法[J]. 无线电工程 2011(03)

- [5].基于循环前缀的OFDM同步算法分析及仿真[J]. 科技信息 2010(05)

- [6].基于训练循环前缀的OFDM同步算法[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [7].一种基于PN序列修饰的循环前缀的定时同步算法[J]. 通信技术 2016(02)

- [8].OFDM SAR成像方法综述[J]. 雷达学报 2020(02)

- [9].一种基于循环前缀ML算法的改进算法的研究[J]. 信息通信 2014(02)

- [10].基于循环前缀相关性的频谱感知方法及USRP实现[J]. 无线通信技术 2017(04)

- [11].采用循环前缀的OFDM信道盲估计算法[J]. 电子科技大学学报 2008(03)

- [12].基于循环前缀ML估计的同步分析及FPGA实现[J]. 电子设计应用 2008(02)

- [13].基于QPSK-OFDM系统的循环前缀长度优化设计[J]. 火力与指挥控制 2018(05)

- [14].采用截断循环前缀的OFDM系统码元盲同步[J]. 电讯技术 2016(12)

- [15].基于循环前缀的大规模MIMO-OFDM同步方法分析[J]. 无线通信技术 2020(01)

- [16].OFDM中改进的基于循环前缀的ML迭代同步算法[J]. 电子器件 2012(05)

- [17].单频网重叠区域覆盖特性的研究[J]. 广播电视信息(上半月刊) 2008(08)

- [18].基于子空间方法的OFDM系统盲信道估计[J]. 大众科技 2009(06)

- [19].CO-OFDM DWDM系统非线性容限的仿真研究[J]. 光通信研究 2018(02)

- [20].无循环前缀SFBC-OFDM系统的Turbo均衡[J]. 北京邮电大学学报 2009(06)

- [21].一种通过循环前缀再利用改善OFDM系统带宽的新型节能ICI消除技术（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2017(11)

- [22].基于OFDM循环前缀LS信道估计的构造方法[J]. 通信学报 2013(03)

- [23].基于加权前缀的电力线OFDM系统符号同步[J]. 科学技术与工程 2013(16)

- [24].OFDM中基于DFT信道估计的改进算法[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [25].关于OFDM系统中的循环前缀算法及仿真[J]. 技术与市场 2015(10)

- [26].认知无线电中OFDM协作频谱感知技术及其优化[J]. 北京邮电大学学报 2015(05)

- [27].一种基于异周期结构的OFDM频偏估计方法[J]. 信号处理 2009(06)

- [28].OFDM通信系统设计与分析[J]. 科技风 2018(23)

- [29].OFDM系统的同步分析及FPGA实现[J]. 广东通信技术 2014(08)

- [30].基于异周期循环前缀的OFDM频偏估计方法[J]. 信息技术 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/274a65d7a093d1d939e1163d.html