# 基于ZigBee和以太网的无线传感网络环境关键技术研究

### 论文摘要

本文基于ZigBee无线通信技术和以太网技术,研究并开发了无线传感器网络远程监控系统,从ZigBee组网技术、ZigBee网络节点软硬件开发、ZigBee网关开发、远程监控系统开发等四个方面展开研究。首先,研究并分析了ZigBee技术的起源和特点。详细分析了ZigBee通信模型、网络设备类型、网络拓扑类型,研究了ZigBee组网方法,为建立星形拓扑结构的无线网络奠定了理论基础。其次,以ZigBee无线微控制器模块为核心,结合传感器及其它外围电路构成了ZigBee网络节点的硬件平台。为迎合工业生产和农业控制对环境信息的需求,节点采用温湿度传感器和光照度传感器来采集温度、湿度、光照度等环境参数。在Codeblocks软件平台上,结合控制器和传感器的硬件电路,编写了驱动程序,设计并开发了ZigBee协调器和终端节点的应用程序,实现了无线传感器网络的创建和管理。在实际的应用系统中,装有传感器的终端节点可以独立采集和发送环境数据,实现了对目标环境的监控。再其次,以百兆以太网芯片为核心设计了以太网模块,完成了硬件的设计和驱动程序的编写。创新性的使用ZigBee网络协调器控制以太网模块,组建了ZigBee网关。网关实现了ZigBee协议和ARP、UDP协议之间的转换,使ZigBee网络与以太网相结合,进而拓宽了ZigBee技术的应用范围。最后,使用Visual C++实现上位机的实时监控软件。利用五个ZigBee节点组建了星形无线传感器网络,通过对环境的监测,得到了实时的环境信息,验证了该系统设计方案的可行性。监控软件实现了上位机和网关之间的通信,对传感器网络进行远程监控和数据管理。本文设计的基于ZigBee技术的无线传感器网络远程监控系统具有组网便捷、能耗低、成本低等特点,可以满足各种应用场合的需求,具有较高的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 符号说明

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题研究意义

- 1.4 本文主要研究内容

- 1.5 本文的组织与结构

- 第2章 ZigBee协议的研究与分析

- 2.1 ZigBee技术概述

- 2.2 ZigBee通信模型

- 2.2.1 物理层

- 2.2.2 媒体访问控制层

- 2.2.3 网络层

- 2.2.4 应用支持子层

- 2.2.5 应用层框架和ZigBee设备对象

- 2.3 ZigBee网络设备类型

- 2.3.1 逻辑设备类型

- 2.3.2 物理设备类型

- 2.4 ZigBee网络拓扑类型

- 2.4.1 星形拓扑

- 2.4.2 树形拓扑

- 2.4.3 网形拓扑

- 2.5 ZigBee原语

- 2.6 ZigBee设备组网

- 2.6.1 设备建立网络

- 2.6.2 设备加入网络

- 2.7 本章小结

- 第3章 ZigBee网络节点的硬件和软件设计

- 3.1 ZigBee网络系统设计

- 3.2 ZigBee节点硬件设计

- 3.2.1 通讯模块选择

- 3.2.2 电源模块设计

- 3.2.3 UART模块设计

- 3.2.4 复位和看门狗模块设计

- 3.2.5 Flash写入控制电路

- 3.2.6 温湿度传感器模块

- 3.2.7 光照度传感器模块

- 3.2.8 其他接口电路设计

- 3.3 ZigBee节点软件设计

- 3.3.1 ZigBee设备程序架构

- 3.3.2 用户API函数

- 3.3.3 软件开发环境

- 3.3.4 ZigBee网络中数据的发送与接收

- 3.3.5 传感器驱动

- 3.3.7 协调器节点程序设计

- 3.3.8 终端节点程序设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 网关的硬件和软件设计

- 4.1 网关的整体设计

- 4.2 网关的硬件设计

- 4.2.1 以太网控制芯片的选择

- 4.2.2 以太网模块电路设计

- 4.2.3 以太网模块与控制器的连接方式

- 4.3 网关的软件设计

- 4.3.1 DM9000A寄存器简介

- 4.3.2 寄存器读写方法

- 4.3.3 DM9000A初始化

- 4.3.4 数据包传送工作原理

- 4.3.5 数据包接收送工作原理

- 4.3.6 ARP协议的实现

- 4.3.7 UDP协议的实现

- 4.3.8 UDP协议数据的校验

- 4.4 本章小结

- 第5章 以太网监控平台设计

- 5.1 Windows Sockets规范

- 5.2 数据报套接字编程模型

- 5.3 上位机软件程序设计

- 5.4 上位机软件界面设计

- 5.5 本章小结

- 第6章 工作总结与研究展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 研究展望

- 附录A ZigBee节点PCB设计

- 附录B 以太网模块PCB设计

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].时间触发以太网分布式时钟同步一致性研究[J]. 电子测量技术 2019(21)

- [2].车载以太网物理层测试的研究与分析[J]. 汽车电器 2019(12)

- [3].无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用[J]. 中国新通信 2020(04)

- [4].基于服务的车载以太网研究与开发[J]. 现代电子技术 2020(05)

- [5].车载以太网的原理及故障检修[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [6].适用于卫星通信的以太网虚拟专线设计[J]. 无线电工程 2020(07)

- [7].工业以太网接口及其实现研究[J]. 机电信息 2020(17)

- [8].无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用[J]. 通信电源技术 2020(12)

- [9].PACSystems Rx3i通过工业以太网远程控制的实现[J]. 产业与科技论坛 2020(18)

- [10].基于以太网的高可靠性综合控制技术研究[J]. 电子技术与软件工程 2020(16)

- [11].泰克新软件简化汽车以太网测试[J]. 电子测量与仪器学报 2019(09)

- [12].汽车平台战略、标准和新应用将采用以太网[J]. 办公自动化 2017(01)

- [13].天舟一号首次采用以太网技术:未来航天员在太空上网不是梦[J]. 科技传播 2017(08)

- [14].基于FPGA的工业以太网的实现[J]. 电脑知识与技术 2017(07)

- [15].煤矿通讯系统中应用无线以太网技术研究[J]. 通讯世界 2017(13)

- [16].汽车以太网技术演进及测试[J]. 电信网技术 2017(06)

- [17].电信级以太网在城域网优化中的应用[J]. 信息通信 2017(06)

- [18].车载以太网技术现状与发展探究[J]. 科技创新导报 2017(24)

- [19].论工业以太网的技术特点及应用[J]. 电子技术与软件工程 2016(10)

- [20].车载以太网技术及标准化[J]. 电信网技术 2016(06)

- [21].工业以太网中冗余问题的思考[J]. 通讯世界 2016(14)

- [22].工业以太网在烟草工业企业中的广泛应用[J]. 产业与科技论坛 2016(18)

- [23].以太网技术引入工业控制领域优势分析[J]. 电脑迷 2016(07)

- [24].年届不惑,以太网重新定义网络[J]. 办公自动化 2013(21)

- [25].浅析提高工业以太网的可靠性和稳定性[J]. 电子技术与软件工程 2013(18)

- [26].基于工业以太网的熔保炉除尘与熔保炉组之间的数据交换[J]. 有色金属加工 2016(06)

- [27].以太网技术在水处理自动化领域中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(10)

- [28].以太网技术在汽车通信中的应用[J]. 汽车电器 2017(06)

- [29].工业以太网在地铁车辆中的应用[J]. 电力机车与城轨车辆 2017(04)

- [30].交互式以太网技术在火控系统中的应用研究[J]. 机电产品开发与创新 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27761735241fa5fbe31f4900.html