# 纳米氧化锌的制备和表面处理

### 论文摘要

纳米ZnO是一种新型无机功能材料,广泛应用于随角异色汽车面漆、防晒化妆品、涂料、光催化等领域。纳米ZnO的应用领域和使用效果与其微结构、表面性质和团聚状态有关。本文研究了不同粒径和形貌的纳米ZnO合成方法和过程机理。对纳米ZnO进行了无机和有机表面处理以提高其光稳定性和分散性。主要研究内容和成果概括如下:1在较温和的条件合成了纳米ZnO,研究了加料方式、反应温度、煅烧温度、反应物浓度等对纳米ZnO粒径的影响,并讨论了纳米ZnO的晶粒生长动力学。结果表明,加料方式Ⅰ得到的前驱体为Zn4（OH）6CO3,加料方式Ⅱ得到的前驱体为Zn4（OH）6CO3和Zn5（OH）6（CO3）2的混合物。加料方式Ⅰ得到的六方晶系的纳米氧化锌晶粒尺寸小,且分散性好。得出最佳制备工艺:反应物浓度为1mol·L-1,反应温度为60℃,煅烧温度为500℃。2水热法合成了不同形貌的ZnO,并探讨了反应机理。结果表明,ZnO的微结构与水热条件有关。实验中发现乙二醇的存在会改变ZnO粉体的形貌。当去离子水为溶剂时,ZnO前驱体在水热条件下不分解;当溶剂为乙二醇时,水热条件下得到的ZnO为球形;当V（glycol）:V（water）=1:1时,氧化锌前驱体分解不完全;当V（glycol）:V（water）≥3:1时,ZnO粉体的形貌为棒状。3在超声场中,通过硅酸钠水解生成的无定型氧化硅对纳米ZnO进行表面包覆。利用红外光谱、X射线衍射和高分辨电子透射电镜对所得样品进行了表征,并对纳米ZnO的光稳定性进行了评价。红外光谱表明,氧化硅以化学键合的方式沉积在纳米ZnO的表面,在包覆层和纳米ZnO颗粒之间的界面上形成了Zn-O-Si键。HRTEM照片和光稳定性实验显示,超声场和适当的热处理有助于提高包覆层的均匀性和致密性。SiO2的表面包覆提高了纳米ZnO的紫外线屏蔽能力。随着氧化硅含量的增加,纳米ZnO的光稳定性逐渐提高;当m（SiO2）:m（ZnO）=1:5时,纳米ZnO的光稳定性和热稳定性基本不变,而且在热处理过程中纳米ZnO的晶粒生长得到有效抑制。4在水中利用硅烷偶联剂（LM-N308）对纳米ZnO进行了有机表面改性。采用FT-IR、TG-DTA、HRTEM对表面改性前后的纳米ZnO进行了研究。红外光谱和HRTEM表明,LM-N308存在于纳米ZnO的表面并形成了有机包覆层。润湿性实验和分散性实验表明,经LM-N308表面改性后的纳米ZnO粉体的表面性质由亲水性变为亲油性。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 纳米氧化锌的制备方法

- 1.1.1 固相法

- 1.1.2 气相法

- 1.1.3 液相法

- 1.2 纳米氧化锌的表面处理

- 1.2.1 纳米氧化锌的无机表面处理

- 1.2.2 纳米氧化锌的有机表面处理

- 1.3 纳米氧化锌的用途

- 1.3.1 橡胶工业

- 1.3.2 陶瓷行业

- 1.3.3 日用化工

- 1.3.4 涂料

- 1.3.5 催化剂和光催化剂

- 1.3.6 磁性材料

- 1.3.7 隐身技术——雷达波吸收材料

- 1.3.8 导电氧化锌材料

- 2 纳米氧化锌的制备和晶粒生长动力学

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试剂

- 2.1.2 仪器与分析表征

- 2.1.3 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 加料方式的影响

- 2.2.2 煅烧温度的影响

- 2.2.3 反应物浓度的影响

- 2.2.4 反应温度的影响

- 2.3 结论

- 3 不同形貌 ZnO 的水热合成及机理

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试剂

- 3.1.2 仪器与分析表征

- 3.1.3 实验过程

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 乙二醇浓度对ZnO 形貌的影响

- 3.2.2 水热反应温度对ZnO 形貌的影响

- 3.2.3 水热反应时间对ZnO 形貌的影响

- 3.2.4 水热反应机理

- 3.3 结论

- 4 超声场中纳米氧化锌表面包覆氧化硅的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验试剂

- 4.1.2 实验仪器与表征

- 4.1.3 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 氧化硅在纳米ZnO 表面的存在状态

- 4.2.2 氧化硅对纳米ZnO 热稳定性的影响

- 4.3 结论

- 5 硅烷偶联剂对纳米氧化锌有机表面改性的研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 实验试剂

- 5.1.2 实验仪器与表征

- 5.1.3 实验方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 热分析

- 5.2.2 红外光谱分析

- 5.2.3 TEM 和HRTEM 分析

- 5.2.4 润湿性试验

- 5.2.5 分散性实验

- 5.3 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2787690e94ae777f01dcbb0d.html