# TiO2纳米花和HAP/TiO2的制备、表征及其光催化降解有机污染物的研究

### 论文摘要

自从在1972年Fujishima和Honda发现n—型半导体材料TiO2可以通过光电催化分解水制氢以来,光催化技术得到了广泛关注,被应用于全球密切关注的太阳能的转换、环境污染治理和清洁燃料的生产。几十年来,人们一直努力开发高活性的半导体光催化剂,目前世界各国已经成功地生产出了多种高效的半导体光催化材料。在众多的半导体氧化物催化剂中,TiO2由于生物和化学惰性、强光催化氧化能力、低成本、长期的稳定性等优点使它得到了广泛的应用：作为光催化剂、去除水和空气中的有机污染物、去除水体的重金属污染物和光解水制氢等等。特别是具有特殊微结构的TiO2半导体材料,它们作为光催化剂在这些方面可能具有更出色的性能和应用潜力。最近,人们在分子水平上对TiO2光催化剂的表面结构进行了研究探索,研究发现锐钛矿TiO2的{001}晶面具有比其它晶面高的化学活性。因此有关{001}晶面TiO2材料合成的研究是目前光催化领域的热点课题之一另一方面,多环芳烃（PAHs）是一类典型的具有“致癌、致畸和致基因突变”特性的持久性有机污染物,来源分布广泛。PAHs在大气颗粒物表面的光化学反应是其重要的转化途径,研究PAHs在催化剂表面光催化降解转化特性具有重要的理论和实际意义。围绕着上面的内容,我们主要开展了以下三个方面的工作：（1）本文采用水热法,利用硫酸钛和氟化氢作为原料合成出TiO2纳米花。同时结合扫描电子显微镜（SEM）、X-射线衍射（XRD）、紫外-可见吸收光谱（DRS）、氮气-吸附脱附（BET）、瞬态光伏技术（TPV）、X射线电子能谱（XPS）等手段对样品的结构、形貌及其光学特性进行一系列的表征,并用其降解罗丹明B,使其与P25作对比,发现其催化活性高于P25。（2）由于生物材料羟基磷灰石具有较强的吸附性能,我们通过沉淀法将其与TiO2纳米花负载在一起,这样就把羟基磷灰石的吸附性能与TiO2的光催化活性结合起来,并通过一系列的现代物理手段进行表征,证明羟基磷灰石已经成功的负载到了TiO2上,提高了对光的利用率,通过降解罗丹明B,发现其具有很高的催化活性。（3）本文用原位红外技术作为检测手段来研究TiO2纳米花和HAP/TiO2对典型PAHs——萘的光催化降解行为。实验结果表明,在紫外光的照射下,萘受到光催化作用会发生开环反应,生成酸酐、芳酮、苯酯、羧酸、苯醛等中间产物,这些中间产物最后可被进一步氧化为二氧化碳和水。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 纳米材料的简介

- 1.2 半导体纳米光催化剂

- 2光催化剂的结构及其光催化机理'>1.3 TiO2光催化剂的结构及其光催化机理

- 2光催化剂的结构'>1.3.1 TiO2光催化剂的结构

- 2光催化剂的催化机理'>1.3.2 TiO2光催化剂的催化机理

- 2光催化的改性技术'>1.4 TiO2光催化的改性技术

- 2高活性晶面的研究'>1.5 制备TiO2高活性晶面的研究

- 2的方法'>1.5.1 合成以{001}晶面为主的锐钛矿TiO2的方法

- 1.5.2 水热法/溶剂热过程

- 1.5.3 非水解醇热法

- 1.5.4 高温气相氧化技术

- 1.5.5 其他方法

- 1.6 多环芳烃的研究

- 1.7 萘的研究

- 2花状纳米结构及表征'>2 水热法制备暴露{001}晶面的TiO2花状纳米结构及表征

- 2.1 研究背景和意义

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验选用的药品和试剂

- 2.2.2 实验选用的仪器

- 2纳米花的制备'>2.2.3 暴露{001}晶面的TiO2纳米花的制备

- 2纳米花状结构的表征方法'>2.3 暴露{001}晶面的TiO2纳米花状结构的表征方法

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）分析

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）表征

- 2.3.3 透射电子显微镜（TEM）表征

- 2.3.4 氮气吸附—脱附（Brunauer-Emmet-Teller（BET））表征

- 2.3.5 紫外—可见漫反射（DRS）表征

- 2.3.6 X射线电子能谱（XPS）表征

- 2.3.7 瞬态光伏技术（TPV）表征

- 2.3.8 傅里叶红外光谱（FTIR）表征

- 2.3.9 光催化活性分析

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 X射线衍射（XRD）分析

- 2.4.2 扫描电子显微镜（SEM）分析

- 2.4.3 氮气吸附—脱附（BET）分析

- 2.4.4 紫外—可见漫反射（DRS）分析

- 2.4.5 瞬态光伏（TPV）技术的分析

- 2.4.6 X射线电子能谱（XPS）的分析

- 2.4.7 傅里叶红外光谱（FTIR）的分析

- 2.4.8 光催化活性的分析

- 2.5 本章小结

- 2纳米花状结构及表征'>3 羟基磷灰石负载TiO2纳米花状结构及表征

- 3.1 研究背景和意义

- 3.1.1 羟基磷灰石概述

- 3.1.2 羟基磷灰石的结构

- 3.1.3 羟基磷灰石的物理和化学性质

- 3.2 羟基磷灰石的制备

- 2的制备'>3.3 HAP负载TiO2的制备

- 3.4 实验部分

- 3.4.1 实验选用的药品和试剂

- 3.4.2 实验选用的仪器

- 3.4.3 化学沉淀法制备羟基磷灰石

- 2的制备'>3.4.4 羟基磷灰石负载TiO2的制备

- 2的表征方法'>3.5 羟基磷灰石和复合材料HAP/TiO2的表征方法

- 3.6 结果与讨论

- 3.6.1 HAP的扫描电子显微镜（SEM）分析

- 3.6.2 HAP的X射线衍射（XRD）分析

- 3.6.3 HAP的傅里叶红外光谱（FTIR）分析

- 2的扫描电子显微镜（SEM）分析'>3.6.4 复合材料HAP/TiO2的扫描电子显微镜（SEM）分析

- 2的傅里叶红外光谱（FTIR）的分析'>3.6.5 复合材料HAP/TiO2的傅里叶红外光谱（FTIR）的分析

- 2的X射线衍射（XRD）分析'>3.6.6 复合材料HAP/TiO2的X射线衍射（XRD）分析

- 2的紫外—可见漫反射（DRS）分析'>3.6.7 复合材料HAP/TiO2的紫外—可见漫反射（DRS）分析

- 3.6.8 光催化活性的分析

- 3.7 本章小结

- 2及其HAP/TiO2对典型多环芳烃——萘的催化降解'>4 TiO2及其HAP/TiO2对典型多环芳烃——萘的催化降解

- 4.1 试验药品与仪器

- 4.1.1 实验药品

- 4.1.2 实验仪器

- 2及其HAP/TiO2对萘的附萘'>4.1.3 TiO2及其HAP/TiO2对萘的附萘

- 4.1.4 样品的预处理

- 2及其HAP/TiO2对萘的表征'>4.2 TiO2及其HAP/TiO2对萘的表征

- 4.2.1 萘的傅里叶红外光谱（FTIR）分析

- 2纳米花吸附萘的傅里叶红外光谱（FTIR）分析'>4.2.2 TiO2纳米花吸附萘的傅里叶红外光谱（FTIR）分析

- 2/HAP吸附萘的傅里叶红外光谱（FTIR）分析'>4.2.3 TiO2/HAP吸附萘的傅里叶红外光谱（FTIR）分析

- 2及其HAP/TiO2对萘的催化降解'>4.3 TiO2及其HAP/TiO2对萘的催化降解

- 2对萘的催化降解'>4.3.1 TiO2对萘的催化降解

- 2对萘的催化降解'>4.3.2 HAP/TiO2对萘的催化降解

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纳米颗粒之纳米花[J]. 中国粉体工业 2011(06)

- [2].聚多巴胺修饰金纳米花的可控制备及在光热治疗中的应用[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [3].金纳米花材料在肿瘤诊疗领域应用的研究进展[J]. 中国实验诊断学 2015(12)

- [4].水热法制备氧化钇空心纳米花及其吸附性能[J]. 无机化学学报 2016(08)

- [5].盛开的纳米花[J]. 大学化学 2020(11)

- [6].化学修饰固定化漆酶合成纳米花催化剂[J]. 离子交换与吸附 2018(06)

- [7].金纳米花的快速可控制备及应用[J]. 实验室研究与探索 2018(07)

- [8].多级结构SnO2纳米花作为高性能锂离子电池负极材料（英文）[J]. Science Bulletin 2015(09)

- [9].无法观赏的纳米花[J]. 现代物理知识 2012(04)

- [10].金纳米花粒子对体外人成纤维细胞的毒性作用[J]. 吉林大学学报(医学版) 2011(04)

- [11].TiO_2纳米花的合成及其在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 人工晶体学报 2010(05)

- [12].锡酸锌纳米花的制备及其电化学性能研究[J]. 船电技术 2020(05)

- [13].硒纳米花/聚苯胺异质结型宽光谱自驱动探测器的制备及性能[J]. 发光学报 2020(11)

- [14].二硫化钼纳米花的新合成方法探索及表征[J]. 药学研究 2019(03)

- [15].硫化铋纳米花的可控制备[J]. 化工新型材料 2019(07)

- [16].金纳米花的种子法制备及其应用[J]. 化工新型材料 2018(10)

- [17].络合剂/表面活性剂对溶剂热法制备钴纳米花的影响[J]. 无机盐工业 2010(06)

- [18].抗坏血酸还原法制备金纳米花的机理[J]. 高等学校化学学报 2016(12)

- [19].基于金纳米花表面增强拉曼散射光谱的三聚氰胺检测方法[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [20].微波辅助法制备钴酸锌纳米花及其储锂性能[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [21].辐射状钯纳米花的可控合成及其电催化性能的研究[J]. 中国科学:化学 2014(03)

- [22].具有良好磁性的三维钴纳米花[J]. 实验室研究与探索 2008(10)

- [23].基于猪肝酯酶杂化“纳米花”即时比色法检测氰戊菊酯[J]. 分析试验室 2020(10)

- [24].“纳米花”电池[J]. 机械工程师 2012(11)

- [25].三维结构金纳米花的快速可控合成及其分析应用研究[J]. 分析测试学报 2012(09)

- [26].基于薄层干燥模型的碱式碳酸镁纳米花干燥动力学研究[J]. 干燥技术与设备 2010(06)

- [27].金纳米花-人血清白蛋白对色氨酸对映异构体的手性识别[J]. 化学传感器 2016(02)

- [28].猪肝酯酶杂化“纳米花”的制备及其对菊酯类农药的水解性能研究[J]. 分析测试学报 2018(12)

- [29].金纳米花-共振瑞利散射光谱法测定盐酸羟胺的含量[J]. 南方农机 2017(10)

- [30].二氧化硅纳米花的制备及发光特性研究[J]. 半导体光电 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2797bb1e55bb2f49cb6a2553.html