# 非对称管壳式换热器结构分析及改进中的问题研究

论文题目: 非对称管壳式换热器结构分析及改进中的问题研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 化工过程机械

作者: 刘天丰

导师: 童水光,林兴华

关键词: 管壳式换热器,异型管板,有限元分析,温度场,强度,应力分析

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本文概括地介绍了换热器,阐述了管壳式换热器通用的强度计算方法及其理论,说明了有限元分析方法在换热器设计方面的应用。对于管板上管束非对称布置的换热器,无法采用通用的计算方法进行强度校核,只能采用数值求解的方法进行计算。本文即对这种带有异型管板的管壳式换热器,采用有限元数值求解的方法,进行了结构应力分析和设计改进方面的研究,另外,还对相关的强度计算公式进行了理论推导。 介绍了结构温度场有限元分析的基本理论,合理地建立了固定管板式换热器温度场分析有限元模型,计算得到温度场,总结其分布规律,发现结构的各部分之间存在着较大的温差,可能产生较高的温差应力,同时还将该结果同其它边界条件下的计算结果进行了比较。 讨论了几种换热器结构有限元分析模型的特点,提出了针对本文问题的有限元模型:用杆单元模拟换热管,其它部分用实体单元来模拟。该模型同温度场有限元分析模型保持高度一致,既保证计算准确,降低计算规模,也符合国家规范和力学原理。在5个工况下,对结构进行了应力分析,总结出结构总体、管板局部应力和换热管拉脱力的特点和规律,同时发现强度校核不通过,并提出了未来结构改进的指导意见。 对增加壳体厚度的结构进行应力分析和强度校核,并对计算结果进行了分析和总结。通过对温度载荷和力的载荷下结构应力的分析研究,发现正常操作工况中,对于这种有异型管板的换热器,其不均匀分布的温度载荷对结构应力大小起主要作用。改变管板厚度后进行有限元分析,发现结构在温度载荷、其它力的载荷下和全部载荷的作用下,管板和壳体连接处的应力水平随着管板厚度改变的不同变化规律。 根据上述的分析研究结果,在原换热器结构设计的基础上,通过采用减少管板厚度、在管板兼法兰和壳体间增加筋板等4项措施,改进设计了换热器。对该换热器重新进行了应力分析和强度校核,该设计完全满足强度要求,并将其应用于工程实际中。 在管板和壳体间不同温度的情况下,根据板壳理论,得到管板和壳体在约束反力和温度载荷作用下的内力和位移计算公式,并根据管板和壳体连接处的变形协调条件,推导得到该约束反力的计算公式,从而得到管板和壳体上各项内力和位移的计算公式。通过算例,将该公式的计算结果和有限元法计算的结果进行对比,验证了该公式的有效性。 针对—U形管式换热器的管板,建立了其结构有限元分析模型,在4个工况下对其进行应力分析,并对管板的膜应力、膜+弯曲应力和换热管的拉脱力进行强度校核,总结出管板总体应力、管桥局部应力和强度校核的特点和规律。

论文目录:

摘要

Abstract

目录

第1章 序论

1．1 换热器概述

1．1．1 换热器的分类

1．1．2 管壳式换热器

1．1．3 换热器的发展趋势

1．2 管壳式换热器通用强度分析方法及相关理论概述

1．2．1 概述

1．2．2 管壳式换热器的基本结构

1．2．3 管板强度分析理论概述

1．2．4 弹性基础上多孔当量实心园板理论的发展

1．2．5 我国的管壳式换热器设计规范

1．3 换热器的有限元分析设计

1．3．1 有限元方法概述

1．3．2 有限元方法在换热器结构分析中的应用

1．4 本课题的背景和主要研究内容

1．4．1 换热器原始设计图纸和主要技术指标

1．4．2 目前该领域的主要研究成果

1．4．3 本文的主要研究内容

小结

第2章 固定管板式换热器结构温度场分析

2．1 温度场分析理论

2．1．1 热传导问题的基本方程

2．1．2 有限元格式

2．2 换热器结构温度场问题的描述

2．3 结构温度场的估算

2．4 换热器温度场的有限元分析模型

2．4．1 边界条件

2．4．2 有限元网格的划分

2．5 温度场计算结果分析

小结

第3章 固定管板式换热器的结构分析及强度校核

3．1 弹性力学有限元法的基本理论

3．2 换热器有限元计算模型讨论

3．2．1 板壳—梁单元模型

3．2．2 全部实体单元模型

3．2．3 实体—板壳—梁单元模型

3．2．4 实体—杆单元模型

3．3 换热器结构分析模型

3．3．1 受力模型

3．3．2 材料特性

3．3．3 有限元网格的划分

3．3．4 管板—换热管不同类型单元的连接处理

3．3．5 载荷及边界条件

3．3．6 换热管泊松效应的处理方法

3．4 五种工况下的应力分析和强度校核

3．4．1 正常操作工况

3．4．2 壳程液压试验工况

3．4．3 管程液压试验工况

3．4．4 管程进口工况

3．4．5 蒸气冲洗工况

3．5 应力分析和强度校核规律

小结

第4章 温度载荷对结构分析的影响

4．1 增加壳体厚度的结构分析和强度校核

4．1．1 正常操作工况

4．1．2 壳程液压试验工况

4．1．3 管程液压试验工况

4．1．4 计算结果的总结分析

4．2 两类载荷对结构分析结果的影响

4．2．1 力的载荷下的结构分析

4．2．2 温度载荷下的结构分析

4．2．3 两类载荷对结构应力影响的比较

4．3 不同管板厚度下换热器的应力分析

4．3．1 力载荷下的应力结果

4．3．2 温度载荷下的应力结果

4．3．3 全部载荷下的应力结果

小结

第5章 换热器结构的设计改进

5．1 换热器结构改进措施

5．1．1 换热管同管板连接的改进

5．1．2 减少管板厚度的改进方案

5．1．3 管板-壳体连接结构的改进

5．1．4 增加筋板的改进

5．2 改进后换热器的应力分析和强度校核

5．2．1 正常操作工况

5．2．2 壳程液压试验工况

5．2．3 管程液压试验工况

5．3 三种方案的比较

小结

第6章 考虑壳体-管板温差的强度计算公式

6．1 强度计算公式推导

6．1．1 管板部分的计算公式

6．1．2 壳体部分的计算公式

6．1．3 管板-壳体连接处的变形协调方程

6．2 算例

6．2．1 解析解结果

6．2．2 有限元数值计算结果

小结

第7章 U形管式换热器的管板应力分析

7．1 换热器E-1103的设计图纸和主要技术指标

7．2 结构分析模型

7．2．1 受力模型和边界条件

7．2．2 材料特性

7．2．3 有限元网格的划分

7．3 四种工况下的应力分析和强度校核

7．3．1 设计工况Ⅰ

7．3．2 设计工况Ⅱ

7．3．3 壳程液压试验工况

7．3．4 管程液压试验工况

7．4 应力分析和强度校核规律

小结

第8章 结论与展望

8．1 总结

8．2 展望

参考文献

附录

致谢

发布时间: 2006-05-10

参考文献

- [1].一种新型顺排错流换热器的流动与传热过程分析[D]. 王坤宇.山东大学2018

- [2].换热器固定管板有限元应力分析的进一步研究[D]. 马永其.北京化工大学2000

- [3].新型异径布管夹持结构换热器的研究与开发[D]. 李静.郑州大学2006

相关论文

- [1].管壳式换热器弹塑性有限元分析若干问题研究[D]. 胡玉红.大庆石油学院2010

- [2].换热器的热力学分析与优化设计[D]. 郭江峰.山东大学2011

- [3].换热器温差场均匀性原则及其应用[D]. 周森泉.清华大学1995

- [4].复合波纹板式换热器强化传热机理及传热特性研究[D]. 张冠敏.山东大学2006

- [5].换热器管束动态特性分析及流体诱导振动研究[D]. 赖永星.南京工业大学2006

- [6].热管换热器的两相流模型与耦合传热的研究[D]. 袁达忠.大连理工大学2008

- [7].可拆式螺旋板换热器结构和传热的有限元分析与实验研究[D]. 王冰.浙江大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27b1b0a3e7e72b3c733b5b38.html