# 真三轴仪测控系统及实验设备远程共享研究

### 论文摘要

本论文研究了真三轴仪测控系统及实验设备远程共享,该系统能够在试样上独立地施加两向不等的主应力以及包围氮气的压力,能够测量试样的应力应变,测试分析试样在真实应力条件下的强度和变形规律。根据真三轴仪的机械结构及实验要求,在此基础之上确定了真三轴仪测控系统的设计方案,根据设计方案实现了硬件平台和系统控制软件,经过测试实验,精度要达到设计要求。首先论述系统需要的位移传感器,压力传感器,体变传感器和荷重传感器,16位的数据采集卡,信号调理板,计算其测量精度达到要求,然后考虑理论上和实践中的可行性,搭建硬件平台。接着是软件的编写,考虑到对硬件控制,执行效率问题,网络监控等因素,采用Visaul C++工具编写。软件可以分为两大部分,第一部分是本地功能,包括真三轴仪系统的实验需求,数据采集卡的数据采集,步进电机的控制加载,详细介绍了传感器的选型,数据采集的方法,以及板卡发出脉冲和高低电平来控制步进电机对试样进行加载,然后是根据土木实验的要求进行的软件设计,饱和实验,固结实验,剪切实验和平面应变实验,具体是通过采集位移传感器的电压信号转变为对应的模拟量,再转换为线应变,体积变化等进行数据处理分析,根据实验人员设定的应力路径,步进电机按照实验要求的速度对试样进行加压或减压。第二部分介绍了通过网络对实验中的数据进行实时传递到远程界面上,实验者可以通过网络对电机进行控制,把实验中的数据保存在数据库,运用多线程技术和阻塞模式。基于真三轴仪测制系统已经投入使用,其功能强大,性能稳定,软件界面友好,后期维护和升级方便。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 课题来源

- 1.3 真三轴仪机械装置

- 1.3.1 压力试验机

- 1.3.2 压力体变装置

- 1.4 本文研究内容

- 1.5 小结

- 第2章 系统总体方案

- 2.1 系统功能需求分析

- 2.2 硬件总体方案设计

- 2.2.1 传感器的选择

- 2.2.2 数据采集系统

- 2.3 软件总体方案

- 2.4 小结

- 第3章 控制系统硬件设计

- 3.1 数据采集系统设计

- 3.2 信号调理电路设计

- 3.3 传感器的选型

- 3.3.1 位移传感器

- 3.3.2 压力传感器和差压传感器

- 3.3.3 荷重传感器

- 3.4 步进电机的控制

- 3.4.1 步进电机原理

- 3.4.2 驱动器与电机连接

- 3.4.3 步进电机控制

- 3.5 供电电源

- 3.6 小结

- 第4章 真三轴仪系统软件设计

- 4.1 软件功能及模块简介

- 4.2 采集卡的接口程序设计

- 4.3 软件功能模块设计

- 4.3.1 数据采集功能设计

- 4.3.2 运动控制功能设计

- 4.3.3 数据保存功能

- 4.3.4 调零界面

- 4.3.5 标定功能设计

- 4.4 典型实验程序设计

- 4.4.1 固结实验

- 4.4.2 应力路径控制实验

- 4.5 小结

- 第5章 实验设备远程共享研究

- 5.1 C/S 模式网络通信的实现基础

- 5.1.1 TCP/IP 简介

- 5.1.2 端口和地址

- 5.1.3 socket 套接字

- 5.2 设备远程通信功能的实现

- 5.2.1 socket 函数及编程原理

- 5.2.2 MFC 封装的SOCKET

- 5.2.3 CAsyncsocket 类及常用成员函数的使用

- 5.3 系统数据库

- 5.4 真三轴仪系统的运行环境及测试结果

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].真三轴仪的研究进展及改进验证[J]. 四川建材 2016(06)

- [2].自动控制真三轴仪的研制及验证[J]. 岩土工程学报 2011(03)

- [3].刚柔混合型大型真三轴仪研制与验证[J]. 岩土工程学报 2019(08)

- [4].一种新型真三轴仪的研制与开发[J]. 岩土工程学报 2009(08)

- [5].土体真三轴仪的边界效应试验[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [6].三轴试验技术的发展与工程应用[J]. 岩土工程界 2008(08)

- [7].一室四腔刚–柔加载机构真三轴仪的改进与强度试验——西安理工大学真三轴仪[J]. 岩土工程学报 2017(09)

- [8].蠕变三轴仪的改装与验证[J]. 土工基础 2012(03)

- [9].真三轴仪测控系统研究[J]. 湖北工业大学学报 2009(05)

- [10].基于LVDT的小应变三轴仪研制及其软土试验应用[J]. 岩土力学 2018(06)

- [11].不同卸荷等级下软土的试验研究[J]. 建筑技术开发 2012(11)

- [12].既有三轴剪力仪的自动化改造及应用[J]. 岩土力学 2011(08)

- [13].动态土工真三轴仪在砂土液化研究中的应用[J]. 岩土工程学报 2013(10)

- [14].分级卸荷条件下软土蠕变特性的试验研究[J]. 长沙大学学报 2010(05)

- [15].非饱和土三轴仪的实验操作及应用[J]. 西部探矿工程 2009(04)

- [16].某粗粒土大型三轴剪切试验研究[J]. 西北水电 2011(03)

- [17].GDS三轴仪的非饱和土试验操作方法[J]. 灾害与防治工程 2008(02)

- [18].水泥土渗透系数随围压变化的试验研究[J]. 水利水运工程学报 2012(05)

- [19].应力控制式三轴仪的改装及应用[J]. 地下空间与工程学报 2011(03)

- [20].GDS三轴仪的非饱和土试验操作方法[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [21].考虑温度-湿度联合控制的三轴仪研制及初步应用[J]. 水利水电技术 2019(03)

- [22].岩石微焦CT扫描的三轴仪及其初步应用[J]. 岩石力学与工程学报 2015(06)

- [23].浙江省水利防灾减灾重点实验室引进GDSTTS饱和土三轴仪、TAJ-2000大型动静三轴仪[J]. 浙江水利科技 2012(04)

- [24].基于新型真三轴仪的非饱和土试验研究[J]. 西安理工大学学报 2013(01)

- [25].基于WebAccess的真三轴仪电气监控系统设计[J]. 计算机应用与软件 2008(09)

- [26].与医用CT配合使用的冻土三轴仪的研制与应用[J]. 岩土力学 2017(S2)

- [27].低渗透介质温度–应力–渗流耦合三轴仪研制及其应用[J]. 岩石力学与工程学报 2009(12)

- [28].硬岩三轴仪全应力应变曲线与流变试验功能分析[J]. 金属矿山 2018(10)

- [29].改装应变控制式三轴仪在减载土体中的应用[J]. 水电能源科学 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27bd872f3d55eec64cdf6808.html