# 大港油田新型保护油气层钻井完井液体系研究与应用

### 论文摘要

在钻井过程中,由于钻井液所产生的正压差的存在很难避免对所钻油气层造成伤害,为了降低油气层损害的程度,最终实现零伤害钻井,开展了油气层保护钻井完井液体系的研究。近20多年来,尽管油气层保护技术在国内外均取得很大进展,并得到广泛的推广应用,但主要是采取暂堵技术来减轻钻井液对油气层的损害。尤其是广谱“油膜”暂堵钻井液体系,可以成功实现一个体系对多套地层的暂堵。但在现场实施的过程中发现广谱“油膜”暂堵剂GPJ的性能还有待加强,尤其是与现有钻井液体系的配伍性。在实验室中筛选出了合适的阳离子降滤失剂与暂堵剂GPJ做了复配,并确定了最优的复配比例,得到一种新的油气层保护处理剂FPA。通过室内实验评价了此处理剂的基本性能及在基浆中的性能,重点评价了其与现场使用的多种钻井液体系的配伍性能及油气层保护性能,通过大量实验得出将其按一定比例加入现有钻井液中便形成具有良好的保护油气层效果的钻井完井液体系。在大港油田四口井的现场实验结果表明此新型油气层保护钻井液体系具有良好的油气层保护效果,有较高的现场应用价值。同时,研究了新型保护油气层钻井液与常规屏蔽暂堵技术的协同增效保护油气层新方法,通过架桥粒子的堆积以及超低渗透油膜的形成来共同实现封堵效果。在实验室进行了初步实验,该理论有望实现钻井完井液对油气层的真正“零损害”钻井的目标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 第2章 文献综述及主要研究内容

- 2.1 国内外油气层保护技术的发展和应用

- 2.2 保护油气层对钻井液的要求

- 2.3 保护油气层的钻井液类型及新进展

- 2.4 国内外保护油气层钻井液新进展

- 2.5 大港油田保护油气层钻井液概述

- 2.6 本文主要研究内容

- 第3章 新型油气层保护处理剂的研究

- 3.1 新型油气层保护处理剂的研制

- 3.2 新型油气层保护钻井液处理剂FPA的基本性能评价

- 3.3 油气层保护钻井液处理剂FPA在基浆中的性能评价

- 3.4 本章小结

- 第4章 新型保护油气层钻井完井液体系研究

- 4.1 与常用钻井液的配伍性研究

- 4.2 新型保护油气层钻井完井液体系的性能评价

- 4.3 新型保护油气层钻井完井液体系的确定

- 4.4 新型保护油气层钻井完井液体系的优点

- 4.5 新型保护油气层钻井完井液体系的油气层保护机理

- 第5章 新型钻井液处理剂FPA与常规暂堵剂的协同增效机理

- 5.1 机理的提出

- 5.2 室内实验

- 5.3 堆积层与保护膜的协同增效保护油气层机理初探

- 5.4 协同增效的优点

- 5.5 下一步工作的开展

- 第6章 新型油气层保护钻井液体系的矿场评价及现场应用研究

- 6.1 油气层保护钻井液的矿场评价技术

- 6.2 新型保护油气层钻井完井液的现场应用

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈大港油田的数据中心网络改造[J]. 中国管理信息化 2015(17)

- [2].关于大港油田枣北地区沉积相研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(12)

- [3].对大港油田埕海地区沉积微相的探究[J]. 化工管理 2016(05)

- [4].大港油田专网技术分析研究[J]. 中国管理信息化 2016(15)

- [5].班组长协会建设纵横谈[J]. 天津市工会管理干部学院学报 2012(04)

- [6].含油污泥催化焦化处理技术[J]. 油气田地面工程 2008(08)

- [7].内衬不锈钢复合管在大港高腐蚀油田的试验应用[J]. 石油规划设计 2015(01)

- [8].大港油田偏远井零散天然气的回收[J]. 石油石化节能 2013(10)

- [9].大港油田港西明化镇组沉积微相及储层的非均质性研究[J]. 内蒙古石油化工 2010(02)

- [10].提高大港油田港西区块固井质量的策略分析[J]. 化工管理 2015(27)

- [11].提高大港油田配电网供电可靠性的技术措施[J]. 石油规划设计 2009(04)

- [12].关于大港油田枣北地区沉积相研究[J]. 化工管理 2017(29)

- [13].大港油田中的云计算技术应用研究[J]. 中国管理信息化 2015(17)

- [14].提高埕海二区大斜度井固井质量对策研究[J]. 石油地质与工程 2014(02)

- [15].大港油田采油举升配套技术应用探讨[J]. 化工管理 2017(13)

- [16].大港油田电力调度自动化系统的改造[J]. 油气田地面工程 2015(03)

- [17].大港油田重点区块保护油层钻井完井液体系设计与应用[J]. 石油钻采工艺 2008(06)

- [18].浅析大港油田中浅层精细勘探方法[J]. 化工管理 2015(36)

- [19].基于物联网技术实现重点危险场所安全预警与管控[J]. 中国科技信息 2014(09)

- [20].大港油田小10-16区块压裂技术研究与应用[J]. 石油地质与工程 2012(06)

- [21].大港油田张巨河地区东营组沉积相研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2014(26)

- [22].大港油田奥陶系岩相古地理及储层特征[J]. 海洋地质前沿 2011(05)

- [23].大港减压渣油的光催化氧化[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [24].科技提速是钻井工程节能降耗的关键[J]. 节能与环保 2008(10)

- [25].储层预测技术及在大港油田板深5-1区块储层研究中的应用[J]. 石油地质与工程 2016(05)

- [26].基于拓频的地质统计反演技术在马东东地区的应用[J]. 石油地质与工程 2014(02)

- [27].关于大港油田培育劳模文化情况的调研报告[J]. 天津市工会管理干部学院学报 2013(01)

- [28].大港油田井身结构优化研究与应用[J]. 石油钻采工艺 2011(04)

- [29].大港油田注水工艺系统节能降耗技术研究与应用[J]. 石油规划设计 2009(02)

- [30].大港油田板桥凹陷构造变换带与油气富集规律[J]. 化工管理 2015(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27cdf7c68a02601c2eb653be.html