# 基于嵌入式系统的税控收款机GUI的设计与实现

### 论文摘要

随着国家金税工程的不断深入,国税总局在全国全面推广税控收款机的使用。目前,普通的税控收款机有着成本过高、管理不方便等缺点,而基于嵌入式系统的税控收款机则具有成本低、可靠性高,而且由于采用嵌入式操作系统,其具有易管理、安全性高等优势。因此,在技术和市场两方面的驱动下,本文提出了基于嵌入式系统的税控收款机的GUI设计方案,将嵌入式技术与税控收款机技术有机结合起来,开发出一种新型的税控收款机用户图形界面。基于嵌入式系统的税控收款机是一个复杂的嵌入式应用系统,涉及到嵌入式系统、智能卡、电路设计、税控应用等多种软硬件技术。为了降低研发成本和缩短研发周期,本文的重点是开发出一种新型的税控收款机用户图形界面。图形用户界面（GUI,Graphical User Interface）,作为人机交互技术的重要内容,以丰富的图形图像信息、直观的表达方式与用户交互。使用GUI系统作为人机界面的软件系统简洁、美观、方便好用,更加人性化,并且已经大量应用在嵌入式领域。随着硬件技术的发展,嵌入式环境中可用的资源已经非常丰富,这就要求所使用的GUI系统更加高效和可靠。论文首先对税控收款机、人机交互技术、嵌入式系统和图形用户界面进行介绍,说明课题国内外研究现状、课题来源和主要内容安排,对现有的图形用户界面技术和嵌入式GUI系统各个层次进行分析,在深入分析了嵌入式GUI系统体系结构和实现原理的基础上,根据需求分析提出了一种支持多任务的嵌入式HSGUI系统及体系结构和设计原理;然后,对体系结构中的核心机制模块进行了详细的分析,给出了桌面模块、消息模块、任务窗口模块、定时器模块、内存堆管理模块的具体设计和实现方法;同时也对GDI模块进行了详细地分析,并提出了多窗口剪切域剪切优化算法,最后,提出了系统测试方案并对测试结果进行了分析。HSGUI系统能够很好地支持多任务,且具有良好的灵活性、可移植性和可伸缩性。实践证明,该税控收款机GUI系统的设计是符合国家标准并能够满足用户需求,本软件已应用于海信HK-H60G、HK-T70G、HK-H90G、HK-H53G系列税控收款机中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 税控收款机介绍

- 1.2 课题研究背景

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 嵌入式系统与GUI的发展历程

- 1.3.2 嵌入式GUI系统的研究现状

- 1.3.3 嵌入式GUI系统的发展趋势

- 1.4 课题来源与内容安排

- 第2章 嵌入式GUI的研究分析

- 2.1 嵌入式GUI分析

- 2.2 嵌入式GUI架构分析

- 2.2.1 底层图形引擎分析

- 2.2.2 底层输入引擎分析

- 2.2.3 图形设备引擎的分析（GDI）

- 2.2.4 嵌入式GUI上层API的分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 HSGUI系统的总体设计

- 3.1 需求分析

- 3.3.1 总体描述

- 3.3.2 功能需求

- 3.3.3 性能需求

- 3.2 HSGUI的体系结构和设计原理

- 3.3 系统主要数据结构和接口设计

- 3.3.1 系统主要数据结构

- 3.3.2 外部接口设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 核心机制模块的设计

- 4.1 桌面模块

- 4.1.1 设计思路

- 4.1.2 相关数据结构

- 4.1.3 工作原理

- 4.2 消息模块

- 4.2.1 设计思路

- 4.2.2 相关数据结构

- 4.2.3 工作原理

- 4.3 任务窗口模块

- 4.3.1 设计思路

- 4.3.2 相关数据结构

- 4.3.3 工作原理

- 4.4 定时器子模块

- 4.4.1 设计思路

- 4.4.2 相关数据结构

- 4.4.3 工作原理

- 4.5 内存堆管理模块

- 4.6 本章小结

- 第5章 GDI模块的设计与实现

- 5.1 概述

- 5.2 嵌入式GDI的基本结构组成

- 5.2.1 设备上下文

- 5.2.2 背景模式

- 5.2.3 映射模式

- 5.2.4 GDI对象

- 5.2.5 GDI剪切域

- 5.3 相关数据结构及算法

- 5.3.1 设备上下文的数据结构

- 5.3.2 主要算法

- 5.4 主要功能子模块的设计与实现

- 5.4.1 基本绘图模块的设计与实现

- 5.4.2 文本模块的设计与实现

- 5.4.3 图象模块的设计与实现

- 5.5 本章小结

- 第6章 系统测试方案设计及测试结果分析

- 6.1 多任务部分测试方案设计

- 6.1.1 任务内操作

- 6.1.2 任务间操作

- 6.2 GDI部分测试方案设计

- 6.2.1 字体

- 6.2.2 输入法

- 6.2.3 颜色

- 6.2.4 绘图原语

- 6.2.5 图像显示

- 6.3 系统性能部分测试方案设计

- 6.3.1 窗口创建速度

- 6.3.2 控件创建速度

- 6.2.3 图象显示及刷新速度

- 6.2.4 图形绘制速度

- 6.2.S CPU和内存占用率

- 6.4 测试结果分析

- 6.4.1 测试环境

- 6.4.2 测试结果

- 6.4.3 结果分析

- 6.5 本章小结

- 第7章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 技术展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于GUI平台的线性方程组教学改革探索[J]. 时代农机 2019(08)

- [2].利用GUI实现数字信号处理实验系统[J]. 现代工业经济和信息化 2019(12)

- [3].基于GUI的信号与系统实验仿真平台设计[J]. 电脑知识与技术 2020(10)

- [4].基于GUI的《数字信号处理》教学演示系统的设计[J]. 教育教学论坛 2019(48)

- [5].基于GUI的数字信号处理平台的设计[J]. 自动化与仪器仪表 2017(03)

- [6].浅析GUI自动化测试[J]. 自动化应用 2017(08)

- [7].基于GUI的数字信号处理仿真平台的设计[J]. 湖北第二师范学院学报 2017(08)

- [8].小电流接地系统单相故障的GUI仿真设计[J]. 电脑知识与技术 2015(29)

- [9].基于GUI技术既有建筑物可靠性评估软件的开发[J]. 福建建材 2015(01)

- [10].涉及GUI的外观设计保护探究[J]. 中国发明与专利 2015(02)

- [11].基于常微分方程数值解的GUI设计[J]. 电脑知识与技术 2015(14)

- [12].基于GUI的自适应滤波器仿真平台设计[J]. 软件导刊 2015(08)

- [13].电子书籍GUI设计应用初探[J]. 艺术教育 2015(10)

- [14].汽车平顺性教学仿真GUI设计[J]. 中国现代教育装备 2019(21)

- [15].基于GUI环境的煤矿电能质量在线监测平台的开发[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [16].从“阿里年货节”中的春节元素看GUI情感设计途径[J]. 包装工程 2017(14)

- [17].GUI自动化测试在会计信息系统测试中的探究[J]. 自动化与仪器仪表 2016(04)

- [18].基于GUI的“信号与系统”仿真平台的设计与实现[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2016(02)

- [19].基于嵌入式GUI的电力自动化设备人机界面设计[J]. 中外企业家 2013(13)

- [20].回到外观设计保护制度的起点——从GUI的保护谈起[J]. 清华法学 2012(05)

- [21].基于GUI的交互技术专利技术分析[J]. 电子世界 2017(08)

- [22].智能手机GUI设计要素对用户体验产生的影响[J]. 设计 2017(06)

- [23].基于GUI的彩色图像融合客观评价系统的研究[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2015(04)

- [24].GUI外观设计专利保护制度的完善性探究[J]. 中国发明与专利 2016(07)

- [25].探索中国GUI类产品的外观设计制度[J]. 中国发明与专利 2015(04)

- [26].嵌入式电能质量分析仪的数据分析与GUI的设计与实现[J]. 电子技术 2014(05)

- [27].基于GUI平台数字图像处理综合功能的实现[J]. 湖北广播电视大学学报 2014(06)

- [28].基于GUI的可视化光学实验的仿真[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [29].基于Matlab/Simulink和GUI的运动控制系统虚拟实验平台设计[J]. 实验室研究与探索 2010(06)

- [30].基于GUI的同步发电机实验系统仿真[J]. 科技创新导报 2010(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27edfa26abc890075de97b41.html