# 城市给水排水工程中防渗漏处理技术及预防

天津市排水管理处天津市300202

摘要：给排水工程对人们日常生活用水和工业生产污水及城市雨水进行排放，提高了人们的生活质量。但是在日常生活中存在的排水管道漏水、渗水等现象，不仅给住户带来了诸多的不便，同时，对排水管道的维修也大大增加了经济费用。因此，研究城市给排水管道防渗漏施工技术以及减少城市给排水管道渗漏现象的发生具有非常重要的现实意义。本文就城市给水排水工程中防渗漏处理技术及预防措施进行探讨。

关键词：城市；给水排水；防渗漏；预防措施

1排水管道发生渗漏的原因分析

1.1施工材料因素

由于在城市给排水管道的施工中涉及到大量的原材料使用，因此，其在一定程度上直接决定着排水管道施工的质量高低。当前市场上存在诸多种类的排水管材，其材质也各种各样，不仅价格方面存在着较大差异，而且有很多劣质产品混杂其中；加之在排水管道的施工过程中，存在施工部门为了从中谋取不正当的利益，选择了材料不合格的管道原材料，其规格与施工要求不符，由此在施工过程中无法依据相关规范进行管道的安装，甚至会导致即使安装完成但在后期使用的过程中也会发生渗漏问题，长期以来对道路以及人们的生活都有很大的影响，因此，这种现象应当引起业内人士的足够重视。

1.2施工技术问题

给排水工程出现渗漏现象除了原材料的质量得不到保障而造成，还会因为施工技术问题造成，施工技术问题主要是施工人员的技术水平较低或施工人员的工作失误。一些常见的渗漏，例如管道和法兰在焊接过程中出现裂缝，丝口的松紧度与正常情况不一致，或镀锌管出现断裂等都是由于施工人员缺乏经验和操作技术问题。如果在管道混凝土的板面上预留洞口造成渗漏情况发生，主要是由于施工人员对预留的洞口没有设定套管，从而造成板面和立管之间存在渗漏，或是预留的洞口处位置不准确，洞口的填充材料不合适，套管埋设周围没有粘牢。

2给排水工程防渗漏处理及预防措施

2.1城市给排水管道施工前的质量控制

（1）制定严密的施工计划

在城市给排水管道施工之前，进行施工质量计划的编订是衡量及控制排水工程质量的重要依据，是城市给排水工程施工质量的基本保证。在经过大量实践经验取得的失败教训和成功经验来看，在施工开始前应保证施工期间检验程序的完善；编订好质量检验的方式与方法，明确质量检验报告的填写与存储；严格落实质量事故处理制度，为城市给排水管道施工的顺利开展奠定坚实基础。

（2）施工设计图纸的审核

城市给排水管道施工的设计图纸审核一方面与现场施工存在密切关联，另一方面与设计图的质量存在密切联系。基于此，在开始施工前，必须要对相关施工图纸与设计文件进行审查，对其是否与现场施工条件相符进行确认；设计图纸是否满足施工要求，在最大程度上防止由于图纸设计的疏忽而在施工中埋下安全隐患，防止在施工过程中出现管道与电缆或者是管道之间的冲突问题；另外，对于涉及到预埋或者预留的内容，应在设计图纸上予以再三确认。

2.2管道接口质量控制

管道接口是最易出现渗漏问题的部分，做好排水管道的接口防渗工作至关重要，是解决排水管道渗漏问题的基础。实施排水管道的接口防渗技术需要做到以下几点，第一，选择质量较好，性价比高的管道材料，管道材料的质量影响着管道接口的效果，管道质量不佳，管道接口质量自然不佳。第二，规范操作，提高施工人员的操作水平与技术能力，管道接口防渗技术的关键在于操作的科学性与准确性，选择恰当的管道材料，管道尺寸以及管道角度，按照科学的方法进行按照操作，才能保证管道接口质量，防止管道接口出现渗漏问题。总之，有效实施管道接口防渗技术十分重要，是防止接口渗漏，提高排水管道施工工程质量的关键。

2.3接驳件与墙体固定措施

由于接驳件的固定较为困难，如果对接驳件没有进行很好的固定或者是固定出现松动都会导致渗漏情况发生。对于接驳件的固定措施主要有3点：首先，将给水配件嵌装在砖墙上，并用环氧胶泥和高标号水泥砂浆在墙体内进行固定；其次，将明装在墙外的塑料给水管管道接口处建立固定支架，并将管道终端的弯头改为三通件，将镀锌短钢管接入三通件不通的一端，并将短管的尾部插入墙体内部，通过高标号的水泥砂浆进行填充和固定；最后，支管中间的三通件改为四通件，接出配水件，将镀锌短钢管接入四通件不通的一端，将短钢管的尾部插入墙体内部，通过高标号的水泥砂浆进行填充和固定。

2.4检查井

排水检查井虽然是管道工程的附属构筑物,但井室渗漏也会影响到整个管道的防渗效果。①检查井的砌筑,灰缝砂浆要饱满,以防砖间灰缝渗水。②检查井的抹面,抹面是井室防渗的关键工序,往往检查井的渗水就是从抹面层的空鼓或裂缝的缝隙处渗漏,所以抹面应按防水抹面的五层作法施工。在抹面前应把砖墙面清理干净,且洒水充分湿润。五层做法是:第一层为水泥净浆,约2mm厚,等浆面不泛水光时,再抹第二层;第二层为水泥砂浆约5～7mm厚,初凝后抹第三层;第三层为水泥净浆,第四层为水泥砂浆;在初凝前抹最后一层水泥净浆,随着第四层一起压实赶光。成活后用板块盖住井口,内挂草袋或其他覆盖物,保持洒水养护。③井室的盖板与砖面的接触部分也是井室渗漏的薄弱部位,在吊装盖板时一定要座浆饱满,若是现浇盖板则在浇筑砼前应铺筑一层同标号的水泥砂浆,盖板后砌筑井筒时也要座浆饱满,且座浆前充分湿润砼盖板。④砖砌体与管外壁结合处也是渗漏的薄弱部位,应给予充分重视,在与砖墙接触的管外壁部分应经表面凿毛,刷水泥净浆一道,然后再砌砖,该部位要用半砖砌券或用碎砖楔紧,且砂浆更应饱满密实。

3结语

总而言之，随着我国城市建设的不断推进，对市政各种设施的施工越来越多，尤其是对于市政排水管道的施工而言，其质量的好坏直接影响到城市的正常秩序，因此，为了保障给排水工程的质量，需要建立健全工程施工管理体系，加强对施工现场的监督和管理，提高施工人员的技术水平和质量意识，掌握管道防渗的重要性,严格把关使用的各种原材料,控制各个施工环节的质量,对每道工序、每个工艺都严格按规范操作,做到多层防渗,增加闭水保险系数,提高防渗性能,保证排水管道工程的质量。

参考文献

[1]市政排水管道工程施工质量控制[J].陆继斌.中华建设.2017(04)

[2]市政给排水工程施工管理问题及对策研究[J].孙艳.建材与装饰.2017(41)

[3]洪伟.房屋建筑中给排水管道施工的防渗漏技术探讨[J].黑龙江科技信息,2015（12）:223.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27f493a8568da808df9622ca.html